Żyrardów, 13.05.2021 r.

ZP.271.2.11.2021.MP

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ oraz dokonuje zmiany jej treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie profilu podłużnego kanalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada profilu podłużnego kanalizacji. W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowane do wykonania zostały przykanaliki, studnie rewizyjne na istniejącym kanale deszczowym oraz przebudowy istniejących studni.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie przekroju studzienek SWW1-2 oraz SWD1-2.

Odpowiedź

Wszystkie studzienki ściekowe wykonywać należy zgodnie z rys. BD.04.08.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego zjazdów do przebudowy.

Odpowiedź

Lokalizacja i wymiary zjazdów zostały określone na rys. BD.02.01. Konstrukcja zjazdów znajduje się w opisie technicznym.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie STWiORB.

Odpowiedź

Zamawiający niniejszym zamieszcza STWiORB.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy wyspa dzieląca na przejściu dla pierwszych i opaska są wliczone w pozycje przedmiaru. Jeśli tak, to w które? Jeśli nie, to zwracamy się z prośbą o podanie ich powierzchni, bądź zaktualizowaniu przedmiaru.

Odpowiedź

Wyspy (azyle) na przejściach dla pieszych i opaski wliczone zostały do pozycji „wykonanie chodnika z kostki brukowej” - zał. nr 3 do przedmiaru robót i przedmiar robót.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie projektu SOR.

Odpowiedź

Zamawiający niniejszym załącza projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie kolorów nawierzchni z kostki.

Odpowiedź

Kolor kostki brukowej – chodniki – szary Holland, jezdnie manewrowe – szary behaton, zjazdy i miejsca postojowe – grafitowy behaton.

Pytanie 8

Prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczących nasadzeń zastępczych (m.in. wysokości drzew i krzewów) lub udostępnienia projektu zieleni.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada projektu zieleni. Nasadzenia zastępcze (ilość, gatunek, technologia) zostały wskazane w przedmiarze robót. Drzewa szczepione na wys. min 2.2 m, przypalikowane. Krzewy o wys. 25 – 35 cm, silnie rozkrzewione z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.

Pytanie 9

Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorysy ofertowe? Jeżeli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Pytanie 10

Czy do umowy będzie wymagane przez Zamawiającego załączenie kosztorysów ofertowych? Jeżeli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga załączenia do umowy kosztorysu ofertowego.

Pytanie 11

Prosimy o zamieszczenie na platformie wszystkich przedmiarów robót dla ul. Ks. O. Wittenberga i ul. Szarych Szeregów w wersji aktywnej „ath” lub „exel”.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza niniejszym przedmiar w wersji „exel”.

Pytanie 12

Prosimy o zamieszczenie na platformie kompletnej dokumentacji geotechnicznej dla ul. Szarych Szeregów.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza niniejszym dokumentację geotechniczną dla ul. Szarych Szeregów.

Pytanie 13

Prosimy o zamieszczenie na platformie kompletnej dokumentacji geotechnicznej dla ul. Wittenberga.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza niniejszym dokumentację geotechniczną dla ul. Wittenberga.

Pytanie 14

W jakiej odległości od placu budowy znajduje się składowisko, na które należy wywieźć materiały z rozbiórki będące własnością Zamawiającego?

Odpowiedź

Miejsce składowania materiałów, na które należy wywieźć materiały z rozbiórki będące własnością Zamawiającego znajduje się w odległości do 3 km.

Pytanie 15

Czy przewożona na składowisko rozebrana betonowa kostka brukowa ma być w postaci „luzem”?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza, że kostka ma być przewożona „luzem”.

Pytanie 16

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania zgody na usunięcie drzew.

Pytanie 17

Kto będzie ponosił koszty z tytułu urzędowych opłat za wycinkę drzew?

Odpowiedź

Urzędowe opłaty za wycięcie drzew będzie ponosił Inwestor.

Pytanie 18

Dot. ul. Szarych Szeregów: Czy warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym można wykonać metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Wszystkie podbudowy z mieszanek związanych cementem należy wyprodukować w betoniarni i gotowe wbudować.

Pytanie 19

Dot. ul. Szarych Szeregów: Prosimy o podanie typu kostki betonowej w zatokach postojowych  i na zjeździe zaopatrzenia.

Odpowiedź

Typ kostki na zatokach postojowych i zjeździe do zaopatrzenia – behaton kolor grafit.

Pytanie 20

Dot. ul. Szarych Szeregów: Prosimy o podanie typu kostki betonowej na zjeździe publicznym.

Odpowiedź

Typ kostki na zatokach postojowych i zjeździe do zaopatrzenia – behaton kolor grafit.

Pytanie 21

Dot. ul. Szarych Szeregów: Prosimy o wyjaśnienie zapisu poz. nr 52 przedmiaru robót, w którym jest mowa o oznakowaniu poziomym wykonanym farbą akrylową grubowarstwowo. Otóż oznakowanie wykonywane farbą akrylową jest oznakowaniem cienkowarstwowym, natomiast oznakowanie grubowarstwową wykonuje się za pomocą mas chemoutwardzalnych.

Zatem prosimy Zamawiającego o podjęcie decyzji w jakiej technologii należy wykonać przedmiotowe oznakowanie poziome.

Odpowiedź

Oznakowanie poziome: pozycja 52 d.9 linie P – 10 malowanie grubowarstwowe masa chemoutwardzalną – cała pozycja, pozycja 53 d.9 – znak P-24 malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową – cała pozycja, pozycja 54 d.9 – znak P-10 - malowanie grubowarstwowe masa chemoutwardzalną – cała pozycja. Pozycja 63 d99 znak P-8a – malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną na pow. 12*1,21. Znak P-24 – malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową na powierzchni 2*0,76 m2.

Pytanie 22

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Czy podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym można wykonać metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Wszystkie podbudowy z mieszanek związanych cementem należy wyprodukować w betoniarni i gotowe wbudować.

Pytanie 23

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Prosimy o podanie typu kostki betonowej na chodnikach.

Odpowiedź

Holland kolor szary.

Pytanie 24

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Prosimy o podanie typu kostki betonowej w zatokach postojowych.

Odpowiedź

Behaton kolor grafit.

Pytanie 25

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Prosimy o podanie typu kostki betonowej na jezdniach manewrowych.

Odpowiedź

Behaton kolor szary.

Pytanie 26

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Prosimy o podanie typu kostki betonowej na zjazdach indywidualnych/publicznych.

Odpowiedź

Behaton kolor grafit.

Pytanie 27

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga: Jakim materiałem należy zaspoinować nawierzchnię z kostki kamiennej cięto-łupanej 15x17 ccm na pierścieniu ronda  i na przejezdnych narożnikach ronda?

Odpowiedź

Zgodnie z STWOiR D-05.03.01 spoiny w nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać poprzez zamulenie kruszywem pkt 2.5.

Pytanie 28

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga przedmiar robót dla części A poz. nr 75: Prosimy o dokładne opisanie jak ma wyglądać kostka kamienna cięto- łupana o wymiarach 15x17 cm tj. z ilu stron ma być cięta ?

Odpowiedź

Kostka kamienna, góra cięta, boki i dół łupane.

Pytanie 29

Dot. ul. Ks. O. Wittenberga przedmiar robót dla części A poz. nr 90 i 91: Prosimy o wyjaśnienie zapisu, w którym jest mowa o oznakowaniu poziomym wykonanym farbą akrylową grubowarstwowo. Otóż oznakowanie wykonywane farbą akrylową jest oznakowaniem cienkowarstwowym, natomiast oznakowanie grubowarstwową wykonuje się za pomocą mas chemoutwardzalnych.

Zatem prosimy Zamawiającego o podjęcie decyzji w jakiej technologii należy wykonać przedmiotowe oznakowanie poziome.

Odpowiedź

Oznakowanie poziome: poz. 90 d.9 linie P-10, P-13, P-14, P-21a malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną - cała pozycja. Poz. 91 d.9 znak P-8a, malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną na pow. 0,38+14,52.

Znak P-24 malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową – na powierzchni 0,76m2.

Poz. 92 d.9 malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną - cała pozycja.

Poz. 96 d.9 malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną - cała pozycja.

Pytanie 30

Czy pielęgnację trawników należy przyjąć do pierwszego koszenia?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza, że pielęgnację trawników należy wykonać do pierwszego wiosennego koszenia w 2022 r.

Pytanie 31

Czy pielęgnacja nasadzeń wynosi 1 rok?

Odpowiedź

Pielęgnacja nasadzeń obowiązuje Wykonawcę do maja 2022 r.

ZMIANY TREŚCI SWZ

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 18.06.2021 r.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2021 r. do godz. 12:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

(-) Z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa

Katarzyna Krawczyk

Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa