Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-56/2022

# Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej do celów ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie roboty budowlanej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Budowa nowego bloku łóżkowego – przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie umownym, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji obiektu istniejącego dla potrzeb wykonania projektów, (w tym wykonanie wszystkich niezbędnych odkrywek),

- zebranie informacji , opracowanie bilansów i wystąpienie o warunki przyłaczenia mediów do nowego segmentu wraz z analizą wpływu na budynki istniejące,

- wykonanie ekspertyzy budowlanej w zakresie stanu konstrukcji budynku i warunków geotechnicznych uwzględniającej możliwość rozbudowy czy innych ekspertyz (jeżeli będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia) celem ustalenia możliwości wykonania rozbudowy, a następnie opracowanie koncepcji architektonicznej sporządzonej w oparciu o wyniki ekspertyzy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z założeniami do projektowania przekazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający w formie pisemnej dokona akceptacji koncepcji lub przekaże uwagi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia koncepcji, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do przedstawionej koncepcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; akceptacja opracowanej przez Wykonawcę koncepcji nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru; przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy na podstawie niezaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji następuje na ryzyko Wykonawcy,

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wg koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie innych niezbędnych opracowań wynikających z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyzy budowlanej i innych ekspertyz lub opinii, a także sporządzenie innych opracowań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, jak i uwzględniających opisy techniczne, charakterystyczne rzuty i przekroje, elewacje, charakterystyczne detale, wraz z pozyskaniem przez Wykonawcę, we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, warunków technicznych podłączenia mediów w związku z rozbudową budynku oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej),

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmującej w szczególności:

- kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, na podstawie wykonanych przedmiarów,

- przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym (zerowe) zawierające opis robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z opisanych robót w dokumentacji projektowej  (w projektach budowlanych i wykonawczych oraz STWiOR) oraz podstaw wyceny z podziałem na branże,

- kosztorysy nakładcze (nie wycenione) zawierające nakłady rzeczowe sporządzone oddzielnie dla poszczególnych branż, sporządzone w formie szczegółowej

- opracowanie charakterystyki energetycznej obiektu,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oddzielnie dla poszczególnych branż - specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania innej dokumentacji, niewyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego, jeżeli okaże się to w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez której nie będzie możliwe zrealizowanie zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w RP na dzień przekazania dokumentacji projektowej (podpisania przez strony protokołu odbioru) przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu opracowania, w zakresie umożliwiającym uzyskanie dotacji, wniosków o dofinansowanie, pozwolenia na użytkowanie, jak i użytkowanie przedmiotu opracowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca odpowiada za zgodność przedmiotu umowy z przepisami techniczno budowlanymi i obowiązującymi normami oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym.

Podstawowe rozwiązania projektowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w RP na dzień przekazania dokumentacji projektowej (podpisania przez strony protokołu odbioru) przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu opracowania, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak i użytkowanie przedmiotu opracowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zapisami w:

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2021, poz. 2454 z pozn. Zm. ),

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 poz 2458)

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2021 r., poz. 2351./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225),

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. 2020  poz. 1679, z późn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2022 poz. 1710

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2019 poz. 595, z późniejszymi zmianami,

- OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą DzU 2022 poz 402

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2)	wykonanie przedmiotu umowy przy udziale wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym i wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy,

3)	wykonanie i uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt:

a)	pomiarów,

b)	ekspertyz,

c)	pozwoleń,

d)	zatwierdzeń ,

e)	opinii,

f)	odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sanitarnych,

g)	uzgodnień i sprawdzeń,

wszelkich rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów lub potrzeb, w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż., niezbędnych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Zamawiającemu uzyskanego/ych dokumentu/ów wydanych przez organ administracji publicznej na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego wraz z dokumentem/ami płatniczym/i; po uregulowaniu przez Zamawiającego należności wynikających z doręczonego/ych dokumentu/ów płatniczego/ych, Wykonawca dokona wpłaty na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego kwoty/kwot określonej/ych w nocie/notach obciążeniowej/ych,

4)	zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów,

5)	przekazanie dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie i uzgodnienia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy, posiadającej oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

6)	przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę

7)   pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje w szczególności:

- przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane określone dokumentacją projektową w terminie niezwłocznym jednak nie później niż w terminie 24 godzin od dnia przekazania zapytania bądź w terminie dłuższym, uzgodnionym z Zamawiającym,

- stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie (w formie ustnej, e-mail pisemnej) Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty poinformowania o brakach, czy wątpliwościach, lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym i uzupełnianie (w formie ustnej, e-mail, pisemnej) szczegółów dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich brak wynika z zaniedbań i przeoczeń Wykonawcy – projektantów poszczególnych branż na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, ewentualnie równoważnych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności (przy czym wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych nie może spowodować istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego) lub jego zmiany,

- doradztwo w zakresie rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, wykończeniowych łącznie z zatwierdzeniem w uzgodnieniu z Zamawiający próbek materiałów przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzgodnioną z uczestnikami procesu inwestycyjnego w trakcie trwania robót budowlanych częstotliwością,

- pobyty na budowie na wezwanie Zamawiającego, poza uczestnictwem w naradach koordynacyjnych.

Nadzór autorski będzie pełniony przez pobyty na budowie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy – projektantów poszczególnych branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej), po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.

Podstawowe założenia dla nowego bloku łóżkowego.

Obecnie oddziały: Ginekologiczno-Położniczy wraz z blokiem operacyjnym, Noworodkowy z blokiem porodowym oraz Dziecięcy znajdują się w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zaplecza diagnostyczno-zabiegowego znajdującego się głównie w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 45, zasadne jest przeniesienie ww. oddziałów na ul. Szpitalną 45. Zamiarem Szpitala jest przede wszystkim integracja funkcji medycznych oraz jak najbardziej efektywne wykorzystanie personelu, którego liczba szczególnie w zakresie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jest niewystarczająca.

Obecna, orientacyjna powierzchnia dla przenoszonych oddziałów wraz z ilością łóżek to:
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 1800m2 (ilość łóżek 55)
Oddział Noworodkowy - 400m2 (ilość łóżek 35)
Oddział Dziecięcy - 1000m2 (ilość łóżek 28)

W obiekcie nowo projektowanym przewiduje się dwie kondygnacje nadziemne – parter, piętro, wykonane w technologii modułowej w konstrukcji stalowej oraz piwnicy wykonanej w technologii tradycyjnej, monolitycznej. Dla kondygnacji naziemnych - technologia modułowa o stalowym szkielecie konstrukcyjnym, zaprojektować moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji. Prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego, Zastosowany system modułowy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać jego łatwy i całościowy montaż/demontaż oraz transport. Konstrukcja modułu ma pozwalać na szybkie połączenie ze sobą gotowych modułów zarówno w poziomie jak i w pionie zgodnie z potrzebami Inwestora.

Budynek istniejący z nowo projektowanym ma być połączony 3-kondygnacyjnym łącznikiem. Projekt głównych ciągów instalacyjnych oraz komunikacji pionowej ma przewidywać w przyszłości nadbudowę budynku o kolejną kondygnację – II piętro.

Nowy budynek ma być skomunikowany z istniejącym blokiem łóżkowym A łącznikiem na każdej z ww. kondygnacji. Nowy obiekt będzie stanowił rozbudowę istniejącego budynku szpitala, w  związku z czym należy uwzględnić wpływ rozbudowy na obiekty istniejące ( warunki ochrony p.poż., zasilanie w media). Ponadto,w ramach projektu rozbudowie ulegnie układ drogowy wokół budynku.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

- Inwentaryzację do celów projektowych we wszystkich branżach, m.in. w części istniejącego budynku A w obrębie nowoprojektowanego łącznika, z uwzględnieniem przebudowy części istniejącego budynku A w celu połączenia wspomnianym łącznikiem z nowoprojektowanym budynkiem.

- Należy stosować materiały atestowane, przeznaczone do stosowania w szpitalach lub obiektach służby zdrowia. Powinny być trwałe, odporne na środki dezynfekcyjne, o jakości umożliwiającej długotrwałe użytkowanie w budynku publicznym.

- Urządzenia elektryczne i sanitarne będące elementami wyposażenie pomieszczeń szpitalnych powinny zapewniać możliwość łatwego ich  umycia i dezynfekcji.

- Przewidywane rozwiązania muszą przewidywać rozwiązania powodujące niskie zapotrzebowanie na energię, w szczególności:

- wysoki standard ochrony cieplnej budynków i niskie straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, ochronę przed przegrzewaniem,

- zastosowanie energooszczędnych urządzeń (np. oprawy oświetleniowe LED, rekuperatory ciepła powietrza wywiewanego, itp.)

- zastosowanie odpowiedniego sterowania poprawiającego energooszczędność budynku np. sterowanie oświetleniem itp.,

- zastosowanie energooszczędnych urządzeń,

- rozwiązania przyczyniające się do oszczędnego gospodarowania wodą pitną oraz retencji wód opadowych na terenie inwestycji (np. instalacje odzyskiwania wody deszczowej),

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji sanitarnych.

- Instalacje sanitarne wewnętrzne. Dla potrzeb obiektu zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zasilanej z sieci wewnętrznej szpitala, po wykonaniu niezbędnych bilansów i po wykonaniu niezbędnego dostosowania.

- Instalacje kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb obiektu zaprojektować instalację kanalizacji włączająca się do istniejących instalacji zlokalizowanych na terenie szpitala, po wykonaniu niezbędnych bilansów i po wykonaniu niezbędnego dostosowania.

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji grzewczych.

- Instalacje grzewcze. Dla potrzeb obiektu zaprojektować instalacje grzewcze c.o.
i c.t. doprowadzone z istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie szpitala, po wykonaniu niezbędnych bilansów i po wykonaniu niezbędnego dostosowania.

- Instalacja centralnego ogrzewania sterowana automatem (pogodynką).

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- Dla potrzeb obiektu zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej z funkcją chłodzenia i automatyką obiektową.

- Dobór urządzeń instalacyjnych w szczególności wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinien odpowiadać przewidzianym dla szpitali normom hałasu. Centrale i wentylatory powinny być cichobieżne i zaopatrzone w tłumiki.

- Centrale wentylacyjne powinny być w wykonaniu higienicznym z pełną automatyką przewidująca współpracę z systemem BMS (szafka zasilająca sterownicza, zawór trójdrogowy itp.).

- Integracja w ramach systemu BMS obejmować powinna: monitoring instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej z możliwością odczytów temperatury i wilgotności, sygnalizacją stanów awaryjnych i  z możliwością prowadzenia zdalnych nastaw.

- Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji z czynnikiem aktywnym w postaci wody lodowej – przewidzieć z istniejących agregatów wody lodowej, po wykonaniu niezbędnych bilansów i po wykonaniu niezbędnego dostosowania lub nową.

- Na kanałach i w stropach podwieszonych przewidzieć należy otwory z klapami rewizyjnymi.

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji gazów medycznych z sygnalizacją alarmową.

- Dla potrzeb obiektu zaprojektować instalację gazów medycznych zasilanej z sieci wewnętrznej szpitala, po wykonaniu niezbędnych bilansów i po wykonaniu niezbędnego dostosowania.

- Źródła gazów medycznych ze względu na znaczną rozbudowę szpitala wymagają również rozbudowy po sporządzeniu inwentaryzacji poborów i dokładnym sprecyzowaniu potrzeb dla całego szpitala.

- Zaprojektować wykonanie nowej instalacji gazów medycznych jako wyrób medyczny.

- Instalacja wewnętrzna gazów medycznych powinna zawierać: tlen, próżnię, sprężone powietrze medyczne, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, odciąg gazów anestezyjnych.

- Punkty poboru gazów medycznych typu AGA.

- Zaprojektować wyposażenie pokojów zabiegowych w tablice poboru gazów  z punktami gazów – O2, AIR, VAC, odciąg gazów AGSS.

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji elektrycznych:

1. Elementy instalacji elektrycznych:

- rozdzielnia budynkowa z UPS-em,

- rozdzielnie elektryczne piętrowe,

- rozdzielnię wentylacji i klimatyzacji TW,

- instalacje oświetleniowe z podziałem na zasilanie podstawowe i rezerwowe,

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V z podziałem na zasilanie podstawowe, rezerwowe, gwarantowane i komputerowe,

- instalacje zasilające rolety okienne,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400V,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych, medycznych,

- instalacje zasilające lampy bakteriobójcze,

- instalacje przyłóżkowe,

- instalacje rezerwowania napięcia w urządzeniach z koniecznością podtrzymania napięcia poprzez UPS,

- instalacje monitoringu,

- instalacje telewizji szpitalnej,

- instalacje przyzywowe (przywoławcze),

- instalacje domofonowe (ograniczonego dostępu),

- instalacje IT (transformatory separujące na granicy sieci TN i IT),

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację wyrównawczą,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalację odgromową,

- instalację fotowoltaiczną (opcja),

- instalację dźwigową (opcja)

2. Zasilanie budynku z rozdzielni zewnętrznych SO1 i SG, ewentualnie zasilanie rezerwowe z agregatu z budynku A (zależnie od zapotrzebowanej mocy).

Wymagania w zakresie przewidywanych instalacji teleinformatycznych:

- instalacja telefoniczna – zaprojektowanie kabla telefonicznego w nowo projektowanego budynku do centrali telefonicznej mieszczącej się w serwerowni,

- instalacja teletechniczna – zaprojektowanie doprowadzenia 2 niezależnych światłowodów z nowo projektowanego budynku do serwerowni,

- punkt, punkty dystrybucyjne: - każdy z punktów powinien być wyposażony w gwarantowane zasilanie (UPS) lub umieszczenie zbiorczego UPS-a dla PPD.

- przełączniki sieciowe powinny być wyposażone w porty PoE lub tylko dla obsługi AP-ków,

- zaprojektować sieć WiFi wraz z AP-kami.

Wymagania w zakresie Ppoż

- na drogach ewakuacyjnych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, którego przewody 
i kable powinny elektryczne w obwodach powinny posiadać klasę PH,

- w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmienny sposób lub ich bezpiecznego zakończenia – awaryjne oświetlenie zapasowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne,

- odpowiednie wymagania klasy odporności ogniowej elementów zastosowanych do przebudowy,

- odpowiednią izolację cieplną ściany zewnętrznej minimum w klasie nierozprzestrzeniające ognia NRO,

- możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej,

- wymagane długości przejść ewakuacyjnych dla obiektów ZL,

- wymaganą przepisami szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne wraz z kierunkiem ich otwierania,

- stosowną obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych, co najmniej w klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian wewnętrznych, nie mniejszej jednak niż EI 30,

- odpowiednią szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych, nie mniejszą niż 1,4 m,

- podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 
50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, zapobiegającymi ich rozprzestrzenianiu,

- dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych,

- zachowanie na granicy stref pożarowych pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 i/lub 4 m w klasie odporności ogniowej EI 60

- stosowne materiały do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, które nie będą łatwo palne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia,

- wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

- hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym zachowując odpowiednią długość odcinka węża hydrantu oraz zasięg efektywnego rzutu prądu gaśniczego,

- przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jako przewody rozprowadzające,

- zaprojektowanie instalacji sygnalizacji pożaru,

- zaprojektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Uwagi:

- Będzie wymagana analiza rozwiązań p.poż. dla nowoprojektowanego budynku w odniesieniu do stref pożarowych, konstrukcji, instalacji, dróg pożarowych oraz zapewnienia wody dla zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Projektowane elementy wydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej.

- Podczas jakichkolwiek wątpliwości projektowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystać „Ekspertyzę technicznej określającej wymagania ze względu na
warunki bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla całego obiektu przy 
ul. Szpitalnej 45.

- Przygotowany projekt wymaga zaopiniowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wszystkie zaprojektowane instalacje ppoż. muszą być wpięte w istniejący system funkcjonujący na Szpitalu przy ul. Szpitalnej 45.

- Projektant powinien przewidzieć rozbudowę istniejącego systemu p.poż. na pewno o jedną centralę p.poż., która będzie pracowała w RINGU z pozostałymi centralami. Wpięcia nowego budynku do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru zapewni zamontowana centrala p.poż. gdyż na nowo powstały obiekt wstępnie przewiduje ok. 4 pętle z czujkami.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym do uzyskania dofinansowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie opinii geologicznych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- uzyskanie warunków podłączenia mediów do części rozbudowywanej wraz z analizą wpływu na budynek istniejący,

- projekt niezbędnych przyłączy do budynku

- opracowanie pełnobranżowej koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzuty z układem funkcjonalnym,

- przekrój,

- zagospodarowanie terenu,

- podstawowe rozwiązania materiałowe i technologiczne,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami technicznymi, z akceptacją wymaganych przepisami rzeczoznawców, m.in. d.s. ochrony przeciwpożarowej i sanitarno-higienicznych, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt technologii – Wykonawca musi uzgodnić technologię z bezpośrednimi użytkownikami (oddziałami),

- projekt wyposażenia w sprzęt medyczny, meble, wyposażenie stałe

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- projekt zagospodarowania terenu, dróg, przyłączy, infrastruktury technicznej

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane,

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane wielobranżowo, zawierać uszczegółowienia rozwiązań projektowych, umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

- Wszystkie branżowe projekty wykonawcze  zawierające rozwiązania w zakresie ochrony ppoż wymagają uzgodnień z rzeczoznawcą  d.s. ochrony przeciwpożarowej

- Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu w etapach:

Etap 1 do dnia 28.11.2022r. – koncepcja wielobranżowa, mapy do celów projektowych, opnie geologiczne,

Etap 2 do dnia  ..2023 – pozostałe ww. opracowania, nie zawarte w etapie 1.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Każdy z etapów opracowanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio do Zamawiającego, który ją sprawdzi i wyda  opinię w czasie 14 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiającego dokumentacja może być podstawą do wykonywania kolejnych jej etapów oraz do wykonywania robót budowlanych.

- Projektant (projektanci) są zobowiązani uwzględniać wszelkie uwagi i zalecenia wnoszone przez Zamawiającego na każdym etapie projektowania.

- Projektant (projektanci) zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia umownego, do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty budowlane.

- Projektant koordynator ( projektant architekt) podpisuje także wszystkie projekty branżowe i czuwa nad ich spójnością.

- Dokumentacja projektowa:

- powinna posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami,

- powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

- zawierać ma oświadczenie projektanta o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Projektant przekaże Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenia, również na etapie realizacji robót budowlanych.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710).

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.101 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielobranżowa koncepcja architektoniczno – programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt budowlany dla potrzeb pozwolenia na budowę wraz z projektami technicznymi i oświadczeniami | 4 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 7 | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej.