Załącznik nr 1

Zam.216/2023/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remont pomieszczeń: korytarza na kondygnacji przyziemnej, sali nr 5, 6, 7, 320, łazienki przy Pomieszczeniu rzeźby (kondygnacja przyziemna) - w budynku Wydziału Sztuki  przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Sale nr 5, 6,7,320:

- zabezpieczenie istniejącej posadzki i stolarki  przed zabrudzeniem,

- przygotowanie ścian i sufitów do malowania: wyrównanie lokalnych nierówności, gruntowanie,

- dwukrotne  malowanie  ścian i sufitów farbami  emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na  zmywanie,  kolor jasny,

- posprzątanie pomieszczeń

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Korytarz – poziom przyziemia:

- zabezpieczenie istniejącej posadzki i stolarki  przed zabrudzeniem,

- przygotowanie ścian do malowania:  wyrównanie lokalnych nierówności, gruntowanie,

- dwukrotne  malowanie  ścian farbami  emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na  zmywanie,  kolor jasny,

- posprzątanie pomieszczeń,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

- Pomieszczenie rzeźby:

- rozbiórka posadzki z  płytek  ceramicznych,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych: skucie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych typu gres 30x30,

- przygotowanie ścian do malowania:  wyrównanie lokalnych nierówności, gruntowanie,

- dwukrotne  malowanie  ścian farbami  emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na  zmywanie,  kolor jasny,

- posprzątanie pomieszczeń,

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- Łazienka przy Pomieszczeniu rzeźby (kondygnacja przyziemna):,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża z istniejących płytek ceramicznych: gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża,

- przygotowanie ścian (poza płytkami) i sufitów do malowania : zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- przygotowanie do malowania okładziny ściennej z płytek ceramicznych: zmycie, uzupełnienie ubytków w spoinach, gruntowanie spoin,

- dwukrotne  malowanie  farbą  emulsyjną lateksową ścian i sufitów,  kolor jasny.

- dwukrotne  malowanie  farbą  renowacyjną okładziny ceramicznej ścian, kolor jasny,

- dwukrotne  malowanie  farbami   ościeżnic stalowych,

- wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z szyldami i klamkami. Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium,

- demontaż i ponowny montaż  przyborów,

- wywiezienie i utylizacja odpadów.

II.	 w ramach robót sanitarnych  zamówienie obejmuje;

- Łazienka przy Pomieszczeniu rzeźby (kondygnacja przyziemna):,

- demontaż i ponowny montaż mis ustępowych. typ kompakt - 2 szt

- demontaż i ponowny montaż umywalek- 2 szt.

- demontaż i ponowny montaż grzejnika c.o. – 2szt

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- w ramach robót elektrycznych zamówienie obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż przełączników i gniazd

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

- Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

- Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia. Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia, o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Opracował: Lech Kotlewski

.