Załącznik Nr 2a do Szacowania wartości zamówienia

#### Dotyczy: Szacowanie wartości zamówienia na „Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej”

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego 1

| Nr zadania | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych Wartość wymagana/graniczna | Ilość na 36 m-cy | PARAMETRY OFEROWANE - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego: trzpień endoprotezy cementowany, prosty, wykonany ze CoCr w minimum 6-ciu rozmiarach, w wersji standardowej i lateralizowanej (kąt szyjkowo-trzonowy zwiększający się). Trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną. Stożek 12/14 Eurokonus. panewka polietylenowa typ Muller ze znacznikiem rentgenowskim, średnica zewnętrzna od minimum 48 mm do minimum 62 mm ze skokiem co 2 mm i o średnicy wewnętrznej 28 mm i 32 mm. głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum 4 długościach szyjki. korek do zatkania kanału szpikowego w co najmniej 5 rozmiarach. cement kostny z Gentamycyną 2x40g. mieszalnik próżniowy do cementu podwójny. Ostrze do piły (szerokość 19 mm, 25 mm, grubość >1,25mm) Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 5 szt. 2 komplety |  |  |
| 2. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem napylonym w 1/3 bliżej hydroksyapatytem trzpień bezcementowy w kształcie podwójnego klina wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10-ciu rozmiarach, kąt CCD 135° w wersji standardowej i lateralizowanej w minimum 10-ciu rozmiarach, trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale); w części bliższej trzpień napylony porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem; trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną; stożek trzpienia 12/14 Eurokonus. panewka bezcementowa typu press-fit: panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami (piramidkami) ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 42-68 mm; wkładki panewkowe polietylenowe z polietylenu typu cross linking o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm, standardowy i z nawisem. głowy metalowe o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki. głowa ceramiczna (ceramika typy Biolox Delta) rosnąca wraz z rozmiarem panewki 28 mm, 32 mm i 36 mm w minimum 4 długościach szyjki. ostrze do piły szerokość 19 mm, 25 mm, grubość > 1,25mm Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE Napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 15 szt. 75 szt. 75 szt. 40 szt. 5 szt. 45 szt. 2 komplety 1 komplet |  |  |
| 3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym trzpień bezcementowy, przynasadowy (short stem), w kształcie podwójnego klina, wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10-ciu rozmiarach kąt CCD 135° w wersji standardowej i lateralizowanej w minimum 10-ciu rozmiarach; trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w częścikielichowej (samocentrujący się w kanale); w części bliższej trzpień napylony porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem; trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną; stożek trzpienia 12/14 Eurokonus. panewka bezcementowa typu press-fit – panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, dwa mechanizmy blokujące wkładkę. Wkłady do panewki wykonane z polietylenu wysokousieciowionego standardowe i asymetryczne. Możliwość zastosowania również wkładu ceramicznego, półzwiązanego oraz dwumobilnego. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 70 mm ze skokiem co 2 mm. wkładki panewkowe polietylenowe z polietylenu typu cross linking o średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm, standardowy i z nawisem. głowy metalowe o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, kompatybilne ze stożkiem trzpienia. wkładki panewkowe z polietylenu z dodatkiem witaminy E1. głowa ceramiczna (ceramika typu Biolox Delta) rosnąca wraz z rozmiarem panewki 28 mm, 32 mm i 36 mm, w minimum 4 długościach szyjki, ostrze szerokości 19 mm, 25 mm, grubość >1,25mm Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 60 szt. 60 szt. 15 szt. 35 szt. 5 szt. 5 szt. 20 szt. 2 komplety |  |  |
| 4. | Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego cementowana Endoproteza kłykciowa, modularna, trzyczęściowa (komponent udowy, komponent piszczelowy, wkładka stawowa), cementowana. Komponent piszczelowy polerowany, wykonany ze stopu CoCr, w minimum 7-miu rozmiarach, opcjonalnie dostępna taca piszczelowa do typu z ruchomą wkładką (mobile bearing). Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum 9-ciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji CR. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum 9-ciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji PS (open box). Wkładka piszczelowa typu CR wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej, w minimum 5-ciu rozmiarach, opcjonalnie wkładka ruchoma typu mobile bearing i wkładka z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych. Wkładka piszczelowa PS wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana zatrzaskowo tytanowym bolcem do tacy piszczelowej, w minimum 5-ciu rozmiarach w obu wersjach, opcjonalnie wkładka ruchoma typu mobile bearing. Komponent piszczelowy polerowany, wykonany ze stopu CoCr, w minimum 7-miu rozmiarach, opcjonalnie dostępna taca piszczelowa do typu z ruchomą wkładką (mobile bearing) pokryty antyalergicznym TiNbN. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum 9-ciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, w wersji CR i PS (open box) pokryty antyalergicznym TiNbN. Cement kostny z dwoma (2) antybiotykami Gentamycyna + Clindamycyna 1x40g Mieszalnik pojedynczy próżniowy do cementu Zestaw Pulse Lavage Ostrze piły oscylacyjnej kompatybilne z instrumentarium i napędem wymagane do każdego kompletu. Instrumentarium – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 130 szt. 10 szt. 120 szt. 10 szt. 120 szt. 4 szt. 4 szt. 134 szt. 134 szt. 50 szt. 130 szt. 2 komplety |  |  |
| 5. | Cement kostny z mieszalnikami próżniowymi Cement kostny z dwoma (2) antybiotykami Gentamycyna i Clindamycyna 1x40g Cement kostny z antybiotykiem Gentamycyna 2x40g Mieszalnik próżniowy podwójny Maszyna do wytwarzania próżni na okres umowy – użyczenie na okres umowy w DEPOZYCIE | 10 szt. 5 szt. 5 szt. 1 szt. |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone w kolumnie 2. są warunkami granicznymi, stanowią nieprzekraczalne minimum, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w kolumnie 4. będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych inwestycji.