1.	Mycie i przygotowanie zdemontowanych elementów silnika do montażu ponownego na silniku.

2.	Wymiana głowicy silnikowej - pęknięta, brak możliwości regeneracji.

3.	Naprawa głowic silnikowych - 5 szt. w zakresie:

-	Sprawdzenie szczelności głowic silnikowych pod kątem uszkodzeń-pęknięć pomiędzy kanałami wodnymi a olejowymi.

-	Udrożnienie i oczyszczenie kanałów chłodzenia głowic silnikowych.

-	Wymiana zgnitych zaślepek wodnych głowic silnikowych.

-	Wymiana zaworów ssących - 6 szt.

-	Wymiana zaworów wydechowych - 5 szt.

-	Szlif pozostałych zaworów ssących i wydechowych.

-	Szlif gniazd zaworów ssących i wydechowych.

-	Wymiana prowadnic zaworowych ssących i wydechowych.

-	Wymiana obsad wtryskiwaczy z oringami.

-	Wymiana uszczelniaczy zaworowych kpi.

-	Wymiana śrub głowicowych.

-	Wymiana szpilek kolektora wydechowego.

4.	Demontaż i regeneracja dźwigni zaworowych (klawiatury)

-	Wymiana kopytek klawiatury.

5.	Regeneracja wtryskiwaczy kpi. 6 szt. w zakresie:

-	Rozebranie i dokładne czyszczenie korpusu wtrysku elektro dźwiękami.

-	Wymiana rozpylacza wtryskiwacza na nowy.

-	Wymiana przekładek rozpylacza i uszczelnień.

-	Złożenie wtryskiwacza i kalibrowanie ciśnień wtrysku.

-	Wymiana tulejek miedzianych i oringów uszczelniających.

-	Sprawdzenie poprawności działania na stoisku testowym

6.	Wymiana rurek transferowych wtryskiwaczy wg DTR producenta silnika konieczność wymiany.

7.	Montaż przewodów paliwowych i przelewowych z wymianą uszczelnień.

8.	Montaż klawiatury kpi. i ustawienie luzów zaworowych.

9.	Montaż kolektorów ssących i wydechowych z wymianą uszczelnień.

10.	Montaż turbosprężarki z przewodami olejowymi - wymiana uszczelnień.

11.	Montaż dekli zaworowych z wymianą uszczelnień kpi.

12.	Montaż układu wydechowego kpi. silnika.

13.	Montaż układu ssącego i obudów filtrów powietrza.

14.	Wykonanie jazdy testowej i sprawdzenie poprawności działania pracy silnika.

Gwarancja na wykonaną usługę -12 miesięcy.

Termin naprawy do 10 dni roboczych.

Forma płatności przelew