Załącznik nr 1a do swz

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego model, typ, sprzętu nowy, rok produkcji (rok produkcji 2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do reprocesowania narzędzi laparoskopowych z wyposażeniem | kpl/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym deklarację zgodności dla całego systemu oraz dodatkowo dla każdego elementu wyposażenia jeżeli deklaracja systemu nie uwzględnia tego wyposażenia Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Wykonawca posiada system, w tym wszystkie autonomiczne elementy wyposażenia oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| 1. | Wózek z przyłączem do suszenia | TAK |  |
| 2. | Wózek przeznaczony do umieszczania narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o długości do 600 mm | TAK |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia do 42 narzędzi rurowych ( 22 przyłącza pionowe, 20 przyłączy ukośnych) | TAK |  |
| 4. | Listwa magnetyczna do automatycznego rozpoznawania wózka | TAK |  |
| 5. | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem | TAK |  |
| 6. | Wymiary wózka wys. +/- 670, szerokość +/- 530, głębokość +/- 600 mm | TAK |  |
| 7. | Załadunek na 3 poziomach: 1 poziom wys. 105 2 poziom wys. 75 3 poziom wys. 365 | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 8. | 3 tuleje myjące MIBO do narzędzi mikrochirurgicznych | TAK |  |
| 9. | 2 korki gwintowane | TAK |  |
| 10. | 15 tulei myjących do narzędzi mikrochirurgicznych fi 4-8 mm | TAK |  |
| 11. | 5 tulei myjących do narzędzi mikrochirurgicznych fi 8-12mm | TAK |  |
| 12. | 1 wkład na światłowody/dreny do odsysania | TAK |  |
| 13. | Komplet 12 nasadek na tuleje myjące /do narzędzi mikrochirurgicznych fi 6 mm | TAK |  |
| 15. | Komplet 12 nasadek na tuleje myjące /do narzędzi mikrochirurgicznych fi 10 mm | TAK |  |
| 16. | 3 złącza gniazdowe dla wtyku Luer Lock | TAK |  |
| 17. | 6 węży silikonowych o dł. 300 mm, 5x1,5 mm | TAK |  |
| 18. | 5 złączy wtykowych do gniazda Luer lock | TAK |  |
| 19. | 1 taca wys. 55, szer. 150 gł. 225mm | TAK |  |
| 20. | 3 dysze wtryskowe fi 2,5x60mm | TAK |  |
| 21. | 8 dysz wtryskowych fi 4,0x110 mm z zaciskiem | TAK |  |
| 22. | 6 dysz wtryskowych do tulei trokara fi 10-15 mm | TAK |  |
| 23. | 4 sprężyny do rozwierania narzędzi mikrochirurgicznych | TAK |  |
| 24. | 3 dysze wtryskowe na dyszę wtryskową | TAK |  |
| 25. | 2 sprężyny zaciskowe do dyszy wtryskowej fi 4,0 mm | TAK |  |
| 26. | 2 m wąż silikonowy fi 5 mm | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto:         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy