OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń/zgłoszeń dla zadania pn.: „Budowa alejki rowerowo-spacerowej wzdłuż rz. Wisłok od ul Cichej do ul. Moniuszki w Krośnie”

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Miasto: Krosno

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Krosno, maj 2023

# Opis przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

# 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,

a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego na rzecz Prezydenta Miasta Krosna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej oraz decyzji

o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok” - budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok. Zakres inwestycji obejmuje budowę alejek rowerowo-spacerowych na docinku od ul. Cichej do ul. Moniuszki (załącznik nr 1) oraz budowę kładki/przepustu (załącznik nr 2).

Parametry techniczne:

•	dwa pasy ruchu – pas przeznaczony dla rowerów o szer. 2,0m, pas przeznaczony dla ruchu pieszych o szer. 1,5 m;

•	nawierzchnia: bitumiczna lub betonowa pokryta żywicą epoksydową – kolor czerwony dla ścieżki rowerowej, kolor neutralny dla ciągu pieszego.

W rama przedmiotowego zadania należy zaprojektować budowę alejkę z podziałem na dwa pasy ruchu – pas przeznaczony dla rowerów i pas przeznaczony dla pieszych. Należy także zaprojektować kładkę / przepust w ciągu projektowanej alejki w miejscu wskazanym w załączniku nr 2.

W sąsiedztwie alejki należy zaprojektować ławeczki wraz z koszami na śmieci (ilość

i lokalizacja ławeczek zostanie uzgodniona na etapie projektu koncepcyjnego).

Wzdłuż alejek należy zaprojektować oświetlenie na podstawie uzyskanych warunków technicznych.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej / pozwolenia wodnoprawnego,

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (w razie potrzeby),

- opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

- opracowanie projektów branżowych – kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i deszczowej, jeśli będzie to wynikało z warunków wydanych przez zarządców poszczególnych sieci,

- uzyskanie innych niezbędnych decyzji m.in. zgody na wycinkę drzew (w razie potrzeby),

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektów podziału dziełek wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych oraz ich okazaniem w terenie i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu (w razie potrzeby).

Wszystkie opracowane wnioski o uzyskanie warunków, opinii oraz wymaganych postanowień, decyzji i pozwoleń należy przygotować w imieniu Prezydenta Miasta Krosna.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania techniczne, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, warunkami umowy.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji terenowej i zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami oraz SWZ. Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić Ofertę. Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.

# Stan istniejący zagospodarowania terenu

Istniejąca ścieżka spacerowa zlokalizowana jest w obrębie dzielnicy Białobrzegi i przebiega wzdłuż rzeki Wisłok od ul. Cichej do ul. Moniuszki. Teren ten stanowi obszar Natura 2000 (Natura 2000 PLH 180030 „Wisłok środkowy z dopływami”).

Lokalizacja ścieżki spacerowej

| Jednostka ewid. | Obręb ewid. | Nr działki | Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2829/4 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2615 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2402 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2828/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2623/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2622/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2621/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2620/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2617/2 | własność |
| Miasto Krosno | Białobrzegi | 2616/1 | własność |

# Materiały wyjściowe do projektowania

Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia terenu w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać z e strony internetowej:

https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy

# Wymagania ogólne do projektowania:

# Dokumentacje projektową należy podzielić na dwa niezależne etapy realizacji robót budowlanych:

# - etap I – od ul. Cichej do kładki dla pieszych (wraz z kładką),

# - etap II – od kładki dla pieszych (bez kładki) do ul. Moniuszki.

# Wymagania techniczne dla projektowanych ścieżek rowerowo-spacerowych:

# dwa pasy ruchu – pas przeznaczony dla rowerów o szer. 2,0m, pas przeznaczony dla ruchu pieszych o szer. 1,5 m;

# nawierzchnia: bitumiczna lub betonowa pokryta żywicą epoksydową – kolor czerwony dla ścieżki rowerowej, kolor neutralny dla ciągu pieszego.

# wyposażenie techniczne: oświetlenie, odwodnienie, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci – po 4 szt.)

# lokalizację elementów malej architektury należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania

# Kładka dla pieszych

# W ciągu istniejącej ścieżki zlokalizowana jest kładka dla pieszych (pomiędzy działką nr 2615 a działką nr 2402), którą należy rozebrać i zaprojektować nową w nowej lokalizacji (obok istniejącej).

Rysunek 1. Lokalizacja nowej kładki dla pieszych i rowerzystów.

# Przybliżone parametry projektowanej kładki:

# - długość całkowita obiektu ok. 6,0 - 8,0m,

# - szerokość pomostu – ~2,5 m,

# - szerokość całkowita obiektu – ~2,5 – 3,0 m,

# - liczba przęseł – 1,

# - liczba podpór – 2,

# - materiał konstrukcji podpór – beton zbrojony lub stal,

# - materiał konstrukcji dźwigarów – beton zbrojony lub stal lub drewno,

# - rodzaj konstrukcji pomostu – betonowa lub drewniana,

# - nawierzchnia – żywica epoksydowa lub drewniana.

# Na obiekcie należy zaprojektować następujące elementy wyposażenia:

# - izolacja termozgrzewalna na betonowej konstrukcji pomostu

# - balustrady aluminiowe lub drewniane

# Elementy wyposażenia obiektu i dojść do obiektu należy umieszczać w obrysie konstrukcji obiektu. Natomiast wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować po za obiektem przeprowadzając je przez przeszkody np. poprzez przewierty sterowane.

# Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry techniczne dla obiektu.

# Oświetlenie

# Oprawy i słupy oświetleniowe zaprojektować w formie zbliżonej do kształtu wg załączonych kart katalogowych. Na etapie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym wysokość i kształt słupów oraz rodzaj opraw.

# W załączeniu do OPZ udostępniono ogólne wytyczne dla urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Krosna. O szczegółowe warunki dla oświetlenia projektowanej alejki należy się zwrócić do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami (KSL) Urzędu Miasta Krosna.

# Sieci i infrastruktura niezwiązana z ścieżką

W stanie istniejącym na planowanym odcinku ścieżku spacerowej znajdują się elementy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naftowej, wodociągowej i elementy infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.

W zakresie zadania nie planuje się ingerencji w istniejące sieci uzbrojenia terenu. Konieczność zabezpieczenia bądź przebudowy może wynikać jedynie z wydanych warunków technicznych przez gestorów sieci.

# Umocnienie brzegów rzeki Wisłok

W miejscach przewężeń należy zaprojektować niezbędne umocnienie skarp. Wszystkie roboty należy zaprojektować zgodnie z uzyskanymi decyzjami.

# Odwodnienie

Odwodnienie należy zaprojektować jak w stanie istniejącym - poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe powierzchni ścieżki oraz poprzez powierzchniowe rozdeszczenie.

# Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy sporządzić w takim zakresie, aby uzyskać niezbędne dokumenty pozwalające wykonać roboty budowlane.

Wykonawca złoży do Zamawiającego kompletną dokumentację (łącznie z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami) wraz z uzyskaną decyzja pozwolenia na budowę albo zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych bez sprzeciwu organu.

## 5.1. Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować w miarę potrzeby niżej wymienione projekty i dokumenty:

- koncepcję rozwiązania projektowego; koncepcja powinna zawierać rysunki wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym planowanych robót budowlanych, umożliwiających weryfikację pod kontem zgodności z OPZ – 2 egz.,

- projekt budowalny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 5 egz.;

- projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (projekt instalacji, sieci i urządzeń towarzyszących (obcych)) – 5 egz.;

- projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi krajowej – 4 egz.;

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz.;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu technicznego – 4 egz.;

- przedmiary robót – 4 egz.;

- dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną – 4 egz.;

- wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – 2 egz.;

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych obejmującą cały niezbędny teren;

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodno-prawnego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- dokumentację niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych;

- mapę powykonawczą - mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

Wykonawca na każdym etapie, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie pisemnych notatek, proponowane rozwiązania projektowe. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowalnego i projektu technicznego bezwzględnie musi uzyskać na piśmie akceptację Zamawiającego.

Po uzyskaniu akceptacji koncepcji, Wykonawca przystąpi do wykonania projektu budowlanego, łącznie z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Każdy egzemplarz Wykonawca sporządzi w wersji elektronicznej edytowalnej (dxf, dwg, doc) oraz pdf w 2 egzemplarzach.

Wykonawca złoży do Zamawiającego kompletną dokumentację (łącznie z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami).

# Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- przygotowanie materiałów stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenie wodnoprawne, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę itp.);

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych w ramach przedmiotowego zlecenia opinii i uzgodnień;

- przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym;

- przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami;

- organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczących uzgodnień;

- udział na każdym etapie zamówienia, w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

-  udzielanie opinii na prośbę Zamawiającego;

- uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub przez Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów Zamówienia;

-   przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

- przekazywania Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie działek pod zajęcie nieruchomości i nanieść je na plan sytuacyjny;

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dostępność do działek pod zajęcie czasowe – należy uzyskać pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, że nie będzie rościł od UM Krosna służebności (w przypadku lokalizacji na działce fragmentu kabla, linii, rury itp.);

- Wykonawca zobowiązany jest do odbycia obowiązkowej wizji w terenie.

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Wszystkie elementy winny być zaprojektowane w sposób zapewniający całość techniczno–użytkową w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Cały przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków.

# Procedura odbioru częściowego i końcowego

Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę kończy odbiór opracowań projektowych.

Dokładna procedura odbioru końcowego opisana jest we wzorze umowy.

# Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe;

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych;

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego,

# Płatności

Sposób obliczania wynagrodzenia i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

- Załączniki

- Koncepcja dot. budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie – odcinek G

  - Załącznik nr 1 – Zakres budowy od ul. Cichej do ul. Moniuszki,

  - Załącznik nr 2 – lokalizacji kładki/przepustu

  - Załącznik nr 3 – koncepcja projektowa - opis

  - Załącznik nr 4 – koncepcja projektowa - rys. 15.1 plan sytuacyjny

  - Załącznik nr 5 – koncepcja projektowa - rys. 15.2 plan sytuacyjny

  - Załącznik nr 6 – koncepcja projektowa - rys. 15.3 plan sytuacyjny

  - Załącznik nr 7 – koncepcja projektowa - rys. 16.1 profil podłużny

  - Załącznik nr 8 – koncepcja projektowa - rys. 16.2 profil podłużny

  - Załącznik nr 9 – koncepcja projektowa - rys. 16.3 profil podłużny

  - Załącznik nr 10 – koncepcja projektowa - rys. 17.1 przekroje poprzeczne