Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS  CZYNNOŚCI

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172E – ul. Tkackiej w Ozorkowie- przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie”

Opis czynności:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Sporządzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonania robót

Rozebranie chodnika / zjazdów

Rozebranie krawężnika

Rozebranie obrzeży

Wykonanie koryta pod chodnik

Wywóz materiałów z rozbiórki /- korytowania na wysypisko

Roboty brukarskie:

Ułożenie krawężnika „15”  na ławie betonowej

Układanie obrzeży „8” na PCP

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 grub. 12cm pod chodnik

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 – grub.15 cm na zjazdach

Ułożenie podsypki cementowo piaskowej 5cm

Układanie kostki brukowej typu HOLLAND grafit „6” na chodniku

Układanie kostki brukowej typu HOLLAND czerwona „8” na zjazdach

Roboty wykończeniowe:

Uzupełnienie szczeliny przy krawężniku masą bitumiczną

Regulacja armatury ulicznej

Obniżenie / założenie zieleńców

Uporządkowanie terenu

Przywrócenie stałej organizacji ruchu