Tytuł zamówienia: Naprawa systemu badań silników spalinowych będącego na wyposażeniu Katedry Mechatroniki na Wydziale Nauk Technicznych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2021/2022 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Naprawa systemu badań silników spalinowych będącego na wyposażeniu Katedry Mechatroniki na Wydziale Nauk Technicznych  polegająca  na dostawie, montażu i uruchomienie stanowiska oraz przeprowadzeniu szkolenia z obsługi stanowiska w siedzibie zamawiającego.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Układ sterowania hamowni wyposażonej w hamulec elektrowirowy (hamulec wirowy znajduje się na wyposażeniu Katedry) – 1 szt.: sterownik hamulca elektrowirowego o mocy min. 100 kW, moduł zabezpieczeń hamulca elektrowirowego, moduł sterowania układami chłodzenia hamulca elektrowirowego. 2. Układ pomiarowy stanowiska badawczego obejmujący: pomiar temperatury czynnika chłodzącego silnik spalinowy – 1 szt. pomiar temperatury spalin – 1 szt. pomiar ciśnienia oleju w silniku – 1szt. pomiar momentu obrotowego (wejście tensometryczne) – dokładność 1% – 1 szt. pomiar prędkości obrotowej – rozdzielczość +/- 1rpm – 1szt. 3. System obsługi stanowiska hamowni silnikowej: zintegrowany system zabezpieczeń układu silnik-hamulec – 1 szt.: układy sterowania poszczególnymi elementami wyposażenia: sterownik hamowni wraz z oprogramowaniem przystosowany do pracy hamulcem będącym na wyposażeniu Katedry Mechatroniki i zamontowanym na niej silniku - 1 szt., oprogramowanie do automatyzacji i wizualizacji przebiegu badań. Układy pomiaru i wizualizacji pracy stanowiska zawierające/umożliwiające: płynną regulację prędkości i momentu obrotowego silnika, oprogramowanie dla PC (komputer dostarcza zamawiający) współpracujące z ze sterownikiem hamulca i układami badawczymi do automatyzacji przebiegu badań, akwizycji wyników i ich wizualizacji, programowanie cykli i realizacja scenariuszy badawczych, układ z podłączeniem CAN do zewnętrznego układu kontrolnego, system sterujący umożliwiający programowanie przebiegu próby, z możliwością automatycznej zmiany trybów pracy w poszczególnych krokach cyklu, z przechodzeniem do kolejnych kroków programu po osiągnięciu zadanych wartości przez mierzone parametry systemu lub upływ zadanego czasu, oraz umożliwiać zapamiętywanie, edycję i ponowne użycie (zachowanych uprzednio w pamięci masowej) wprowadzonych w trakcie eksploatacji programów przebiegu badań, system sterujący umożliwiający rejestrację i wizualizację krótko- i długotrwałych prób silnikowych, oprogramowanie umożliwia zapis i odczytywanie wszystkich danych pomiarowych zarejestrowanych w trakcie badań na dysku twardym komputera, sprzęt i oprogramowanie umożliwiają podłączanie dodatkowych sygnałów wejściowych i wyjściowych, tak aby możliwe było podłączenie i sterowanie zaworów, przekaźników, uruchamianie dodatkowych urządzeń i osprzętu silnika. minimum 4 wyjścia sygnałów analogowych, w zakresach 0-5V oraz 0 – 10V; sterownik umożliwia bezpośrednie podłączenie, (oraz obsługę i zintegrowanie w systemie wyników pomiarów) w standardowej konfiguracji (możliwość rozbudowy liczby kanałów o wielokrotność niżej wymienionych): min 4 czujników typu PT100 lub termopara min 4 sygnałów wejść napięciowych 4 sygnałów wyjść analogowych sterownik umożliwia bezpośrednie podłączenie zewnętrznego masowego miernika zużycia paliwa o dokładności nie mniejszej niż 0,01g/s. sterownik umożliwia bezpośrednie podłączenie kondycjonera paliwa oprogramowanie umożliwia współpracę z systemem pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika; wszystkie pomiary są wyznaczane i wyświetlane w jednostkach układu SI; oprogramowanie umożliwia zestawianie na jednym wykresie przebiegów dowolnych zmierzonych wartości. Wybór i konfiguracja wykresów są dostępne dla użytkownika z poziomu programu. oprogramowanie zapewnia możliwość drukowania wykresów charakterystyk, jak też samych zarejestrowanych wyników liczbowych, oraz ich eksport w formatach plików umożliwiających ich dalsza ich obróbkę (pliki txt, csv). system umożliwia podłączenie typowych analizatorów spalin poprzez uniwersalne protokoły komunikacji system umożliwia podłączenie czujnika przepływu powietrza dolotowego do silnika interfejs użytkownika oprogramowania na PC oraz samego sterownika w języku polskim. Gwarancja min. 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny prowadzony w siedzibie Zamawiającego. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ