Część I: Serwer GPU z wyposażeniem: 4 szt.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagane Parametry Techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Serwer GPU z wyposażeniem |
| 2. | Procesor | Co najmniej jeden procesor co najmniej 32C/64T osiągający w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik co najmniej 76000 (stan na dzień 15.02.2023) TDP dla procesora co najwyżej 280W, Procesor musi posiadać co najmniej 128 linii PCI Express 4.0 Chłodzenie procesora: miedziany blok wodny (przynajmniej w części przylegającej do procesora) |
| 3. | Płyta główna | Co najmniej 7 slotów PCIe 4.0 x16 Obsługa pamięci DDR4 3200Mhz – co najmniej 8 slotów Co najmniej 2 zintegrowane karty sieciowe 10GBase-T w pełni kompatybilne ze standardowym jądrem systemu linux Co najmniej 8 złącz SATA 6Gbps na płycie głównej Co najmniej 2 złącza U.2 na płycie głównej Co najmniej 3 sloty M2 (key M) 2242/2260/2280/22110 (ze wsparciem co najmniej PCIe 4.0 x4) Płyta musi być w pełni kompatybilna z procesorem, pamięcią i kartami graficznymi Płyta główna musi umożliwiać zamontowanie co najmniej 2TB pamięci |
| 4. | Pamięć | Co najmniej 512GB pamięci ECC Registered 3200MHz |
| 5. | Storage | Zamontowane co najmniej dwa dyski SSD 2.5” SATA3.0 o pojemności co najmniej 240GB przeznaczone do pracy ciągłej o deklarowanych parametrach: - „lifetime writes” wynoszącym co najmniej 438TB - szybkość odczytu – co najmniej 500MB/s - szybkość zapisu – co najmniej 380MB/s |
| 6. | Zdalne zarządzanie | Dedykowany moduł zdalnego zarządzania z dedykowaną lub współdzieloną kartą sieciową, możliwość zdalnej konsoli, wsparcie dla Intelligent Platform Management Interface v 2.0, wirtualne zasoby, KVM-over-LAN, możliwość zalogowania się i wykorzystania KVM poprzez przeglądarkę |
| 7. | Obudowa | Obudowa o wysokości co najwyżej 4U umożliwiająca montaż w szafie 19”, kompatybilna z oferowaną płytą główną, Obudowa musi mieć możliwość zamontowania: - co najmniej 6 dysków 2.5” - co najmniej 6 kart GPU (jednoslotowych) Wymagany zasilacz redundantny (w konfiguracji 2+1) o mocy co najmniej 1600W każdy Wymagany przepływ powietrza w obudowie: front→back |
| 8. | Chłodzenie | Zainstalowane chłodzenie wodne z dwoma redundantnymi pompami i niezależnym od zainstalowanego systemu kontrolerem sterującym wraz z ekranem (zamontowanym z przodu obudowy) pokazującym co najmniej: temperaturę wody IN/OUT, temperaturę powietrza IN/OUT, prędkość wentylatorów oraz prędkość pracujących pomp.Kontroler sterujący musi posiadać funkcję diagnostyki wszystkich elementów układu chłodzenia jak również musi wyświetlać błędy (np. awaria wiatraków/pomp/czujników etc.) Każdy blok wodny (CPU oraz GPU) musi być zakończony szybkozłączem typu non spill podłączonym do centralnego kolektora rozdzielającego (lub alternatywnego rozwiązania) celem umożliwienia szybkiego odłączenia bez konieczności opróżniania całego systemu chłodzenia i bez konieczności uzupełniania cieczy w systemie chłodzącym. Zamontowane w obudowie radiatory wraz z wiatrakami muszą umożliwiać odprowadzenie ciepła z całego zestawu pracującego pod pełnym obciążeniem. Zamawiający zastrzega że na etapie dostawy przeprowadzi test pełnego obciążenia GPU przy użyciu narzędzia https://github.com/wilicc/gpu-burn trwającego co najmniej 2h z temperaturą powietrza na wejściu pomiędzy 20C-25C. Zamawiający wymaga aby średnia temperatura (GPU core) podczas testu (próbkowanie co 10sekund narzędziem nvidia-smi) na każdej z kart z osobna wynosiła nie więcej niż 45C powyżej temperatury wejścia. |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe | Wymagane dostarczenie wysuwanych szyn montażowych umożliwiających zamontowanie obudowy do szafy 19” Zainstalowana dwuportowa konwergentna karta sieciowa 10Gb/s SFP+ na złączu PCI-E w pełni kompatybilna ze standardowym jądrem systemu linux, karta powinna mieć możliwość instalacji w slotach o pełnej wysokości jak i w slotach low-profile. Każdy serwer powinien być wyposażony w 4 karty typu R8: pamięć wideo: co najmniej 24GB DDR6X typ chłodzenia: wodne z miedzianym (co najmniej w części przylegającej do procesora i pamięci) blokiem obejmującym GPU jak i pamięć karty graficznej wielkość: karta zajmująca co najwyżej 1 slot Karta graficzna osiągająca co najmniej 39000 punktów w testach Portalu PassMark - G3D Mark (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) na dzień 15.02.2023 r. |
| 10. | Gwarancja | 3 lata gwarancji |