        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

        SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA METALOWEGO
        OTWARTEGO TYPU MULDA ASYMETRYCZNA O POJEMNOŚCI 7 m3

1. Kontener przeznaczony do odbioru i transportu odpadów komunalnych, gruzu i innych,
2. Pojemność 7 m3,
3. Wykonany zgodnie z normą DIN 30720,
4. Długość 3400 mm - 3600 mm,
5. Szerokość 1600 mm – 1800 mm,
6. Wysokość 1400 mm – 1600 mm,
7. Wysokość krawędzi wysypu 900 mm – 1050 mm,
8. Podłoga wykonana z blachy grubości min. 5 mm,
9. Ściany boczne wykonane z blachy min. 3 mm,
10. Uchwyt wyładunkowy potrójny,
11. Całość malowana dwupowłokowo – kolor RAL 3002,
12. 4 zaczepy (po 2 na stronę) na bocznych ścianach do obsługi pojazdem bramowym
  wyposażonym w łańcuchowy system transportu kontenera wg normy DIN30720-1,
13. Rozstaw płóz 1020mm,
14. Szkielet z profilu min 60 x 40 x 3 mm.
15. Obramowanie górne z ceownika 50x80x50 o grubości ścianki min 4 mm,
16. Haczyki do mocowania siatki po całym obwodzie kontenera,
17. Wszystkie spawy konstrukcji nośnej wykonane spoiwami ciągłymi,