OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilarka ratownicza:
- moc min 6KM
- ciężar całego zestawu nie przekraczający 8,5 kg
- ogranicznik głębokości cięcia
- duży uchwyt linki rozrusznika
- długość prowadnicy min 50cm
2. Radiostacje – 2 szt
- radiostacja posiadać musi dwa rodzaje odbiorników na poziomie analogowym oraz cyfrowym
- minimum 7 godzin pracy na jednej baterii bez ładowania
- minimum 100 kanałów do zakodowania
- zakodowane wszystkie kanały ratowniczo-gaśnicze obsługiwane w województwie wielkopolskim oraz LPR śmigłowiec-ratownik 9 i kanał krajowy.
- mikrofonogłośnik
- wraz z ładowarką stacjonarną na 220 V
- posiadać musi przynajmniej klasę IP54
3.Agregat prądotwórczy
- silnik benzynowy , czterosuwowy, moc min 8kW
- prądnica synchroniczna jednofazowa o mocy min 6.0kVA ,stopień ochrony IP23
- napięcie min. 230 V/ 50Hz
- zbiornik paliwa min 6,0 litra
- czas pracy bez tankowania min 2,3 h
- ciężar nie przekraczający 70 kg
- wymiary dł. X szer. X wys. X – 790x590x540mm