UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Zestawy komputerowe oraz monitory komputerowe:

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Model podzespołu | Producent, marka, model, nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I= G x H |
| 1. | Zestaw komputerowy 1: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 8050 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 11.01.2019 (załącznik). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 4 GB min. 2133 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s NAGRYWARKA DVD+/-RW: DVD+/- RW, oprogramowanie do nagrywania PŁYTA GŁÓWNA: Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub kart rozszerzeń PCI. 3 x SATA możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Zintegrowana karta dźwiękowa OBUDOWA Z ZASILACZEM: Typu Tower lub SFF Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy Obudowa zapewniająca możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwieranie obudowy bez użycia narzędzi KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski programisty. MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  | zestaw | 50 |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy 2: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor ze zintegrowanym układem graficznym osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 11 640 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 11.01.2019 (załącznik). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 8 GB min. 2133 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) NAGRYWARKA DVD+/-RW: DVD+/- RW, oprogramowanie do nagrywania 6.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) 3 x SATA d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 7.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 8.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 9.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką 10.) SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opar-tej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  | zestaw | 70 |  |  |
| 3. | Zestaw komputerowy 3: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, system PROCESOR: Procesor ze zintegrowanym układem graficznym osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 15 130 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 11.01.2019 (załącznik). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplay Port z przejściówką na DVI RAM: min. 16GB min. 2133 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) NAGRYWARKA DVD+/-RW: DVD+/- RW, oprogramowanie do nagrywania 6.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) 3 x SATA d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 7.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 8.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 9.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. 10.) SYSTEM: Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opar-tej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 |  |  |  | zestaw | 70 |  |  |
| 4. | Zestaw komputerowy 4: Centralna jednostka sterująca, klawiatura, mysz, brak systemu PROCESOR: Procesor ze zintegrowanym układem graficznym osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 15 260 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 11.01.2019 (załącznik). KARTA GRAFIKI: Zintegrowana, min. 1 GB, wyjście HDMI, wyjście 1xDVI lub 1xDisplayPort z przejściówką na DVI RAM: min. 32 GB min. 2133 Mhz DYSK SSD: min. 480 GB; Prędkość odczytu min. 550 MB/s 5.) NAGRYWARKA DVD+/-RW: DVD+/- RW, oprogramowanie do nagrywania 6.) PŁYTA GŁÓWNA: a.) Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. b.) Ilość slotów min. 8 x USB w tym min. 4 x USB 3.0 nie dopuszcza się by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejśció-wek lub kart rozszerzeń PCI. c.) 3 x SATA d.) możliwość rozbudowy pamięci RAM do min 32 GB e.) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 f.) Zintegrowana karta dźwiękowa 7.) OBUDOWA Z ZASILACZEM: a) Typu Tower lub SFF b) Zasilacz posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy c) min. 2 x USB 3.0 z na przednim panelu obudowy d) Audio IN/OUT na przednim panelu obu-dowy e) Obudowa zapewniająca możliwość in-terwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku SSD i instalacji kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi posiadać możliwość współ-pracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington. f) Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy, umożliwiający otwieranie obudowy bez użycia narzędzi, jednocześnie zabezpieczający obudowę przed przypadkowym otwarciem. Dopuszcza się obudowę z zatrzaskami na bocznej ściance obudowy, które są jej integralną częścią, ale wystają min. 3mm poza jej obrys. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zabezpieczające obudowę komputera przed przypadkowym otwarciem w formie śruby zabezpieczającej, która jest częścią składową oferowanego komputera i umożliwi otwiera-nie obudowy bez użycia narzędzi 8.) KLAWIATURA: Klawiatura standard, w układzie polski pro-gramisty. 9.) MYSZ: Przewodowa mysz optyczna na USB z rolką. SYSTEM: Bez systemu |  |  |  | zestaw | 30 |  |  |
| 5 | MONITOR 1: Typ ekranu: 21 – 22” Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 160/170 stopni Czas reakcji matrycy maks.6 ms Rozdzielczość min. 1920 x 1080 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI-D z HDCP, HDMI lub DisplayPort Kable: kabel VGA; kabel DVI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 70 |  |  |
| 6 | MONITOR 2: Typ ekranu: 22-23,9” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min.178/178 stopni Rozdzielczość min.: 1920 x 1080 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI-D z HDCP, HDMI lub DisplayPort Kable: kabel VGA; kabel DVI , kabel audio , kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 70 |  |  |
| 7 | MONITOR 3: Typ ekranu min. 24” (panorama) Podświetlenie LED Zintegrowane głośniki Panel obrotowy (pivot) Kąty widzenia min. 178/178 stopni Rozdzielczość min.: 1920x1200 Złącza: 15-stykowe złącze D-sub, DVI z HDCP, HDMI lub DisplayPort, Kable: kabel VGA ; kabel DVI, kabel audio, kabel zasilający |  |  |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto ( 0 % stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym określonym szczegółowo w SIWZ, Zamawiający wymaga:

1)    Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 dla trybu WORK w pozycji operatora, wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium - komputer badany musi posiadać takie same elementy wpływające na głośność komputera, co oferowane podzespoły - obudowa, zasilacz, dysk twardy  -w przypadku dysków HDD, wentylatory) dopuszcza się dokumenty w języku angielskim;

Z załączonego dokumentu – sprawozdania z badań,  musi wynikać jednoznacznie jaki procesor jest badany. Dokumenty bez podanego modelu procesora nie będą uwzględniane.

Jeżeli oferowane konfiguracje komputerów należą do tej samej rodziny i różnią się między sobą jedynie procesorem Zamawiający dopuszcza załączenie raportu głośności jedynie dla konfiguracji 3 lub 4 (z procesorem spełniającym wymóg: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 15 290 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

2)    Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

3) Kartę produktu potwierdzającą spełnienie wymagań SIWZ.

4) Wydruk ze strony z certyfikowanymi zasilaczami 80 Plus potwierdzający, że dany zasilacz ma certyfikat 80 plus lub wyższy, potwierdzony przez niezależną jednostkę.