Załącznik nr 1 -     OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

dla

ZADANIA  NR 2   ZAKUP BEZZAŁOGOWEGO  STATKU  POWIETRZNEGO  TYPU QUADROCOPTER

O DUŻYM ZASIĘGU, O MASIE STARTOWEJ DO 6 KG, Z KAMERĄ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

I      ZOOMEM OPTYCZNYM

MODEL    NR  1 - Bezzałogowy System Powietrzny o masie startowej  do  6 kg, z kamerą termowizyjną                  i zoomem optycznym

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ, model( jeżeli  jest  znany):	         .......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać | Nazwa producenta: |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Bezzałogowy System Powietrzny o masie startowej do 6 kg |
|  | bsp typu quadrocopter, ilość wirników – 4, |  |  |
|  | maksymalna masa startowa: nie mniejsza niż 5kg, nie większa niż 6kg, |  |  |
|  | masa bez ładunku z baterią – nie większa niż 4 kg, |  |  |
|  | czas lotu z ładunkiem 1 kg nie mniejszy niż: 50 min, |  |  |
|  | zasięg transmisji obrazu LOF - nie mniejszy niż 20 km, |  |  |
|  | klasa wodoszczelności: nie mniejsza niż IPX4, |  |  |
|  | dron musi posiadać konstrukcję umożliwiającą transport w plecaku. |  |  |
| II. WYPOSAŻENIE DRONA – 1 szt. |  |
| 1 | Kamera -1 szt. |  |  |
| A. | zoom optyczny: nie mniejszy niż x 25, |  |  |
| B. | zoom hybrydowy: nie mniejszy niż x 150, |  |  |
| C. | rozdzielczość nagrywania wideo nie gorsza niż: 4096×2160 (25p), |  |  |
| D. | funkcja śledzenia, rozpoznawane obiekty: człowiek, pojazdy |  |  |
| E. | obsługiwana karta o pojemności: nie mniejsza niż 128 GB |  |  |
| F. | autofocus |  |  |
| G. | gimbal 3-osiowy |  |  |
| 2. Aparatura zdalnego sterowania – 1 szt. |  |
| A. | aparatura ze zintegrowanym monitorem do zdalnego podglądu obrazu wideo |  |  |
| B. | możliwość planowania misji po punktach bezpośrednio na ekranie aparatury |  |  |
| C. | rozmiar monitora do podglądu obrazu – nie mniejszy niż 7” |  |  |
| D. | jasność ekranu: nie mniejsza niż 1600 nit, |  |  |
| E. | w komplecie akumulator zasilający aparaturę |  |  |
| 3. Akumulator do drona - 2 szt. |  |
|  | typ akumulatora – litowy |  |  |
| 4. Ładowarka do akumulatorów oraz aparatury- 1 szt. |  |
| 5. ZABEZPIECZENIE NA CZAS TRANSPORTU |  |
| A. | plecak dostosowany do przechowywania i zabezpieczenia drona w czasie transportu |  |  |
| B. | Futerał lub walizki dodatkowe zabezpieczenia na czas transportu dla aparatury oraz akumulatorów |  |  |
| C. | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty - na każdy z elementów modelu potwierdzające parametry oferowane |  |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/ SPRZĘTU  i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Niniejszy dokument  po wypełnieniu   musi   być    podpisany podpisem  kwalifikowanym, osobistym   lub  zaufanym   osoby  uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy