Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne

Dostawa, instalacja i uruchomienie:  Tomografu komputerowego

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: 2023 r. |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2023 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała umożliwiający uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Tomograf komputerowy min. 32 rzędowy. | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Tomograf umożliwiający wykonanie badań określonych w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | Tak | parametr niepunktowany |  |
| Gantry i stół |
|  | Średnica otworu gantry [cm] ≥ 70 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Pochylnia Gantry min. -20°/+20º do badań neurologicznych głowy. | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 220 kg | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta ≤55 cm | Tak, podać | wartość wymagana – 0 pkt. wartość niższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
|  | Zakres przesuwu stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥160 cm | Tak, podać | wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
|  | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku pacjenta. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac zabezpieczony przed zalaniem płynami - podgłówek do badania głowy, pozbawiony elementów metalowych - podgłówek do pozycji na wznak, pozbawiony elementów metalowych - pasy stabilizujące głowa, tułów – po 2 szt. (łącznie 4 szt.) - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Konfigurowanie danych pacjenta, ułożenia pacjenta i protokołu badania z ekranu dotykowego na gantry lub urządzenia mobilnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu badania pacjenta | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
| Generator i Lampa RTG |
|  | Maksymalna moc generatora min. 32 kW | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] ≤ 80 | Tak, podać | wartość wymagana – 0 pkt. wartość niższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
|  | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] ≥130 kV | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Max prąd dla napięcia 80 kV (podać) ≥240 mA | Tak, podać | wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] ≥ 3,5 | Tak, podać | wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana– 2 pkt. |  |
|  | Liczba ognisk lampy rtg min 2 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
| S | Automatyczny wybór ognisk | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor ˂100 cm | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²], zgodnie z aktualną normą IEC 60336:2021 | Tak, podać (powierzchnię) | wartość wymagana – 0 pkt. wartość niższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
| Detektor |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] ≤ 0,8 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstwowej z maksymalną ilością warstw [mm] ≤ 0,63 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Maksymalna wartość pitch ≥ 1,5 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] ≤ 50 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | Tak/Nie | NIE 0 pkt TAK 2 pkt |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 512x512 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Matryca prezentacyjna min. 1024x1024 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do stosowanej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiększenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Dedykowane rozwiązanie umożliwiające odcięcie promieniowania o niższych energiach, oprócz wstępnej filtracji kolimatorem wiązki promieniowania, ograniczające dawkę i zapewniające optymalną jakość obrazu na granicy ośrodków tkanki miękkiej i powietrza w celu wykonywania badań przesiewowych w obrazowaniu min. płuc i jelita grubego. | Tak/Nie | NIE 0 pkt TAK 2 pkt |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 [obrazy/s] ≥ 10 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy [s] ≥ 100 s | Tak | wartość wymagana – 0 pkt. wartość wyższa niż wymagana – 2 pkt. |  |
| Konsola Operatorska |
|  | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna | Tak, podać | 1 monitor - 0 pkt dwa monitory - 2 pkt |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] min. 21 " | Tak, podać | 21" - 0 pkt powyżej 21” - 2 pkt |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów ≥ 500000 | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | Tak | parametr niepunktowany |  |
| Oprogramowanie konsoli operatorskiej |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | Tak | parametr niepunktowany |  |
| M | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Zoptymalizowana rekonstrukcja obrazu wspierana technologią ALPHA (Automatic Landmark Parsing of Human Anatomy), zapewniajaca automatyczną detekcję zakresów anatomii i automatyczne rozpoznawanie anatomicznych znaczników w zebranych danych obrazowych | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Automatyczna rekonstrukcja obrazu struktury kostnej, z rozłożeniem obrazu żeber na płaszczyźnie, w badaniach klatki piersiowej | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna/spektralna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425 | Tak/Nie | Kl.I-III – 0pkt Kl IV- 2 pkt |  |
|  | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak/Nie | NIE - 0 pkt TAK - 2 pkt |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Wyposażenie ochronne przed promieniowaniem jonizującym w pracowni RTG, wykonane z ergonomicznie lekkiego materiału, zawartość Pb 0,5mm: • Fartuch miednicowy półfartuch ochronny dla dorosłego – 2 szt. • Półfartuch mały (dziecięcy)- 1 szt. • Fartuch ochronny dla dorosłego – 2 szt. • Kryza na tarczycę – 2 szt. • Osłona na gonady - 1 kpl. (1 x męska, 1 x żeńska, 1 x dla dzieci) | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Akcesoria: • Wieszak na statywie jezdnym (na fartuchy) 1 szt. • Półwałki służące do pozycjonowania pacjenta podczas badania 1 kpl. • Kliny służące do pozycjonowania pacjenta podczas badania rentgenowskiego 1 kpl. • Podkładka pod głowę w pozycji na wznak stabilizuje głowę pacjenta podczas leżenia na plecach 1szt. • Pasy unieruchamiające pacjenta 2x kpl. • unieruchomienie stawów na kończyny dolne/górne po 2szt. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Podłączenie do systemu PACS/RIS wraz z wymaganą, pełną integracją dostarczonego urządzenia w ramach ceny aparatu z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych pomieszczeń pracowni Tomografii Komputerowej Zamawiającego. | Tak | parametr niepunktowany |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/innego personelu z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, w wymiarze co najmniej: 2 dni x 7 godz. po uruchomieniu aparatu, 5 dni x 7 godz. po uruchomieniu działalności pracowni TK Zamawiającego. | Tak | parametr niepunktowany |  |
| Warunki Gwarancji |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak | parametr niepunktowany |  |
| 2. | Szkolenie z obsługi aparatu min. 4 po 6 h w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych w okresie trwania gwarancji. | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
| 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 60 m-cy na tomograf komputerowy i wyposażenie dodatkowe | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji, zgodnie z wymogami producenta sprzętu - co najmniej 1 przegląd w roku | Tak | parametr niepunktowany |  |
| 4 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze od 8-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się telefoniczny kontakt) | Tak | parametr niepunktowany |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak | parametr niepunktowany |  |
| 7 | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
| 9 | Wykonawca zapewnia autoryzację producenta, serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać | parametr niepunktowany |  |
|  | Udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji | Tak | parametr niepunktowany |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) umożliwiający zintegrowanie w klasie IV wg standardu CIA 425, wkłady pojedyncze i 12-godzinne, Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej lub wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak | parametr niepunktowany |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | Tak | parametr niepunktowany |  |

Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na całe urządzenie).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości oraz strony dołączonego materiału (folderu, karty produktu, instrukcji obsługi itp.), który potwierdzi spełnienie wymogu/ parametru.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).