 ,,Zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach” polegające na wykonaniu remontu utwardzenia nawierzchni polegającej na wymianie płyt chodnikowych i nawierzchni betonowej na kostkę brukową”.

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia
Terenem objętym inwestycją są działki nr 9/10, 9/14 (obr. 05) przy ul. Słonecznej 1a w Starachowicach. Obecnie działki te są terenem Szkoły Podstawowej nr 12.
Zakres robót obejmuje remont chodnika polegający na demontażu płyt chodnikowych, skuciu betonu i ułożeniu kostki brukowej.
Chodnik i obrzeża zostaną wykonane z kostki współgrającej ze stanem istniejącym.

2. Obecna nawierzchnia
Obecnie na planowanym terenie wykonania nowego chodnika tj. ok 118,9 m2 są ułożone płyty chodnikowe 68,88 m2 i i wylewka betonowa 50,02 m2. Długość obrzeży do rozebrania wynosi 33m Istniejącą nawierzchnie należy rozebrać. Wody opadowe będą odprowadzane na tereny nieutwardzone.

3. Zakres prac

Zakres robót obejmuje:
– wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni istniejących i obrzeży,
– wykonanie koryta na całej szerokości chodnika ,
– wykonanie podbudowy (warstwa dolna, warstwa górna),
– ułożenie obrzeży betonowych,
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zgodnej ze stanem istniejącym,
– wykonanie robót porządkowych i wywiezienie urobku i gruzu.
4. Uwagi końcowe
Całość prac zlokalizowana będzie w obrębie działek będących w dyspozycji inwestora.
Powstały utwardzony teren będzie służył mieszkańcom Gminy Starachowice.
Wszystkie materiały służące do wykonania budowy chodnika i przebudowy zjazdów będą pochodzenia naturalnego.
Wszelkie roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i warunków zdrowotno-sanitarnych.

 …......….......................
Kierownik komórki organizacyjnej