| USG NEUROLOGICZNE |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
| 1 | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu............................... |
|  |  |  | Producent........................................ |
|  |  |  | Typ................................................... |
|  |  |  | Model................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji.................................. |
| 2 | Aparat na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 kółek. | Tak podać |  |
| 3 | Waga aparatu bez wyposażenia dodatkowego nie większa niż 90 kg. | Tak podać |  |
| 4 | Zasilanie 230 V / 50 Hz. | Tak podać |  |
| 5 | Monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 21 cali | Tak podać |  |
|  | Poziom głośności pracującego urządzenia poniżej 45 dB | Tak podać |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu monitora nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli. | Tak podać |  |
| 7 | Co najmniej 4 aktywne, niezależne gniazda do przyłączania głowic obrazowych. | Tak podać |  |
| 8 | Głowice przełączane elektronicznie. | Tak podać |  |
| 10 | Co najmniej 4 000 000 kanałów przetwarzania. | Tak podać |  |
| 11 | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację parametrów | Tak podać |  |
| 12 | Panel dotykowy z klawiaturą qwerty o przekątnej co najmniej 10 cali, umożliwiający szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem. | Tak podać |  |
| 13 | Fabryczna fizyczna klawiatura alfanumeryczna (wysuwana spod konsoli lub wbudowana w konsole operatora). | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 14 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 85% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. | Tak podać |  |
| 15 | Monitor na ruchomym ramieniu umożliwiającym regulację ustawienia monitora | Tak podać |  |
| 16 | Regulacja wysokości konsoli operatora w zakresie co najmniej 20 cm. | Tak podać |  |
| 17 | Regulacja obrotu konsoli operatora o co najmniej ± 40 stopni w prawo i w lewo. | Tak podać |  |
| 18 | Zakres częstotliwości pracy podłączanych głowic co najmniej (2-20) MHz | Tak podać |  |
| 19 | Wbudowany dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 240 GB. | Tak podać | od 240 do 499 GB – 0 pkt 500 GB i powyżej – 5 pkt |
| 20 | Formaty zapisu obrazów na dysku wewnętrznym oraz na nośniki zewnętrzne co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. | Tak podać |  |
| 21 | Funkcja nagrywania danych na nośniki zewnętrzne: min. 2 porty USB. | Tak podać |  |
| 22 | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci w standardzie DICOM 3.0 zawierający co najmniej DICOM Worklist oraz raporty strukturalne. | Tak podać |  |
| 23 | Funkcja nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. podgląd sekwencyjny obrazów). | Tak podać |  |
| 24 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej prezentacji B (2D) oraz kolor Doppler nie mniejsza niż 2000. | Tak podać |  |
| 25 | Dynamika systemu aparatu co najmniej 320 dB. | Tak podać |  |
| 26 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: • Naczyniowe • Transkranialne • Mięśniowo – szkieletowe • Neonatalne • Pediatryczne • Małe narządy • Urologiczne • Jama brzuszna • Kardiologiczne | Tak podać |  |
| 27 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg | Tak podać |  |
| 28 | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | Tak podać |  |
| 29 | Prędkość dopplera CWD przy zerowym kącie min. 25 m/s | Tak podać |  |
| 30 | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | Tak podać |  |
| 31 | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych | Tak podać |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | Tak podać |  |
| 34 | Funkcja automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej LV | Tak podać |  |
|  | Funkcja zapamiętania ustawień indywidualnych operatora, co najmniej 60 ustawień. | Tak podać |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 20 sekund. | Tak podać |  |
|  | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalająca na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 50 minut | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja generowania raportów z obrazami z badań. | Tak podać |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji. | Tak podać |  |
|  | Drukarka termiczna czarno-biała. | Tak podać |  |
|  | Wieszaki na co najmniej 4 głowice, zamontowane po bokach konsoli operatora. | Tak podać |  |
|  | Cyfrowe wyjście zewnętrznego sygnału video DisplayPort z możliwością podłączenia urządzeń w standardzie HDMI | Tak podać |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
|  | Tryby obrazowania co najmniej: prezentacja B (2D), prezentacja M, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler mocy, Doppler mocy kierunkowy, tryb dupleks (prezentacja B + Doppler pulsacyjny), tryb tripleks (prezentacja B + kolor Doppler/ Doppler mocy + Doppler pulsacyjny), obrazowanie panoramiczne, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu. | Tak podać |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media | Tak podać |  |
|  | Zakres głębokości penetracji pola obrazowanego co najmniej (2-40) cm. | Tak podać |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia głębokościowego. | Tak podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B nie mniejsza niż 1900 obrazów/sek. | Tak podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji kolor Doppler nie mniejsza niż 220 obrazów/sek. | Tak podać |  |
|  | Wielkość bramki dopplerowskiej w prezentacji Doppler pulsacyjny z zakresu co najmniej (0,5-20) mm. | Tak podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. +/- 88 stopni | Tak podać |  |
|  | Powiększenie dla obrazu rzeczywistego co najmniej 8-krotne. | Tak podać |  |
|  | Powiększenie dla obrazu zamrożonego co najmniej 8-krotne. | Tak podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania co najmniej 2 obrazów jednocześnie. | Tak podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w prezentacji B, Doppler pulsacyjny realizowana za pomocą jednego przycisku. | Tak podać |  |
|  | Technologia obrazowania w trybie wielokierunkowej emisji i składania wiązki ultradźwiękowej dla co najmniej 9 kierunków emitowania wiązki dla prezentacji B i obrazowania harmonicznego. | Tak podać |  |
|  | Funkcja poprawy rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów i artefaktów. | Tak podać |  |
|  | Funkcja wykonywania pomiarów na obrazie, co najmniej: odległość, obwód, pole powierzchni | Tak podać |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała wbudowana w aparat | Tak podać |  |
|  | GŁOWICE |
|  | Głowica konweksowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (Single Crystal, Pure Wave,) Szerokopasmowa, co najmniej 3 pasma częstotliwości dla trybu B-mode zakres częstotliwości pracy co najmniej (2-8) MHz maksymalny kąt widzenia głowicy nie mniejszy niż 100 stopni liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 128 | Tak podać |  |
|  | Głowica liniowa: Szerokopasmowa, co najmniej 3 pasma częstotliwości dla trybu B-mode zakres częstotliwości pracy co najmniej (4-15) MHz szerokość pola widzenia głowicy nie większa niż 50 mm obrazowanie trapezowe liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 192 | Tak podać |  |
|  | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (Single Crystal, Pure Wave,) zakres częstotliwości pracy co najmniej (1-5) MHz maksymalny kąt widzenia głowicy nie mniejszy niż 85 stopni liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 80 | Tak podać |  |
| 35 | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 36 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt m-cy – 20 pkt |
| 37 | Szkolenie aplikacyjne z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego w dwóch terminach po min. 6 godz. każdorazowo | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 39 | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 40 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 41 | Termin dostawy i instalacji: max 10 dni od daty podpisania umowy | TAK | do 5 dni – 5 pkt do 10 dni – 0 pkt |
| 42 | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie | TAK |  |
| 43 | WARUNKI GWARANCJI | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 45 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia | TAK |  |
| 46 | Przeglądy w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia min. 1 raz w roku | TAK |  |
| 47 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 48 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 49 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych – pkt. 13 i 36)

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań winny odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.