#
# Powiat Zgierski
Wydział Drogownictwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E
w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno

Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa nr 5121 E w miejscowości Boczki Domaradzkie posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Na odc. 3 + 866 ÷ 6 + 126, tj od skrzyżowania na Popówek w granicach wsi Boczki Domaradzkie do granicy powiatu, droga posiada charakter drogi zamiejskiej (jezdnia + pobocza).
Istniejąca nawierzchnia jezdni jest mocno wyeksploatowana: występują liczne spękania, deformacje oraz lokalne zapadnięcia. Rowy częściowo zamulone, oznakowanie pionowe i poziome mało wyraziste, słabo czytelne.

Długość odcina drogi objętego przebudową ok. 2,3 km
Szerokość jezdni 5,0 m ; pobocza 2 x 0,75 m
Odwodnienie powierzchniowe

Opis zamierzeń inwestycyjnych

Wymiana przepustu z rur betonowych na rury PEHD
Frezowanie w miejscach włączenia
Warstwa wyrównawcza – AC 16 W – 100 kg/m2 (średnio gr. 4 cm)
Warstwa ścieralna – AC 11 S - gr. 4 cm
Pobocza z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 mm (C90/3) gr.15cm
Uzupełnienie nawierzchni zjazdów w granicach pobocza
Odnowa oznakowania pionowego i pionowego
Odmulenie rowów przydrożnych