WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- Dokumenty wymagane od Wykonawców.

  - Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie podstawowych wymagań technicznych dla pojazdu bazowego (wzór stanowi załącznik nr 1)

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

- Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

- Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do  wydanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć sporządzone w języku polskim następujące dokumenty:

    - książkę gwarancyjną,

    - wykaz wyposażenia,

    - instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- wymaganych terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i płynów eksploatacyjnych,

- miejscami instalacji anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania,

- bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

    - kartę pojazdu,

    - książkę przeglądów serwisowych,

    - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

    - dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

    - dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów,

    - świadectwo legalizacji videorejestratora wystawione na okres, co najmniej 12 miesięcy od momentu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA POTWIERDZJĄCY SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA POJAZDU BAZOWEGO

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1. | Pojazd w nadwoziu sedan lub kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 i kodzie nadwozia AA, AC lub AF o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących (w tym kierowcy) co najmniej dla 4 osób |  |
| 2. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu |  |
| 3. | Wszystkie drzwi przeszklone |  |
| 4. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2650 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE) |  |
| 5. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4630 mm (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) |  |
| 6. | Wysokość pojazdu nie większa niż 1540 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE) |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 7. | Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) |  |
| 8. | Pojemność skokowa silnika spalinowego nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE) |  |
| 9. | Maksymalna moc netto silnika spalinowego nie mniejsza niż 139 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE) |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |
| 10. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania |  |
| Warunki techniczne dla układu kierowniczego |
| 11. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół oraz przód – tył |  |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 13. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 210 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE) |  |
| 14. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| 15. | Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu |  |
| 16. | Automatyczna skrzynia biegów |  |
| 17. | Napęd na przednią oś |  |
| 18. | Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nie więcej niż 9 sekund |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |
| 19. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 20. | Komplet 4 kół o rozmiarze obręczy, co najmniej 17 cali z oponami letnimi z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy |  |
| 21. | Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony śniegowe muszą posiadać identyczne rozmiary co opony letnie i musi istnieć możliwość ich eksploatacji przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 20. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów |  |
| 22. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 20 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów |  |
| 23. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 20 oraz 21 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE. W przypadku gdy prędkość maksymalna pojazdu bazowego wynosi co najmniej 241 km/h Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w opony śniegowe (zimowe) z indeksem prędkości, co najmniej „V” pod warunkiem, że rozmiary i indeksy nośności opon będą zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE |  |
| 24. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdu |  |
| 25. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |
| 25. | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie) |  |
| 27. | Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| 28. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |
| 29. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 30. | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń |  |
| 31. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń |  |
| 32. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 33. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokady otwarcia szyb tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 34. | Szyba tylna podgrzewana |  |
| 35. | Gniazdo zapalniczki |  |
| 36. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 37. | Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył góra - dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie |  |
| 38. | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu zintegrowanych z pilotami centralnego zamka |  |
| 39. | Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana elektronicznie/automatycznie |  |
| 40. | Pojazd musi być wyposażony w: reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe lub wykonane w technologii LED, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, przednie światła przeciwmgłowe |  |
| 41. | Tempomat |  |
| 42. | Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń |  |
| 43. | Radioodbiornik z oferty producenta zamontowany na linii fabrycznej, wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth i co najmniej w 2 głośniki |  |
| 44. | Zestaw czujników parkowania składający się z min. 4 czujników umieszczonych z tyłu pojazdu oraz min. 4 czujników umieszczonych z przodu pojazdu z sygnalizacją co najmniej akustyczną, lub kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem |  |
| 45. | Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera |  |
| 46. | Szyby w pojeździe muszą gwarantować prawidłowe działanie videorejestratora, i zapewnić dobrą widoczność tablicy świetlnej. Ponadto szyby drzwi tylnych oraz szyba tylna muszą posiadać współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż 70% w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |
| 47. | Wykonawca przedstawi propozycję stonowanego koloru lakieru z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona zatwierdzenia lakieru zaoferowanego przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi inny kolor. Próbnik zaoferowanego koloru dla pojazdu bazowego musi być przedstawiony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy |  |
| 48. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości |  |

................................., dn. .......................	   .........................................................             			                                          (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Sporządził: