# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |
| 1 | Zakres natężeń wstrzykiwania : 0,1 – 10,0 ml/sec (skok co 0,1 ml/s) | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Pojemność: 1 – 200 ml (skok co 1 ml) | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalne ciśnienie: 300 PSI (2058 kPa) | Tak |  | Brak punktacji |
| 4 | Wyświetlanie ciśnienia: krzywa ciśnienia w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 5 | Ilość faz: do 5 faz | Tak |  | Brak punktacji |
| 6 | Materiały eksploatacyjne: 200/100 ml | Tak |  | Brak punktacji |
| 7 | Prędkość napełniania: do 8 ml/sec | Tak |  | Brak punktacji |
| 8 | Wyświetlanie czasu: 0 – 300 sec (skok co 1 sec) | Tak |  | Brak punktacji |
| 9 | Pamięć: do 400 protokołów | Tak |  | Brak punktacji |
| 10 | Podgrzewacz kontrastu i solanki | Tak |  | Brak punktacji |
| 12 | Moc nominalna: max 300 VA | Tak |  | Brak punktacji |
| C | Wymagania dodatkowe |
| 1 | Dokumentacja w języku polskim – obejmująca instrukcję użytkownika, zasady przeprowadzania dezynfekcji, mycia i sterylizacji | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Zasilanie AC 230V; 50HZ | Tak |  | Brak punktacji |
| 5 | Gwarancja min 24 mies. | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10pkt |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)