Załącznik nr 3)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

Roboty remontowe na terenie garaży  KWP przy ul. Ogrodowej 21  w Białymstoku

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe na terenie garaży  KWP przy ul. Ogrodowej 21                         w Białymstoku

Zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarami  robót.

Roboty będą prowadzone w budynku i na terenie użytkowanym. Należy przewidzieć utrudnienia w ich realizacji i wykonanie robót zabezpieczających.

Zakres robót do wykonania:

Roboty budowlane

- Rozebranie  wykładziny podłogowej pcv oraz listew przypodłogowych  drewnianych.

- Wymiana uszkodzonych desek oraz przybicie płyty osb.

- Ułożenie wykładziny dywanowej i pcv  z wykonaniem cokolika   z wykładziny wys. 10cm. Wykładzina do intensywnego użytkowania , obiektowa , kl. Użyteczności 3, antystatyczna. Cokolik wykładziny na listwach pcv.

- Wyniesienie i wniesienie mebli w celu wymiany wykładziny.

- Naprawa tynku na ścianach  zewnętrznych.

- Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane.

- Regulacja dwóch studzienek kanalizacyjnych .

- Naprawa nawierzchni na wjeździe na posesję.

- Wymiana bramy garażowej drewnianej rozwieranej na bramę garażową rozwieraną dwuskrzydłową , stalową  ocieplaną.

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 10km.