Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 78/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

„Dostawa jednorazowa tabletów oraz laptopów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Ekran min.: 14", 2560 x 1600px, 60Hz, matowy, IPS, odśwież. 60Hz |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 2560 x 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 17228 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB LPDDR5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: SSD 512 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane głośniki, mikrofon, kamera |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: Mikrofon, HDMI, usb 3.1, 2x Tunderbolt 4, czytnik kart pamięci SDXC, wyjście audio |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja: WiFi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Touchpad, podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 1,35 Kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 2: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 26810 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 17160 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 7 do SWZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 32GB, 4800Mhz DDR5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk twardy min. 1TB SSD PCIe NVMe, M.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran min. 15,6'' FullHD 1920x1080 16:9, Anti-Glare |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja min.: LAN 1GB/s, WiFi6(802.11ax), Bluetooth 5.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zainstalowany TouchPad, podświetlona klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Głośniki, Mikrofony dual-array, Kamera internetowa HD |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria min. 86Wh |  |  |  |  |  |  |
|  | Interface stacji dokującej USB type-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: HDMI 2.1, USB-C TunderBolt 4, 3xUSB-A 3.2 Gen 1, RJ-45, Gniazdo słuchawkowe combo (słuchawki/mikrofon) |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maksymalna 2,6 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące świadczona na zasadach naprawy w dniu następnym w miejscu zainstalowania zamawianego sprzętu |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 3: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 17150 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 512 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran matowy LED,EWV min. 14'', 1920x1080 FullHD |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność matrycy min. 400cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Głośniki stereo, dwa mikrofony, kamera 1Mpix na podczerwień |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: USB GEN 1, USB Type-C(z DysplayPort i PowerDelivery) szt 2, HDMI 2.1, Czytnik kart pamięci microSD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa, wnętrze i pokrywa aluminiowa w standardzie militarnym MIL-STD-810G |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie przez wtyk USB-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielodotykowy, intuicyjny Touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, matryca z pokryciem barw 100%RGB |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 1,21KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Stosunek ekranu do obudowy 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary max: wys/szer/głęb: 17,2mm/320mm/211mmm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 4: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 6190 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 5 do SWZ) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 512 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran matowy LED,IPS min. 17,3'', 1920x1080 FullHD |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność matrycy min. 250cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Głośniki stereo, dwa mikrofony, kamera 1Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: USB 2.0, USB GEN 1, USB Type-C, HDMI 1.4, Czytnik kart pamięci microSD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, DC-in (wejście zasilania) |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie przez wtyk USB-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielodotykowy, intuicyjny Touchpad, wydzielona klawiatura numeryczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 2,30KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary max: wys/szer/głęb: 21,4mm/406mm/256mmm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 5: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 21300 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 512 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy, błyszczący, OLED, min. 14'', 2880x1800, 90Mhz |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność matrycy min. 550cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Głośniki stereo, dwa mikrofony, kamera 2,1Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: USB GEN 1, USB Type-C(z DysplayPort i PowerDelivery) szt 2, HDMI 2.0b, Czytnik kart pamięci microSD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa, wnętrze i pokrywa aluminiowa w standardzie militarnym MIL-STD-810G |  |  |  |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie przez wtyk USB-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielodotykowy, intuicyjny Touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3, HDR 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min.: Zasilacz, przejściówka USB do RJ45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 1,39KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Stosunek ekranu do obudowy 90% |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary max: wys/szer/głęb: 17,4mm/311mm/211mmm |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 6: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 6_6_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10440 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 32GB LPDDR4x, 4266MHz |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 1024 GB SSD M.2 PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran błyszczący, OLED, min. 13,3'', 1920x1080 FullHD |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność matrycy min. 550cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: USB GEN 1, USB Type-C(z TundreBolt 4) szt 2, HDMI 2.1, Czytnik kart pamięci microSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 1,3KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 7 : dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  7_7_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10440 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB DDR 3200MHz |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 1024 GB SSD M.2 NVMe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran Matowy, IPS, min. 13,3'', 1920x1080 FullHD |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Głośniki stereo, mikrofon, kamera 0,92 Mpix+IR |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, WLAN |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: USB szt 4, USB 3.0, HDMI szt. 1, Czytnik kart pamięci microSD, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Cechy dodatkowe: USB-C, USB-C z obsługą TunderBolt |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja |  |  |  |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana, touchpad + trackpoint |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy na baterii min. 720 minut |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 1,39KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące z wysyłką do gwaranta i z powrotem |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 8: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 8_8_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 22070 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Grafika zintegrowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 1024 GB SSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran min. 14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR² |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: Trzy porty Thunderbolt 4, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe, port MagSafe 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana, touchpad wyczuwający siłę nacisku |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane min. głośniki, mikrofon i kamera internetowa HD 1080p |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz USB-C o mocy 67 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączony przewód z USB-C na MagSafe3 |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny w wersji polskiej |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na cały okres gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 9: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 9_9_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 11900 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 12720 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 7 do SWZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 16GB DDR4 3200MHz w jednej kości pamięci |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min.: 512 GB SSD M.2 NVMe |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dysku 2,5 sata |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran Matowy, 15.6" (1920 x 1080 (Full HD), IPS), 120MHz |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność: 250 nit Kontrast: 800:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimedia min.: Nahimic Audio Wbudowane dwa głośniki Wbudowane dwa mikrofony, kamera HD |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min.: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 1 Gbps (RJ-45) |  |  |  |  |  |  |
|  | złącza min.: Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, Wyjście HDMI, 1x USB 3.1 Gen 1 (typ C), 2x USB 3.1 Gen 1 (typ A), , LAN: 1 Gbps (RJ-45) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia min. hasło dysku twardego, hasło nadzorcy, hasło przy uruchamianiu, układ zabezpieczający TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura podświetlana, wyspowa, z wydzieloną częścią numeryczną, Touchpad |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny czas pracy na baterii min. 480minut |  |  |  |  |  |  |
|  | Załączone akcesoria: zasilacz |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 2,3KG |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 10: dostawa tabletów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 10_10,11_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Tablet |  |  | szt. | 3 |  |  |
|  | Ekran TFT 12,4'', rozdzielczość 2560x1600 pix |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 4350 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 5 do SWZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 6GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć wbudowana min.128G |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 10090mAh |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat przedni min.: 5Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat tylny min.: 8Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalny czas pracy min. 12H |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowany GPS, Bluetooth, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary min.:185mm x 284mm x 6,3mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 608g |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa kart pamięci MicroSD |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodzenie pasywne |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone: Klawiatura Bluetooth, ładowarka + kabel USB-C, Etui umożliwiające ustawienie tabletu pod kilkoma kątami |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumenty księgowe wystawione na każdą sztukę oddzielnie. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 11: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 11_12_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Tablet |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Ekran min.: 10.1" (1280 x 800, IPS), dotykowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć wbudowana min.: 32 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 2GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera przednia i tylna min.: 2 Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane formaty wideo min.: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG 4 SP, VP8, VP9, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane dwa głośniki; Wbudowany mikrofon; Obsługiwane formaty audio: aac, amr, awb, mp3, wav, etc, Akcelerometr (G-Sensor) |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor MediaTek MTK8167B lub równoważny |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność akumulatora [mAh] min.: 4080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja min.: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2,1x USB-C, Czytnik kart micro SD/micro SDHC/micro SDXC, Maksymalna obsługiwana pojemność karty pamięci min.: 128 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga [kg] maks.: 0.426 |  |  |  |  |  |  |
|  | Załączone wyposażenie: min. Kabel USB typu C Ładowarka (Zasilacz) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 12: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 12_13_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Tablet graficzny |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Ekran piórkowy o matowiej powierzchni do rysowania za pomocą dedykowanego pióra |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość ekranu nie mniejsza niż 23,6'' |  |  |  |  |  |  |
|  | obszar roboczy nie mniej niż 520 x 290 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość nie mniejsza niż 3840 x 3160 pikseli |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność nie mniejsza niż 350 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jakość kolorów 1,07 mld kolorów (10bit), 99% skali Adobe RGB |  |  |  |  |  |  |
|  | Kąt widzenia nie gorszy niż 176 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone piórko: |  |  |  |  |  |  |
|  | bezbateryjne |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające funkcje pióra i gumki na przeciwstawnych końcach narzędzia |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające co najmniej 2 przełączniki boczne |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające co najmniej 8000 poziomów nacisku końcówki pióra i gumki |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączony pilot |  |  |  |  |  |  |
|  | bezprzewodowy, z możliwością mocowania po obu stronach ekranu |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający co najmniej 17 w pełni konfigurowalnych, specyficznych dla aplikacji przycisków |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający funkcję uruchamiania klawiatury ekranowej |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający możliwość ładowania przez port USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja tableta min.: 1 x HDMI 2.0 i/lub 1xDisplayPort, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB-A |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 13: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 13_14_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Tablet graficzny |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Ekran piórkowy o matowiej powierzchni do rysowania za pomocą dedykowanego pióra |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość ekranu nie mniejsza niż 21,5'' (przekątna 54,6cm) |  |  |  |  |  |  |
|  | obszar roboczy nie mniej niż 476 x 268 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność nie mniejsza niż 200 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jakość kolorów 16,7 mld kolorów (8bit), 96% skali RGB |  |  |  |  |  |  |
|  | Kąt widzenia nie gorszy niż 176 stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone piórko: |  |  |  |  |  |  |
|  | bezbateryjne |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające funkcje pióra i gumki na przeciwstawnych końcach narzędzia |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające co najmniej 2 przełączniki boczne |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadające co najmniej 8000 poziomów nacisku końcówki pióra i gumki |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączony pilot |  |  |  |  |  |  |
|  | bezprzewodowy, z możliwością mocowania po obu stronach ekranu |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający co najmniej 17 w pełni konfigurowalnych, specyficznych dla aplikacji przycisków |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający funkcję uruchamiania klawiatury ekranowej |  |  |  |  |  |  |
|  | posiadający możliwość ładowania przez port USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja tableta min.: 1 x HDMI 2.0 oraz 1 x USB-A |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 14: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 14_15_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Tablet |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Wyświetlacz min. 10,9'', IPS, Liqid Retina |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 2360 x 1640px przy 264ppi |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 14260 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć wbudowana min. 256GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM min.: 8GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje ekranu min.: Multi-Touch, obsługa aaple pencil (2. generacji) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastosowana powłoka antyodblaskowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastosowana powłoka oleofobowa odporna na odciski palców |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastosowana technologia True Tone |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja min.: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: USB Type-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maksymalna: 470g |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat przedni min. 12 Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat tylni min. 12Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 15: dostawa tabletu (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 15_16_T):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Typ produktu: tablet piórkowy |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Aktywny obszar roboczy min.: 254 x 158 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 5080 lpi |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziomy nacisku min. 8192 |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs min. USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ piórka: Czułe na nacisk Bezprzewodowe Bezbateryjne Rozpoznające nachylenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyciski min. Pole funkcyjne x 16 12 x ExpressKey Przycisk zasilania |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie USB |  |  |  |  |  |  |
|  | Programowalne przyciski |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone akcesoria min.: Skrócona instrukcja obsługi Kabel micro USB Pióro cyfrowe Wkłady do pióra Podstawka pod pióro |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga maks. 0,77 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 16: dostawa komputera przenośnego (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 16_17_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 22070 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Pamięć min 16 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimum jeden slot pamięci wolny. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz: matowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk SSD min 1000 GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 2560x1440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielkość ekranu: min. 15'' max. 18'' |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość rdzeni CUDA: min. 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maks. Moc Karty Graficznej: TGP >= 130 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność: Wifi 6 (obsługa standardu ax), Bluetooth min 5.0, RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min.: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część 17: dostawa komputerów przenośnych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 17_18_L):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m.* | Wartość netto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F*G) |
| 1 | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 10440 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr 6 do SWZ) |  |  | Szt. | 4 |  |  |
|  | Pamięć min 16 GB, 3200MHz, DDR |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran min. 15,6'', 1920x1080pix, matowy, antyrefleksyjny |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk SSD min 512 GB m.2 PCIe NVMe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera internetowa wbudowana min. 1.0 Mpix |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć Ram karty graficznej min. 8GB |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność: karta sieciowa WLAN, Bluetooth, WiFi |  |  |  |  |  |  |
|  | wydzielona klawiatura numeryczna |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza min.: HDMI, 2xUSB, 1x USB Type-C |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min.: 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto: |  |
| 23% stawka VAT: |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ