I. Opis przedmiotu zamówienia . Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac malarskich w obiektach oświatowych Gminy Siechnice.” Wykonanie prac malarskich wykonać wg. w niżej wymienionych obiektach oświatowych : Szkoła Podstawowa w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a, Zakres prac do wykonania: Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich łącznika na parterze pomiędzy nową a starą częścią Szkoły Podstawowej. Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94, Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich w Sali nr 124 Szkoły Podstawowej. Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich korytarza na pierwszym piętrze nowego Przedszkola. Przedszkole Publiczne w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23 a. Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich Sali nr 8. Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4. Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich korytarza koło sali gimnastyczne oraz sala nr 17, sala nr 19 w Szkole Podstawwowej. II. Opis prac do wykonania. Szkoła Podstawowa w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a, Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a, korytarz - łącznik zlokalizowany jest na parterze starej części szkoły. Stan techniczny powłok malarskich wymaga przeprowadzenia remontu . Zestawienie powierzchni : Holl przy klatce schodowej (stara szkoła). Zakres prac do wykonanie : * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią-18,09+32,95=51,04 m2 * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym -34,75+36,58=71,33 m2, * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności = 71,33m2 * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem= 33,17m2, * dwukrotne malowanie grzejników żeliwnych emalia termodporną= 1,26m2, * dwukrotne lakierowanie emaliami olejnymi oslon grzejników – 2,44 m2 * dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 -27,71m , Łącznik(stara szkoła-nowa szkoła): * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią-25,69+55,44=81,13m2, * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym- 55,44+58,84=114,28m2, * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności = 114,28m2 * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem= 62,70m2, * dwukrotne malowanie grzejników żeliwnych emalia termodporną- 3,60m2. * dwukrotne lakierowanie emaliami olejnymi oslon grzejników -5,86m2, * dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 – 69,86m. * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 2. Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94 Sala lekcyjna nr 124 zlokalizowane są na parterze . Stan techniczny połok malarskich wymaga przeprowadzenia ponownego malowania. Zestawienie powierzchni : Sala nr 124 - 7,45*4,61 = 34,35 m2 Zakres prac do wykonanie : * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią, * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym , * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 3.Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3. Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich korytarza na pierwszym piętrze nowego Przedszkola. Zestawienie powierzchni : Korytarz I piętro – 3,38*12,23= 41,34 m2, wysokość -3,13 m. Pow. Ścian –(3,38+12,32)*2*3,13- 1,00*2,00*10=78,28m2 Pow.sufitu – 41,28m2 Zakres prac do wykonanie : * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią, * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym , * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian. * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 4. Przedszkole Publiczne w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23 a. Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich Sali nr 8 na pierwszym piętrze. Zestawienie powierzchni : Sala nr 8 I piętro – 5,75*11,71= 67,33 m2, wysokość -3,13 m. Pow. Ścian –(5,75+11,71)*2*3,13- 1,00*2,00*4=101,30m2 Pow.sufitu – 67,33 m2 Zakres prac do wykonanie : * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią, * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym , * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 5.Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4. Zadanie polega na wykonaniu prac malarskich korytarza koło sali gimnastyczne oraz Sali nr 17,nr 19 w Szkole Podstawwowej. Zestawienie powierzchni : Korytarz I piętro – 22,94*2,90= 66,53 m2, wysokość -3,30 m. Pow. Ścian –(22,94+2,90)*2*3,30-(2,18*2,33)*3-(1,00*2,00)*3=149,30m2 Pow.sufitu – 66,53m2 Sala nr 19 – 8,93*5,64=50,37m2, wysokość -3,27 m. Pow. Ścian –(8,93+5,64)*2*3,27-(2,27*2,15)*3-2,15-1,00*2,10=78,52m2 Pow.sufitu – 50,37 m2 Sala nr 17 – 5,74*8,33=47,81m2, wysokość -3,30 m. Pow. Ścian –(5,74+8,33)*2*3,30-2,15*2,15-1,00*2,10=88,57m2 Pow.sufitu – 47,81 m2 * zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg folią, * gruntowanie podłoży preparatem akrylowym , * dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ;malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności * dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian. * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Pozostałe roboty wykonać wg. opisu przedmiaru robót malarskich . Roboty muszą być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym zapytaniu warunkach. Jeżeli w opisie technicznym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nie używane ,odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w przedmiarze , posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały budowlane będą podlegać zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru na specjalnym druku - „Zatwierdzenie materiałowe do umowy”. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do omawianego budynku w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektu oraz służb komunalnych i ratowniczych. Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy wykonywaniu prac remontowych w w/w Szkole Podstawowej muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wszystkie prace należy wykonać w okresie wakacyjnym do 27.08.2024 roku. Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie przewiduje odbiorów częściowych oraz wypłacania zaliczek w poczet realizowanej umowy . Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 36 miesięcy . Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 2 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja powykonawcza” w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy). Ochrona danych osobowych . Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dodatkowo do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy.