# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
# Minimalne wymagania dla koparki

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca / opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne
I	WYMAGANIA OGÓLNE / UMOCOWANIA PRAWNE
	Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. / Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
II	SILNIK
1	Silnik wysokoprężny (diesel)
2	Minimalna moc brutto 24,67 HP
3	Norma emisji: spełnia normę emisji spalin Stage V
4	Chłodzenie cieczą
5	Rozrusznik
6	Akumulator
7	Alternator
III	PODWOZIE, KABINA, RAMIĘ,WYSIĘGNIK, LEMIESZ
1	Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2024 r
2	Masa eksploatacyjna 2600 – 3000 kg
3	Masa transportowa 2600 – 2900 kg
4	Ramię o minimalnej długości 1260 mm
5	Długość całkowita 4000 – 4600mm
6	Wysokość całkowita 2400 – 2500 mm
7	Szerokość całkowita 1400 – 1600 mm
8	Długość podwozia 1950 – 2100 mm
9	Gumowe gąsienice
10	Minimalny rozstaw gąsienic od środka gąsienicy (osi) 1250 mm
11	Minimalna szerokość gąsienic 250 mm
12	Minimalna wysokość lemiesza 290 mm
13	Minimalny prześwit podwozia 260 mm
14	Wydajność - minimalna moc kopania (ramię) 12,3 kN
15	Wydajność - minimalna moc kopania (łyżka) 20 kN
16	Wydajność - minimalna prędkość obrotu 9 obr/min
17	Wydajność – minimalna prędkość jazdy niska/wysoka 2,20/4,30 km/h
18	Minimalna głębokość kopania 2600 mm
19	Minimalny zasięg kopania 4600 mm
20	Minimalna wysokość kopania 4120 mm
21	Minimalna wysokość wyładunku (wysypu) 2970 mm
22	Układ hydrauliczny pompy o zmiennej wydajności
23	Minimalna wydajność pomp 2 x 27,6 l/min lub zastosowanie jednej pompy wielotłoczkowej o minimalnej wydajności 70 l/min
24	Kabina fabryczna, radio z BLUETOOTH, opuszczana lub podnoszona przednia szyba, odsuwana boczna szyba, przeźroczyste okno dachowe, uchwyt na kubek
25	Kabina spełnia wymagania certyfikacji ROPS, TOPS lub ROPS, TOPS i FOPS
26	Fotel z mechanizmem regulacyjnym, pasy bezpieczeństwa.
27	Dźwignie sterowania kierunkiem jazdy z pedałami nożnymi
28	Wyświetlacz cyfrowy w kabinie wodoszczelny oraz pyłoszczelny.
29	Gniazdo zasilania 12V
30	Lusterka boczne i wsteczne lub lusterka boczne i kamera „wsteczna”
31	Sygnał dźwiękowy
32	Kabina wyposażona w ogrzewanie
33	2 światła robocze LED na kabinie
34	1 światło ostrzegawcze LED
35	1 światło robocze na wysięgniku LED
36	Regulowane podparcie nadgarstka
37	Wskaźnik poziomu paliwa
38	Blokada hydrauliki
39	Przewody hydrauliczne zabezpieczone przed przetarciem
40	Osłony siłowników - lemiesza, ramienia
41	Scentralizowany układ smarowania lub punkty smarownicze wyprowadzone w łatwo dostępnych miejscach
42	Automatyczna blokada bezpieczeństwa (zapobieżenie nieumyślnemu włączeniu zapłonu i ruchowi koparki)
43	Ostrzeżenie o przeciążeniu, zawory zabezpieczające (fakultatywnie)
44	Zabezpieczenie antywłamaniowe (zastosowanie zamków o podwyższonej odporności na włamanie lub równoważnych)
45	Długie ramie
46	Układ hydrauliczny zasilania osprzętu z proporcjonalnym sterowaniem
47	Obwód zasilania narzędzi dodatkowych
48	Hydrauliczna instalacja dwukierunkowa
48	Instalacja pod szybkozłącze
50	Wydajność - minimalna moc kopania (ramię) 12,5 kN
51	Wydajność - minimalna moc kopania (łyżka) 20 kN
52	Wydajność - minimalna prędkość obrotu 9 obr/min
53	Wydajność – minimalna prędkość jazdy niska/wysoka 2,20/4,30 km/h
54	Układ hydrauliczny minimalne ciśnienie 210 kG/cm2
55	Głowica wychylna – szybkozłącze hydrauliczne
IV	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
1	1 łyżka kopiąca o szerokości 300 mm
2	1 łyżka kopiąca o szerokości 500 mm
3	1 łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej jak 1200 mm
4	1 chwytak (potocznie zwane kleszcze)
V	WYMAGANIA POZOSTAŁE

1	Minimalny okres gwarancji 24 miesiące lub 2000 mth
2	Gwarancją winny zostać objęte: pompa wtryskowa, pompa oleju, pompa wody, pompa paliwa, chłodnica, rozrusznik, alternator, akumulator, wentylator, wtryskiwacze, pompa hydrauliki, zawory, silnik obrotu, przekładnie mechaniczne, łożyska, siłowniki, obrotnica
3	Parametr punktowany okres gwarancji do 60 miesięcy lub do 5000 mth
4	W okresie gwarancji do 60 miesięcy lub do 5000 mth, gwarancją winny zostać objęte: pompa wtryskowa, pompa oleju, pompa wody, pompa paliwa, chłodnica, rozrusznik, alternator, wentylator, wtryskiwacze, pompa hydrauliki, zawory, silnik obrotu, przekładnie mechaniczne, łożyska, siłowniki, obrotnica
5	Maksymalny czas reakcji, usunięcie awarii na elementy objęte gwarancją, w okresie gwarancji do 5 dni od chwili zgłoszenia od zamawiającego
	Maksymalny czas naprawy w okresie gwarancyjnym do 30 dni od chwili zgłoszenia przez zamawiającego
6	Dokumentacja techniczno-rozruchowa w języku polskim
7	Certyfikat CE języku polskim
8	Czas realizacji zadania od chwili podpisania umowy - czas dostarczenia pojazdu zgodnie ze specyfikacją zamawiającemu do 20 dni od dnia podpisania umowy do siedziby Zamawiającego tj. do miejscowości Łabowa, adres 33-336 Łabowa 38.