Termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 36

Znak sprawy MOZIZ 343.1.2021

OPIS PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
(podstawowe wymagania dotyczące prowadzonych robót i użytych materiałów)

1.Docieplenie budynku hali sportowej (od zewnątrz)
a)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) - ścian nadziemi (gr. 15cm) oraz dołożenie styropianu do już istniejącego docieplenia (części nad stropem) (wraz z robotami towarzyszącymi) 
– rozstawienie rusztowań, zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem tymczasowym, 
- docieplenie metodą lekka mokra (BEZWZGLĘDNIE należy zastosować systemie n.p. Atlas ,Ceresit, Dryvit - lub inny akceptowany przez Zamawiającego),
- ułożenie styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatk)
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (silikatowo-silikonowe o strukturze 2-4mm), 
b)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) ścian od 0,0 budynku + część podziemna styropian do stosowania w gruncie (gr. 10cm) (wraz z robotami towarzyszącymi) 
– wykonanie odkopania budynku, uzupełnienie izolacji pionowej (naprawa) (wykonanie rozebrania i ułożenia po wykonaniu opaski betonowej przy budynku) , zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem tymczasowym, 
- docieplenie metodą lekką mokra (w systemie n.p. Atlas ,Ceresit, - jako system),
- ułożeni styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatk)
- wykonanie zabezpieczenia z folii PVC (grubej) części podziemnej
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (żywicznej o strukturze 2-4mm części nadziemnej),
c)wykonanie naprawy pokrycia dachu z papy części niższej hali 
- ułożenie 1xpapa gr. min 5mm (modyfikowalnej SBS)
- likwidacja części wywietrzaków dachowych (wraz z zabezpieczeniem i udrożnieniem istniejących – wg wskazań Inwestora)
- wymiana blacharek (rynien, rur spustowych, pasów oddzielających , nadrynnowych, murków) z blachy tytanow -  cynkowej
- naprawa oraz wymiana instalacji odgromowej

UWAGA:
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem (kolorystyka – biały + odcienie jasnych pastelowych kolorów)
2.Wymiana instalacji c.o. w budynku hali.
- wymiana instalacji c.o. wewnątrz budynku (rury, podłączenia, grzejniki it.p.)
- wykonanie przyłącza c.o. (z rur preizolowanych) z budynku B (wraz z przebudową zasilenia) – roboty w kotłowni, odcięcie obecnego zasilenia w budynku Łącznika

3.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i ciepłej (wraz z cyrkulacją) w budynku hali
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej, wody i wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz  z montażem nowych przyborów, urządzeń it.p. oraz wykonanie robót towarzyszących (roboty naprawcze po robotach instalacyjnych – betonowe, wykładzinowe, posadzkowe, tynkowe, malarskie)
- przeprowadzenie analizy istniejących przyłączy wody i kanalizacji (instalacja przyłączeniowa wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji do celów przeciw-pożarowych) dochodzących do budynku i ich przebudowa w sposób aby budynek mógł funkcjonować bezpiecznie (t.z. likwidacja części przyłączy – odcięcie wody, kanalizacji)
4.Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej (przebudowa), 
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
- wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej

UWAGI:
1.Informuje , iż projekty na wykonanie inst. wewnętrznych, przyłączy są w odrębnych załącznikach.

2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania z materiałów wg wskazań podanych wyżej (dotyczy termomodernizacji budynku hali)