UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 103/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Część nr 1: Przełącznik dostępowy POE gigabitowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | Przełącznik PoE dostępowy gigabitowy – S4600-10P-P-SI lub równoważny spełniający specyfikację poniżej: Porty przełącznika: minimum 8x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 2x 100/1000Base-X SFP Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Szybkość przełączania: minimum 20Gb/s Przepustowość: minimum 15Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 0,5MB Ramki Jumbo: minimum 10k Tablica adresów MAC: minimum 8k Adresy MAC – Multicast: minimum 500 Tablica ACL: minimum 1408 Tablica VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum 500MHz Pamięć Flash: minimum 32MB Pamięć RAM: minimum 128MB Chłodzenie: pasywne Obsługa technologii PoE: IEEE 802.3 af/at Budżet mocy PoE: minimum 124W Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC Pobór mocy: maksymalnie 144W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 4kV Wymiary: maksymalna: szerokość 340 mm, wysokość 44mm , głębokość 200mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Algorytm pracy: Store and Forward Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Drzewo rozpinające: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 8 groups per device / 8 ports per group Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+ Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning Funkcje PoE: Support IEEE 802.3at for all ports, PD failure detection, PoE scheduling, Continuous powering during switches restart Oszczędność energii: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), LED Shut-off, Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: minimum 36 miesięcy |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Część 2: Przełącznik dostępowy POE gigabitowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | Przełącznik PoE dostępowy gigabitowy – S4600-10P-P-SI lub równoważny spełniający specyfikację poniżej: Porty przełącznika: minimum 8x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 2x 100/1000Base-X SFP Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Szybkość przełączania: minimum 20Gb/s Przepustowość: minimum 15Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 0,5MB Ramki Jumbo: minimum 10k Tablica adresów MAC: minimum 8k Adresy MAC – Multicast: minimum 500 Tablica ACL: minimum 1408 Tablica VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum 500MHz Pamięć Flash: minimum 32MB Pamięć RAM: minimum 128MB Chłodzenie: pasywne Obsługa technologii PoE: IEEE 802.3 af/at Budżet mocy PoE: minimum 124W Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC Pobór mocy: maksymalnie 144W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 4kV Wymiary: maksymalna: szerokość 340 mm, wysokość 44mm , głębokość 200mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Algorytm pracy: Store and Forward Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Drzewo rozpinające: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 8 groups per device / 8 ports per group Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+ Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning Funkcje PoE: Support IEEE 802.3at for all ports, PD failure detection, PoE scheduling, Continuous powering during switches restart Oszczędność energii: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), LED Shut-off, Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: minimum 36 miesięcy |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

………………………………………………..                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ)