POWIAT MIECHOWSKI REMONT OGRODZENIA POSESJI STAROSTWA POWIATOWEGO W MIECHOWIE PRZY ULICY RACŁAWICKIEJ NR 12

temat opracowania specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor : POWIAT MIECHOWSKI

Adres : 32-200 Miechów, ul. Racławicka 12

Obiekt : Posesja Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ulicy Racławickie n 12

Kwiecień   2021 r.

## SPIS TREŚCI

| lp | Treść |
| --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa |
| 2 | Spis treści |
| 3 | Wstęp |
|  | 1.Przedmiot specyfikacji technicznej |
|  | 2.Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną |
|  | 3.Podstawa opracowania |
| 4 | Wymagania ogólne |
|  | 1. Ogólne wymagania dotyczące robót |
|  | 2. Materiały |
|  | 3. Sprzęt |
|  | 4. Transport |
|  | 5. Wykonanie robót |
|  | 6. Warunki przystąpienia do robót |
|  | 7. Kontrola jakości robót |
|  | 8. Dokumenty budowy |
|  | 9. Obmiar robót |
|  | 10. Odbiór robót |
|  | 11. Podstawa Płatności |
|  | 12. Przepisy związane |
| 5 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne |
|  | 1. Roboty przygotowawcze (rozbiórkowe) |
|  | 2. Roboty ziemne |
|  | 3. Roboty konstrukcyjne – betonowe i żelbetowe |
|  | 4. Ogrodzenie |

WSTĘP

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z  zadaniem pn. „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy ulicy  Racławickiej nr12”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej.

W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlano-montażowe, opisane                        w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartych               w opracowaniach branżowych.

- Podstawa opracowania

  - umowa

  - wytyczne stosowania przyjętych  materiałów budowlanych, zawarte             w materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach

  - normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych                                     i wykończeniowych ( wykazy zawarto na końcu każdej SST)

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.       Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz  ich zgodność                       z dokumentacją projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                            i administracyjnymi, dziennikiem budowy (jeżeli będzie wymagany), jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są  obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST, SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach    i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.                          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                  a wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5        Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6        Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.7       Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz , będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego

i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy                 i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.9       Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zadba , aby personel                 nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia              oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót             ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.  MATERIAŁY

2.1      Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i.t.p. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie materiałów z jednego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2      Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3        Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przy składowaniu należy przestrzegać  wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów                    i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę.

Teren do składowania materiałów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego               o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3.      SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie            z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminach przewidzianych umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie        i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego,                  w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie              i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                         z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                            i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać :

-sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej

-sprawdzenia dokumentacji ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót,

uzgodnienia)

-oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia :

- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media t.j. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót.

Ewentualne wyłączenia mediów Wykonawca uzgadnia i załatwia z odpowiednimi służbami (np. Zakład Energetyczny, Zakład Wodociągów) we własnym zakresie.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1       Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,            aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów .

Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.2        Pobieranie próbek

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych            na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

  - Badania i pomiary

Wszystkie ewentualne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie                             z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

  - Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                      z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.5         Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność           z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

  - Polską Normą

  - Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1

i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.   DOKUMENTY BUDOWY

  - Dziennik budowy

Dziennik budowy (jeżeli obowiązuje) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                               i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

-uwagi i polecenia Zamawiającego

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów robót

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami

klimatycznymi

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

-dane dotyczące czynności geodezyjnych( pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robót

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

-inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje                 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się .                                                                                                                              Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

  - Księga obmiaru

Księga  obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie  i wpisuje do księgi obmiaru.

  - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty              te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego.

  - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się :

-    pozwolenie na realizację zadania budowlanego

-    protokoły przekazania terenu budowy

-    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

-    protokoły odbioru robót

-    protokoły z narad i ustaleń

-    korespondencję na budowie

8.5      Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

9.  OBMIAR ROBÓT

9.1          Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie             z dokumentacja projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego    o zakresie obmierzanych robót  i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanych                                w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie              z dokumentacją.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z jego wytycznymi.

9.2         Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii  osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone                w tonach lub kilogramach, a powierzchnie w m2,  zgodnie z SST.

9.3           Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

9.4       Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

- ODBIÓR ROBÓT

10.1  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru :

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-odbiorowi częściowemu

-odbiorowi końcowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu               o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                       i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

  - Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,                licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego               w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                  w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie czynności                 i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót                      w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszona wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

  - Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

-ustalenia technologiczne

-dzienniki budowy i księgi obmiarów ( oryginały)

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

i ewentualnie PZJ

-deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnie z SST i ewentualnie  PZJ

-inne dokumenty wymagane  przez Zamawiającego

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja                            w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu                 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór końcowy robót”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .

Cena za wykonane roboty będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wymaganą obsługę geodezyjną

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane . z póź. zm.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki              i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej

  - Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                           z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych             nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty :

ST    -  specyfikacja techniczna

SST  - szczegółowa specyfikacja techniczna

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Rozbiórkowe)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy ulicy  Racławickiej nr12”.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                     i realizacji robót wymienionych poniżej.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe           i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego i Projektantem.

Zamawiający w terminie określonym  w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                           i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej              i ST zgodnie z umową.

Wykonawca zobowiązany jest w  cenie umowy opracować :

-projekt organizacji i harmonogram robót stosownie do umownego zakresu robót

-projekt zaplecza technicznego budowy w części dotyczącej umownego zakresu robót

Dokumentacja techniczna, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były             w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń                w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich  zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą  jakość elementów budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

## SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  -  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- Projekt organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy

Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji ( prowadzenie prac budowlanych

w użytkowanym obiekcie) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności :

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu

- opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych i wykończeniowych

- charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych

- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu

- Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane,                a w szczególności :

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu

- budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,           a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m

- Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów          i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

- Na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy

- Na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży , umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy

- Pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie                           z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie

- Przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch

( np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, lakiery, przygotowane przy   użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne i.t.p.) w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

- Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie prac

Drogi dojazdowe na placu budowy.

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, jeżeli takie istnieją

###### Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją dla konkretnej realizacji.

Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych fragmentów do wymiarów umożliwiających transport.

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pobliżu obiektów sąsiadujących, pobliskich urządzeń i drzew.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy stosować następujące przepisy BHP :

- przed przystąpieniem do robót zapoznać pracowników                     z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym wykonaniu powyższych prac

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje

- każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie  w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie

Wykonywanie robót rozbiórkowych musi być zgodne                           z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

ROBOTY ZIEMNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych przy zadaniu pn. „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy ulicy  Racławickiej nr12”.

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową ogrodzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe     i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego i Projektantem.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Przed rozpoczęciem i w czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary geodezyjne związane z wyznaczaniem osi                i ustawieniem kołków kierunkowych, ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy stosować dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót .

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie                      i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem Lu przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów                     o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBÓT

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu się skarp wykopu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego, należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowoiednio9ch decyzji.

Dopuszczalne odchyłki przy wykonywaniu wykopów wynoszą :

-  ± 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie

-  ±   2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu

- ±  10% - dla nachylenia skarp wykopów

Jeżeli po wykonaniu robót ziemnych nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do robót betoniarskich, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do robót betoniarskich można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

Sprawdzenie i kontrola w czasie  wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny obejmować :

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją

- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie

- sprawdzenie przygotowania terenu

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu

- sprawdzenie wymiarów wykopów

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

c)   ROBOTY KONSTRUKCYJNE –

betonowe i żelbetowe (fundamenty i mur

oporowy)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót konstrukcyjnych – betonowych i żelbetowych (fundamenty i mur oporowy)   przy zadaniu  pn. „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy ulicy  Racławickiej nr12”.

Roboty zbrojarskie.

Do zbrojenia żelbetowych elementów budowli należy stosować stal zbrojeniową zgodnie  z dokumentacją projektową. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe           w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie                 o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie Zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające : znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali i znak obróbki cieplnej.

Przed zazbrojeniem elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez  posortowanie prętów, oczyszczenie z rdzy, pocięcie,

a następnie gięcie, zmontowanie i transport do miejsca wbudowania.

Pręty stalowe należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty używane do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.                W przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników.

Roboty betonowe i żelbetowe.

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :

- naruszenia jednorodności mieszanki betonowej ( segregacji składników)

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu pierwotnego wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania oraz rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki

betonowej badanej po transporcie w chwili  jej układania, w stosunku do założonej receptury, może wynosić +/- 1 cm stożka opadowego.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych ( gruszkach) mieszających w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub w pobliżu betonowanej konstrukcji. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami

lub bezpośredni do pojemników kołowych za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej układania. Transport za pomocą pomp pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub wysokości 35 m, przy dużych ilościach mieszanki i zapewnieniu ciągłości betonowania. W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 0,5 godziny przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej               i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m ( słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej należy stosować rynny, rury teleskopowe, rękawy itp. Przy  konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez rozfrakcjonowania.

Płyty stropowe związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian lub słupów.

Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy, w którym należy podać :

- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki betonowej

- temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące

w trakcie układania

- daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie zagęszczania mieszanki betonowej  nie wolno dopuścić do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie powinny :

- zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnosciowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu

- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.

W czasie pielęgnacji betonu należy :

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych

( w okresie zimowym mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie wodą w zależności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych

- utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie

po 24 godzinach od chwili ułożenia. Przy temperaturze + 15 0C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Przy temperaturze poniżej +50C betonu nie należy podlewać.

Roboty izolacyjne należy wykonać ściśle według dokumentacji projektowej                  ( wg  opisu warstw).

d)   OGRODZENIE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  ogrodzenia przy zadaniu pn. „Remont  ogrodzenia  posesji  Starostwa  Powiatowego  w  Miechowie  przy ulicy  Racławickiej nr12”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz

ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Materiałem do wykonania projektu są  panele  ogrodzeniowe, wysokości 1,5 m montowane na słupkach stalowych osadzonych w żelbetowyn murze (cokole).

Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które są sprawne techniczne.

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować :

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach

technologicznych

WYKONANIE  ROBÓT

- Ustawianie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia , a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 º należy zabezpieczyć przed wychyleniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem od 20 do 45º.

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny przystosowane do mocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich otworów do zaczepów. Słupki końcowe, narożne, bramowe dodatkowo powinny być przystosowane do umocowania do nich siatki.

Panele ogrodzeniowe  przymocowuje się do zabetonowanych słupków .

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać :

- Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją (lokalizacja, wymiary)

- Poprawność ustawienia słupków

- Prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w specyfikacji, zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od ustaleń specyfikacji, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.