Załącznik Nr ............

do umowy nr ….………………………...  z dnia ……………..

# WYCENA OFERTOWA PRZEDMIOTU UMOWY

# w ujęciu rzeczowo-cenowym

# Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i roboty budowlane wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego

Dla zadania nr 01749 „Budowa budynków koszarowo-biurowych”

| Lp. | Wyszczególnienie opracowań/działań (*) | Wartość wynagrodzenia (netto) zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie gwarantowane |
| 1. | Etap Projekt budowlany dla pierwszego budynku w tym: (wartość etapu projektu budowlanego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 1 od ppkt 1.1 do pkt 2 ppkt 2.8) |
| 1.1 | Projekt zagospodarowania terenu (parking i plac apelowy) |  |  |
| 1.2 | Projekt architektoniczno – konstrukcyjny |  |  |
| 1.3 | Projekty sanitarne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 1.4 | Projekty elektryczne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 1.5 | Projekty telekomunikacyjne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*) (- w tym instalacje systemów: kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, alarmowe - SSWiN, sygnalizacji ppoż., strukturalne, łączności itp.- wymienić:) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 1.6 | Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem |  |  |
| 1.7 | Projekty technologiczne |  |  |
| 1.8 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla pierwszego budynku |  |  |
| 2 | Etap Projekt budowlany dla drugiego budynku w tym: (wartość etapu projektu budowlanego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 1 od ppkt 1.1 do pkt 2 ppkt 2.8) |
| 2.1 | Projekt zagospodarowania terenu |  |  |
| 2.2 | Projekt architektoniczno – konstrukcyjny |  |  |
| 2.3 | Projekty sanitarne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 2.4 | Projekty elektryczne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 2.5 | Projekty telekomunikacyjne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*) (- w tym instalacje systemów: kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, alarmowe - SSWiN, sygnalizacji ppoż., strukturalne, łączności itp.- wymienić:) |  |  |
|  | a) |  |  |
|  | b) |  |  |
|  | c) |  |  |
|  | d) |  |  |
| 2.6 | Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem |  |  |
| 2.7 | Projekty technologiczne |  |  |
| 2.8 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla drugiego budynku |  |  |
| Wartość ETAPU I (netto) Wartość opracowań (suma od pkt 1.1 do 2.8) |  |  |
| 3. | Etap Projekt wykonawczy dotyczący budowy pierwszego tym: (wartość etapu projektu wykonawczego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 3 od ppkt 3.1 do pkt 4 ppkt 4.13) |
| 3.1 | Harmonogram realizacji robót z ilością roboczo-godzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta. |  |  |
| 3.2 | Decyzja o pozwoleniu na budowę dla pierwszego /zgłoszenie wykonania robót budowlanych |  |  |
| 3.3 | Projekty technologiczne |  |  |
| 3.4 | Inne opracowania niezbędne do wykonania na etapie dokumentacji technicznej (związane ze specyfika i funkcją realizowanego obiektu, dodatkowe opinie i ekspertyzy techniczne, badania geologiczne, raporty, operaty itp.) – wymienić (*) |  |  |
| 3.5 | Projekty wykonawcze z podziałem na branże - jak dla projektu budowlanego - Projekt architektoniczno – konstrukcyjny, - Projekt drogowy, - Projekty sanitarne, - Projekty elektryczne, - Projekty telekomunikacyjne. |  |  |
| 3.6 | Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru |  |  |
| 3.7 | Wytyczne do opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” |  |  |
| 3.8 | Wytyczne do opracowania „Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu” |  |  |
| 3.9 | Przedmiary robót (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 3.10 | Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 3.11 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 3.12 | Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z uwzględnieniem: - analizy porównawczej wskaźników jednostkowych kosztów ZKZ z innymi zadaniami lub wg publikacji, - wykazu obiektów stanowiących odrębne środki trwałe tworzące efekty inwestycyjne zadania. |  |  |
| 3.13 | Inne opracowania (wg potrzeb) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 4. | Etap Projekt wykonawczy dotyczące budowy drugiego budynku w tym: (wartość etapu projektu wykonawczego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 3 od ppkt 3.1 do pkt 4 ppkt 4.13) |
| 4.1 | Harmonogram realizacji robót z ilością roboczo-godzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta. |  |  |
| 4.2 | Decyzja o pozwoleniu na budowę dla drugiego budynku/zgłoszenie wykonania robót budowlanych |  |  |
| 4.3 | Projekty technologiczne |  |  |
| 4.4 | Inne opracowania niezbędne do wykonania na etapie dokumentacji technicznej (związane ze specyfika i funkcją realizowanego obiektu, dodatkowe opinie i ekspertyzy techniczne, badania geologiczne, raporty, operaty itp.) – wymienić (*) |  |  |
| 4.5 | Projekty wykonawcze z podziałem na branże - jak dla projektu budowlanego - Projekt architektoniczno – konstrukcyjny, - Projekt drogowy, - Projekty sanitarne, - Projekty elektryczne, - Projekty telekomunikacyjne. |  |  |
| 4.6 | Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru |  |  |
| 4.7 | Wytyczne do opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” |  |  |
| 4.8 | Wytyczne do opracowania „Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu” |  |  |
| 4.9 | Przedmiary robót (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 4.10 | Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 4.11 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z podziałem na branże) …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………….. |  |  |
| 4.12 | Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z uwzględnieniem: - analizy porównawczej wskaźników jednostkowych kosztów ZKZ z innymi zadaniami lub wg publikacji, - wykazu obiektów stanowiących odrębne środki trwałe tworzące efekty inwestycyjne zadania. |  |  |
| 4.13 | Inne opracowania (wg potrzeb) |  |  |
| Wartość ETAPU II (netto) Wartość opracowań (suma od pkt 3.1 do 4.13) |  |  |
| 5. | Etap Roboty budowlane związane z budową pierwszego budynku, parkingu oraz placu apelowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: (wartość etapu robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 5 od ppkt 5.1 do ppkt 5.5 |
| 5.1 | Branża budowlana |  |  |
| 5.2 | Branża sanitarna |  |  |
| 5.3 | Branża elektryczna |  |  |
| 5.4 | Branża teletechniczna |  |  |
| 5.5 | Nadzory autorskie |  |  |
| Wartość ETAPU III (netto) (suma od pkt 5.1 do 5.5) |  |  |
| Zamówienie opcjonalne - prawo opcji |
| 6. | Etap Roboty budowlane związane z budową drugiego budynku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: (wartość etapu robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 6 od ppkt 6.1 do ppkt 6.5 |
| 6.1 | Branża budowlana |  |  |
| 6.2 | Branża sanitarna |  |  |
| 6.3 | Branża elektryczna |  |  |
| 6.4 | Branża teletechniczna |  |  |
| 6.5 | Nadzory autorskie |  |  |
| Wartość ETAPU IV (netto) (suma od pkt 6.1 do 6.5) |  |  |
|  | Wartość ogółem (Etap I, II,III oraz IV) netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Wartość ogółem (Etap I, II, III oraz IV) brutto |  |

OŚWIADCZENIE NALEŻY OPATRZYĆ 
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

*pieczątka imienna w przypadku nieczytelnego podpisu

(*) – niepotrzebne skreślić

Uwaga: w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamierzenia. Wszystkie pozycje w wycenie mają zostać wypełnione. Jeśli Wykonawca wykona którąkolwiek pozycję za 0 zł, należy wpisać przy tej pozycji kwotę 0 zł. Żadna pozycja nie może zostać niewyceniona.

Łączna wartość opracowań projektowych nie może przekroczyć 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + wartości robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji).

W przypadku przekroczenia wartości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej powyżej 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji) oferta zostanie odrzucona.

Ponadto oferta Wykonawcy zostanie odrzucona gdy wartość wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przekroczy 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji) w konsekwencji poprawienia przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP.

Wartość zamówienia objętego prawem opcji, tj. wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związanych z budową drugiego budynku, może się różnić maksimum o 5,00% od wartości robót budowlanych 
z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) związanego z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość zamówienia objętego prawem opcji tj. wykonanie robót budowalnych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich nie może być mniejsza niż 95% wartości zamówienia gwarantowanego (podstawowego) tj. wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość zamówienia objętego prawem opcji tj. wykonanie robót budowalnych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich nie może być większa niż 105% wartości zamówienia gwarantowanego (podstawowego) tj. wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W przypadku nie uwzględnienia powyższych zapisów  dot. wartości zamówienia objętego prawem opcji – oferta zostanie odrzucona.

Np. w przypadku gdy wartość robót budowlanych z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) związana z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zostanie wyceniona przez Wykonawcę na kwotę 1 000 000,00 zł brutto – wartość robót budowlanych drugiego budynku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zamówienia  objętego prawem opcji nie może być mniejsza niż 950 000,00 zł brutto oraz nie może być większa niż 1 050 000,00 zł brutto.