Wrocław, dnia. 23.07.21r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

wykonanie i montaż kraty okiennej w Komisariacie Policji I w Jeleniej Górze przy ul. A. Krajowej 5.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i montaż kraty okiennej o wymiarach 1180x1435 mm w oknie w podręcznym magazynie broni usytuowanym w pomieszczeniach Stanowiska Kierowania na parterze budynku Komisariatu Policji I w Jeleniej Górze przy ul. A. Krajowej 5.

30 x 8

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- wykonanie kraty okiennej o wymiarach 1180x1435 mm w oknie o wymiarach w świetle ościeży 1240x1525 mm. Krata z prętów stalowych o średnicy 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8x30 mm. Odstęp między prętami w kracie nie więcej niż 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 w poziomie i 240 mm w pionie. Rama z płaskowników 8 x 30 mm. Poprzeczka z płaskowników  30x8 co 24 cm. Na kratę zamocować siatkę stalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 1,5 mmi wielkości oczek 25mm x 25mm. W kolorze grafitowym RAL 7024.

- montaż kraty

- uzupełnienie tynku i pomalowanie ościeża – 0,8m².

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.09.21r

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.