# Zał. A do formularza ofertowego

IZP.270.28.2021

Część I - Komputery stacjonarne i monitory

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr Oferowany | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer biurowy typ A w obudowie miniaturowej o minimalnych parametrach: Typ Komputer stacjonarny w obudowie miniaturowej Jednostka centralna Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 166 pkt (Cinebench R15 64bit Single-C), nie mniej niż 616 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 6488 pkt (Passmark CPU Mark) TDP procesora 25W Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 Częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz Maksymalna wielkość pamięci 64 GB Maksymalna liczba modułów pamięci 2 Typ karty graficznej zintegrowana, zgodna z procesorem Złącze HDMI 2.0 1 szt. Wbudowany układ dźwiękowy Zintegrowany Układ LAN Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Bezprzewodowa karta sieciowa Tak Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth Tak Interfejsy 1 x DC-in 3 x USB 3.1 Gen2 Typ-A 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C 1 x Thunderbolt 3 1 x Audio combo LAN 10/100/1000 HDMI Czytnik kart pamięci Tak Typy odczytywanych kart pamięci SDXC Maksymalna liczba dysków możliwych do zamontowania w obudowie 2 Standard dla dysków M.2 PCIe (22x42/80) i 2.5" SATA III Charakterystyka obudowy Miniaturowa, przystosowana do trwałego mocowania z tyłu monitorów (wykorzystując standard VESA 100) Pamięć Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 CL16 non-ECC Częstotliwość szyny pamięci 2400 MHz Wielkość zainstalowanej pamięci 8GB Uwagi dotyczące modułu pamięci Moduł pamięci musi współpracować z jednostką centralną i być z nią zgodny. Dysk twardy Dysk SSD SATA III Format: 2,5", 7 mm wysokość Pojemność: 500 GB Interfejs: SATA III Prędkość odczytu (maks.): 560 MB/s Prędkość zapisu (maks.): 510 MB/s Odczyt losowy: 95000 IOPS Zapis losowy: 90000 IOPS TRIM tak S.M.A.R.T. tak Niezawodność: 1.800.000 godz. System operacyjny MS Windows 10 Prof. Gwarancja 3 lata, na dysk – 5 lat | Nazwa/Producent/Model Parametry: Model procesora Nazwa własna pamięci Nazwa własna dysku | ……………….…………….. ……….…………………….. ……………………………... ………………..……………. |  |  |  |  |
| 2 | Komputer biurowy typ A.1 w obudowie miniaturowej z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach: Konfiguracja zgodna z komputerem typu A (poz. 1) z następującymi zmianami: Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL | Nazwa/Producent/Model Parametry: | ………………………… |  |  |  |  |
| 3 | Komputer biurowy typ A.2 w obudowie miniaturowej z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach: Typ Komputer stacjonarny w obudowie miniaturowej Jednostka centralna Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 166 pkt (Cinebench R15 64bit Single-C), nie mniej niż 616 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 6488 pkt (Passmark CPU Mark) TDP procesora 25W Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 Częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz Maksymalna wielkość pamięci 64 GB Maksymalna liczba modułów pamięci 2 Typ karty graficznej zintegrowana, zgodna z procesorem Złącze HDMI 2.0 1 szt. Wbudowany układ dźwiękowy Zintegrowany Układ LAN Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Bezprzewodowa karta sieciowa Tak Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth Tak Interfejsy 1 x DC-in 3 x USB 3.1 Gen2 Typ-A 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C 1 x Thunderbolt 3 1 x Audio combo LAN 10/100/1000 HDMI Czytnik kart pamięci Tak Typy odczytywanych kart pamięci SDXC Maksymalna liczba dysków możliwych do zamontowania w obudowie 2 Standard dla dysków M.2 PCIe (22x42/80) i 2.5" SATA III Charakterystyka obudowy Miniaturowa, przystosowana do trwałego mocowania z tyłu monitorów (wykorzystując standard VESA 100) Pamięć Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 CL16 non-ECC Częstotliwość szyny pamięci 2400 MHz Wielkość zainstalowanej pamięci 8GB Uwagi dotyczące modułu pamięci Moduł pamięci musi współpracować z jednostką centralną i być z nią zgodny. Liczba zainstalowanych dysków twardych 2 Dysk twardy 1 (systemowy) Form Factor M.2 2280 Interfejs PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 Pojemność 250 GB Pamięć podręczna 512 MB Obsługa TRIM Tak Wsparcie S.M.A.R.T Tak Szyfrowanie 256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG Odczyt sekwencyjny Do 3500 MB/s Zapis sekwencyjny Do 2300 MB/s Odczyt losowy (4KB, QD32) Do 250 000 operacji/s Zapis losowy (4KB, QD32) Do 550 000 operacji/s Średni czas bezawaryjnej pracy 1,5 mln godz. Odporność na wstrząsy 1500 G / 0,5 ms (fala półsinusoidalna) Dysk twardy 2 Dysk 2.5" SATA III HDD Pojemność: 1 TB Prędkość transferu danych: do 160 MB/s Pamięć podręczna: 128 MB Prędkość obrotowa 7200 obr/min Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie 1 na 10E14 Akustyka, w stanie bezczynności, typowo (moc akustyczna - bele) 2, 2 Akustyka, w czasie wyszukiwania, typowo (moc akustyczna – bele) 2, 4 wys. 7 mm System operacyjny MS Windows 10 Prof. Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL Gwarancja 3 lata, na dyski – 5 lat | Nazwa/Producent/Model Parametry: Nazwa własna procesora Producent i nazwa własna pamięci Producent i nazwa własna dysku 1 Producent i nazwa własna dysku 2 | …………………….…….... ……………………………… ………………..……………. ……………………………... …………………………….. |  |  |  |  |
| 4 | Komputer inżynierski typ B w obudowie stojącej z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach: Typ Komputer inżynierski Płyta główna Pamięć wsparcie dla: DDR4 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz 4 x DDR4 maksymalna wielkość 128GB dwukierunkowa obsługa pamięci obsługa pamięci XMP Wyjścia graficzne 1 x HDMI (rozdzielczość maksymalna: 4096x2160@30 Hz) Układ audio tak LAN 100/1000 Złącza rozszerzeń 1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) 1 złącze PCI Express x 16 (x4) 3 x złącza PCI Express x1 Złącza SATA 1 x M.2 (Socket 3, typ 2242/2260/2280/22110 SATA i PCIe x4/x2 SSD 1 x M.2 (Socket 3, typ 2242/2260/2280 SATA i PCIe x4/x2 SSD 6 x SATA 6Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 USB na tylnym panelu 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (czerwony) 5 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0/1.1 Pozostałe złącza dostępne na tylnym panelu 1 x port klawiatury/myszy PS/2 1 x HDMI 1 x port RJ-45 6 x audio jacks Wymiary ATX Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 12410 pkt (Passmark CPU Mark) Chłodzenie procesora TDP 180W minimalna szerokość obudowy komputerowej 160 mm średnica wentylatora 120 mm obroty wentylatora 500 - 1600 +/- 10% rpm łożysko wentylatora hydrauliczne (HBS) żywotność wentylatora 50000h sposób montażu do płyty Pamięć Rodzaj pamięci DDR4 Pojemność całkowita 16 GB (2 x 8GB) Pojemność pojedynczego modułu 8 GB Liczba modułów w zestawie 2 Taktowanie 3000 MHz Opóźnienie (cycle latency) CL 16 Uwagi dotyczące modułów pamięci Moduł pamięci musi współpracować z jednostką centralną i być z nią zgodny. Oba moduły muszą być identyczne i być sprzedawane jako para. Niedopuszczalne jest dostarczenie identycznych modułów sprzedawanych oddzielnie. Karta graficzna CUDA Cores 768 Częstotliwość taktowania pamięci 7008 MHz Wielkość Pamięci 4 GB Rodzaj pamięci GDDR5 Szyna pamięci 128 bit Card Bus PCI-E 3.0 x 16 Maksymalna rozdzielczość cyfrowa 7680x4320 Wielomonitorowość 3 Rozmiar ATX DirectX 12 OpenGL 4.5 Zalecane zasilanie PSU 300W Wyjścia Dual-link DVI-D HDMI-2.0b (Max Rozdzielczość: 4096x2160 @60 Hz) Display Port - 1.4 (Max Rozdzielczość: 7680x4320 @60 Hz) Uwagi dotyczące karty graficznej Karta graficzna musi współpracować z płytą główną i być z nią zgodna. Testy wydajnościowe grafiki min. 6337 pkt. Passmark G3D Mark Dysk twardy Rodzaj dysku i interfejs SSD M.2 (2280) PCIe NVMe Gen3 Pojemność dysku Odczyt sekwencyjny 500GB 1900 MB/s Zapis sekwencyjny 950 MB/s Napęd Rodzaj wewnętrzny Szybkość odczytu (maksymalna) DVD-ROM: 16X DVD+R: 16X DVD-R: 16X DVD+R(SL, M-DISC): 12X DVD+RW: 13X DVD-RW: 8X DVD+R(DL): 12X DVD-R(DL): 12X DVD-RAM: 5X CD-ROM: 48X CD-R: 48X Szybkość zapisu (maksymalna) DVD+R: 24X DVD-R: 24X DVD+R(SL, M-DISC): 4X DVD+RW: 8X DVD-RW: 6X DVD+R(DL): 8X DVD-R(DL): 8X DVD-RAM: 5X CD-R: 48X CD-RW: 24X Interfejs SATA Obudowa Rodzaj obudowy midi-tower Materiał stal i plastik Przystosowana do płyt głównych formatu ATX, mikro ATX Liczba kieszeni 5,25" 2 (zewn.) Liczba kieszeni 3,5" 8 (1 x zewn, 7 x wewn.) Liczba kieszeni 2,5" 1 (wewn.) Łącza na panelu 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Mic, Audio In & Out Chłodzenie z tyłu 1 x wiatrak 120 mm Możliwość instalacji wiatraków z lewej strony, prawej strony i przodu tak Sloty rozszerzeń 7 Zasilacz Model 500W Rodzaj ATX Wentylator 120 mm Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% 11.1 / 13.6 / 28.2 Zasilanie 12V 2 szt. PFC aktywne Sprawność 80 PLUS Żywotność pracy 100000 h Liczba przewodów 5 Przewody w oplotach tak Złącza 1 x ATX (20 + 4) 2 x PCI express (6 + 2) 1 x P4 + 4 6 x SATA 2 x PATA System operacyjny MS Windows 10 Prof. Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL Gwarancja 3 lata | Nazwa/Producent/Model Parametry: Producent i nazwa płyty głównej Nazwa własna procesora Producent i nazwa chłodzenia Producent i symbol pamięci Nazwa własna karty graficznej Producent i nazwa własna dysku Producent i nazwa własna napędu Producent i nazwa własna obudowy Producent i nazwa własna zasilacza | ………………………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………. |  |  |  |  |
| 5 | Monitor typ A o minimalnych parametrach: Rodzaj wyświetlacza Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT Wielkość przekątnej 27" Typ panela IPS Współczynnik kształtu 16 : 9 Rozdzielczość natywna QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz Rozstaw pikseli 0,233 mm Współczynnik kontrastu 1000 : 1 Jasność 350 cd/m2 Czas reakcji 8 ms (normalny); 5 ms (szybki) Poziomy kąt widzenia 178 Pionowy kąt widzenia 178 Powłoka ekranu anti-glare Technologia podświetlania WLED Złącza DisplayPort HDMI USB 3.0 — upstream 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Regulacja pozycji ekranu Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie Kąt pochylenia -5/+21 Kąt obrotu 90 Regulacja wysokości 130 mm Dołączone przewody 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort Kabel SuperSpeed USB Zgodność z normami RoHS, BFR Możliwość montażu na ścianie - VESA Tak, VESA 100 x 100 mm Gwarancja 3 lata | Nazwa/Producent/Model Parametry: | ………..………………. |  |  |  |  |
| 6 | Monitor typ B z dodatkowym wyposażeniem o minimalnych parametrach: Przekątna 23.6", 60cm Panel VA LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16 : 9 Jasność 250 cd/m² typowa Kontrast statyczny 3000:1 typowy Kontrast ACR 12M:1 Czas reakcji (GTG) 6ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 24 - 80kHz Wejście sygnału VGA x1 DVI x1 HDMI x1 HDCP tak Redukcja niebieskiego światła tak Wbudowane głośniki 2 x 2W Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył Regulacja wysokości 130mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm Kable w zestawie zasilający, DVI, Audio Zasilacz wewnętrzny Certyfikaty CE, TÜV-GS, RoHS, ErP, WEEE, CU, REACH Dodatkowe wyposażenie Uchwyt montażowy dostosowany do oferowanego modelu monitora umożliwiający trwałe zamontowanie z tyłu monitora komputera w obudowie mini PC przystosowanej do powieszenia (standard VESA). Uchwyt musi umożliwiać zamocowanie komputera w taki sposób, aby zachowana była swoboda regulacji wysokości monitora. Kolor uchwytu musi być zgodny z kolorem obudowy monitora. Gwarancja 3 lata | Nazwa/producent/model Parametry: Producent i nazwa własna uchwytu | ………………………….. ………………………………... |  |  |  |  |
| 7 | Monitor typ C o minimalnych parametrach: Przekątna ekranu 23,8" Współczynnik ekranu 16 : 9 Czas reakcji 6 ms GTG Jasność 250 cd/m2 Kontrast 100M : 1 Podświetlanie LED, IPS Kąty widzenia 178° Odchylania poziomego 178° Odchylania pionowego Cechy mechaniczne Tilt (5°~35°) Swivel (60°) regulacja wysokości (150 mm) Głośniki 2 x 2W Porty VGA DVI Kompatybilność z VESA Tak, 100 x 100 Certyfikat TCO 6.0 Gwarancja 2 lata | Nazwa/producent/model Parametry: | ………………………….. |  |  |  |  |
| 8 | Monitor typ D o minimalnych parametrach: Wygląd ultra slim Przekątna 23", 58.4cm Panel AH-IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16 : 9 Jasność 250 cd/m² typowa Kontrast statyczny 1000:1 typowy Kontrast ACR 5M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Wejście sygnału VGA x1 DVI x1 HDMI x1 HDCP tak Redukcja niebieskiego światła tak Wbudowane głośniki 2 x 2W Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 20° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm Kable w zestawie zasilający, DVI, Audio Zasilacz wewnętrzny Certyfikaty TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS, ErP, WEEE, REACH Gwarancja 3 lata | Nazwa/producent/model Parametry: | ………………………….. |  |  |  |  |
| 9 | RAZEM CENA NETTO (poz. 1-8): |  |
| 10 | VAT (poz. 1-8): |  |
| 11 | RAZEM CENA BRUTTO (poz. 1-8): |  |

# Zał. A do formularza ofertowego

IZP.270.28.2021

Część II - Komputery przenośne

| Lp. | Nazwa | Parametr Oferowany | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop typ A o minimalnych parametrach: Wyświetlacz 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare Klawiatura podświetlana Materiał wykonania PC + ABS Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 174 pkt (Cinebench R15 64bit Single-C), nie mniej niż 892 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 11232 pkt (Passmark CPU Mark) Grafika zintegrowana Pamięć 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 Sloty pamięci 2 x DDR4 SO-DIMM, dual channel Maksymalna ilość pamięci 64GB Dysk 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Obsługiwane dyski 1x M.2 2280 SSD lub 1x M.2 2242 SSD M.2 2280 SSD do 1TB M.2 2242 SSD do 512GB Czytnik kart MicroSD Audio Tak Głośniki Tak, Stereo, 2W x2, Dolby Kamera Tak, 720p + IR z klapką Mikrofon Tak, wbudowany, podwójny Bateria zintegrowana, 45W Łączówka do zasilacza do laptopa UCB-C Łączność WLAN, WWAN, BT 5.2 100/1000 Porty 1x USB-C 3.2 Gen 1 (funkcja obsługa transferu danych, Power Delivery i DisplayPort 1.2) 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (zawsze wł.) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (funkcja obsługa transferu danych, Power Delivery i DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x słuchawki / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x microSD czytnik kart Bezpieczeństwo TPM 2.0 Certyfikaty ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold RoHS Testy spełniony MIL-STD-810G military test Waga ok. 2 kg System operacyjny Windows 10 Professional 64 polski Gwarancja 3 lata onsite NBD | Producent/Nazwa/ Symbol szczegółowy Parametry: Model procesora | ……………………. ……..……………………. |  |  |  |  |
| 2 | Laptop typ B z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach: Wyświetlacz 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare Klawiatura podświetlana Materiał wykonania aluminium Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 167,5 pkt (Cinebench R15 64bit Single-C), nie mniej niż 606 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 7902 pkt (Passmark CPU Mark) Grafika zintegrowana Pamięć 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 Sloty pamięci 1 x SO-DIMM Maksymalna ilość pamięci 32GB Dysk 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe Obsługiwane dyski do 2 szt., 1x 2.5" HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD • 2.5" HDD do 2TB • M.2 2280 SSD do 1TB • M.2 2242 SSD do 512GB Czytnik kart 4-in-1 Audio Tak Głośniki Tak, Stereo, 2W x2, Dolby Kamera Tak, 720p + IR z klapką Mkrofon Tak, wbudowany, podwójny Bateria zintegrowana, 45W Łączność WLAN, BT 5.0 100/1000 Porty 1x USB-C 3.1 Gen 2 (funkcja obsługa transmisji danych, Power Delivery i DisplayPort) 1x zasilanie 1x czytnik kart 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-C 3.1 Gen 1 1x USB 3.1 Gen 1 (zawsze wł.) 1x HDMI 1.4b 1x słuchawki / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x USB 3.1 Gen 1 1x USB 2.0 Bezpieczeństwo TPM 2.0 Certyfikaty ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver ErP RoHS Testy spełniony MIL-STD-810G military test Waga ok. 1,5 kg System operacyjny Windows 10 Professional 64 polski Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL Gwarancja 2 lata | Producent/Nazwa/ Symbol szczegółowy Parametry: Model procesora | ………………………. ……………………………. |  |  |  |  |
| 3 | Laptop typ C z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach: Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 199,5 pkt (Cinebench R15 64bit Single-C), nie mniej niż 810 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 10054 pkt (Passmark CPU Mark) Grafika zintegrowana Wyświetlacz 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare Klawiatura podświetlana Materiał wykonania PC + ABS Pamięć 2 x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 (razem 32GB) Sloty pamięci 2 x DDR4 SO-DIMM sloty, dual-channel Max. ilość pamięci 64GB DDR4-3200 Dysk 2TB SSD M.2 PCIe NVMe Obsługiwane dyski SSD: 1x M.2 2280 SSD lub 1x M.2 2242 SSD • M.2 2280 SSD do 1TB • M.2 2242 SSD do 128GB Czytnik kart tak, MicroSD Audio tak, zintegrowane Głośniki 2W x 2, Dolby Kamera 720p + IR z klapką Mikrofon tak, zintegrowany, podwójny Bateria zintegrowana 45Wh Łączność 100/1000 WLAN (11ax) BT 5.2 Porty 1x łącze dokujące 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (zawsze wł.) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (obsługa data transfer, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4) 1x słuchawki / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x microSD czytnik kart 1x HDMI 2.0 1x USB-C 3.2 Gen 1 (obsługa data transfer, Power Delivery 3.0 i DisplayPort 1.4) Dodatkowe własności TPM 2.0 Certyfikaty ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold RoHS Testy spełniony MIL-STD-810H military test Waga ok. 1,6 kg System operacyjny Windows 10 Professional 64 polski Dodatkowe oprogramowanie MS Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL Gwarancja 1 rok | Producent/Nazwa/ Symbol szczegółowy Parametry: Model procesora | ……………………… ……………………………. |  |  |  |  |
| 4 | Laptop typ D o minimalnych parametrach: Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 197 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 1299 pkt (Cinebench R15 64bit Multi-C); nie mniej niż 12553 pkt (Passmark CPU Mark) Grafika dedykowana Testy wydajnościowe karty graficznej min. 11354 pkt. Passmark G3D Mark Wyświetlacz 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare Klawiatura podświetlana Materiał wykonania PC + ABS Pamięć 32GB SO-DIMM DDR4-3200 Sloty pamięci 2 X DDR4 SO-DIMM, dual-channel Max. ilość pamięci 32GB DDR4-2933 Liczba zainstalowanych dysków 2 Dysk 1 (systemowy) 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Dysk 2 (dodatkowy) 1TB SSD M.2 PCIe Obsługiwane dyski do 2 sztuk Audio tak, zintegrowane Głośniki 2W x 2, Dolby Kamera 720p z klapką Mikrofon tak, zintegrowany, podwójny Bateria zintegrowana 60Wh Łączność 100/1000 WLAN (11ax) BT 5.2 Porty 3x USB 3.2 Gen 1 1x zasilanie 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 (zawsze wł.) 1x słuchawki / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 1x USB-C 3.2 Gen 1 (obsługa data transfer i DisplayPort 1.2) Waga ok. 2,5 kg System operacyjny Windows 10 Professional 64 polski Gwarancja 2 lata | Producent/Nazwa/ Symbol szczegółowy Parametry: Model procesora | ………………………. ……….………………..…… |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM CENA NETTO (poz. 1-4): |  |
| 6 | VAT (poz. 1-4): |  |
| 7 | RAZEM CENA BRUTTO (poz. 1-4): |  |