Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/90/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cystoskop giętki – 10 szt. |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Cystoskop giętki wraz z zestawem o składzie: zawór EtO, światłowód, walizka, instrukcja obsługi, końcówka do światłowodu (do wyboru przez klienta) | TAK |  |  |
| 1.2 | Długość robocza cystoskopu 370 mm, | TAK |  |  |
| 1.3 | Całkowita długość endoskopu 688 mm, | TAK |  |  |
| 1.4 | Pole widzenia 120 stopni w powietrzu, | TAK |  |  |
| 1.5 | Pole widzenia 87 stopni w wodzie/płynie, | TAK |  |  |
| 1.6 | Kierunek patrzenia - na wprost, | TAK, |  |  |
| 1.7 | Głębia ostrości 3-50 mm, | TAK, |  |  |
| 1.8 | Kąt wygięcia (w górę) końcówki min. 210º | TAK, podać | = 210 º – 0 pkt. > 210 º – 5 pkt. |  |
| 1.9 | Kąt wygięcia (w dół) końcówki min. 135º | TAK, podać | = 135 º – 0 pkt. > 135 º – 5 pkt. |  |
| 1.10 | Cystoskop do użytku wielorazowego ze sterylizacją lub bez z możliwością pracy z kompatybilnymi, jednorazowymi, sterylnymi koszulkami, pokrywającymi endoskop w trakcie zabiegu cystoskopii, | TAK |  |  |
| 1.11 | Średnica endoskopu z osłoną z kanałem roboczym maks. 2,2 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.12 | Do 10 kompletów cystoskopów giętkich 2 zestawy przenośnego źródła światła z akumulatorami oraz ładowarką do dostarczonych akumulatorów | TAK |  |  |
| 1.13 | Do 10 kompletów cystoskopów giętkich 2 testery szczelności | TAK |  |  |
| 2. | Inne wymagania |  |  |  |
| 2.1 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 2.2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty) | TAK |  |  |
| 2.3 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 2.4 | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.1 | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2 | Model | TAK, podać |  |  |
| 3.3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/