Mikroskopy biologiczne – 10 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | statyw mikroskopu ażurowy, umożliwiający prowadzącemu zajęcia kontrolę pracy studenta vis a vis, z integralnym uchwytem do przenoszenia |  |
|  | głowica binokularowa obrotowa - 360° |  |
|  | okulary 16x o polu widzenia min. 14 mm i rozstawie min. 48 – 75 mm |  |
|  | ergonomiczne pochylenie tubusów 30° |  |
|  | regulacja dioptryjna w jednym z tubusów |  |
|  | okulary, obiektywy, kondensor oraz dostęp do źródła światła zabezpieczone przed demontażem bez użycia narzędzi |  |
|  | demontowalny kondensor N.A. 1,25 z przesłoną irysową, regulacją wysokości i odchylanym uchwytem na filtry |  |
|  | rewolwer czterogniazdowy, cofnięty w kierunku statywu mikroskopu |  |
|  | obiektywy achromat 4x, 10x, 40x |  |
|  | stolik dwuwarstwowy z klasycznym zębatkowym mechanizmem przesuwu, wykonany w całości z metalu, o wymiarach min. 140 x 130 mm |  |
|  | zakres przesuwu x, y stolika min. 75 mm x 50 mm umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; dokładność przesuwu 0,1 mm; uchwyt stolika mieszczący dwa preparaty jednocześnie |  |
|  | blokada górnego położenia stolika regulowana za pomocą klucza, zabezpieczająca przed uszkodzeniem oglądanego preparatu |  |
|  | symetryczny mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, z regulacją siły obrotu śruby makro |  |
|  | oświetlenie LED min. 3W; regulacja siły światła umieszczona ergonomicznie z boku statywu, po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x, y stolika |  |
|  | zasilacz zewnętrzny odłączany |  |
|  | W wyposażeniu: pokrowiec antystatyczny dla każdego mikroskopu, zestaw kluczy do obsługi, 4 sztuki dodatkowych, zapasowych okularów o powiększeniu 16x |  |
|  | - deklaracja potwierdzająca, że mikroskopy są wyrobami medycznymi i są zgodne z dyrektywą RoHS |  |

………………………

Podpis Wykonawcy