Zbrosławice, dn. 09.06.2021 r.

PZP.271.5.2021

Informacja

o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

oraz

zmianie SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach”.

W związku z pytaniem w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zadanym
w postępowaniu, Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o załączenie projektu konstrukcyjnego wykonania ław betonowych (element 11 przedmiaru - podbicie fundamentów).

W części opisowej projektu jest mowa o wykonaniu zabezpieczeń poprzez ściągi - ankrowanie na pozostałych elewacjach budynku - w przedmiarze brak pozycji odnośnie wyceny - czy należy dopisać dodatkowo pozycję na w/określone czynności.

Odpowiedź:

Podbicie fundamentów (wymiana istniejących niespójnych fundamentów kamiennych na betonowe) należy wykonać wg istniejącego projektu, jako ławy betonowe wylewane i podkopywane odcinkami o dł. 1m szer 60cm do głębokości -1,00m poniżej poziomu terenu (zgodnie z opisem oceny stanu technicznego- pkt. 1.5. Wnioski i sposoby naprawy) Wykonawca, po odsłonięciu fundamentów, może zastosować inna metodę wg swojego doświadczenia z pozostawieniem wymiarów wg projektu i uzgodnieniu zmian z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem.

Ankrowanie należy wykonać zgodnie z opisem oceny stanu technicznego oraz częścią rysunkową (rys od K1 do K4).

Pozycja została dodana w skorygowanym przedmiarze, który zostanie zamieszczony na stronie postępowania jednocześnie z zamieszczeniem niniejszej Informacji.

Jednocześnie w związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp – zmienia termin składania i otwarcia ofert na 16.06.2021 r.. Godziny pozostają bez zmian.

Zmianie ulega również wskazany w SWZ termin związania ofertą, który upłynie dnia:15.07.2021 r.

Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Jest:

13. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 13.07.2021 r.

[…]

Winno być:

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 15.07.2021 r.

[…]

Jest:

18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania,  do dnia 14.06.2021 r. do godz. 09:00.

[…]

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godz. 09:15, na komputerze Zamawiającego,  za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

[…]

Winno być:

18. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1.	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania,  do dnia 16.06.2021 r. do godz. 09:00.

[…]

18.9.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godz. 09:15, na komputerze Zamawiającego,  za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

[…]