Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis, czyszczenie i konserwacja oczyszczalni ścieków TURBOJET EP – 3 w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej w Ostrej Górze w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 2.01.2021 r. -17.12.2021 r.

Zakres przewidywanych zadań do wykonania:

- Serwisowanie oczyszczalni zgodnie z DTR.

- Czyszczenie i wymiana osadu czynnego.

- Regulacja parametrów pracy urządzeń oczyszczalni (nastawy elektrozaworów).

- Ocena stanu technicznego zbiorników oczyszczalni i jej składowych elementów.

Dane  techniczne:

- Przepustowość – 2,2-3,0 m3/doba

- Równoważna Liczba Mieszkańców RLM - 15-20 osób.

Krotność usług w roku i żądane terminy ich wykonywania.

- Serwis i konserwacja:

- 4 x rok:     styczeń, kwiecień, lipiec, październik

- Czyszczenie i wymiana osadu czynnego (szczepienie świeżą mieszanką aktywacyjną):

- 2 x do roku: kwiecień , październik

- Okresowe usuwanie nadmiaru osadu nagromadzonego w osadniku wstępnym OWs:

- 1 x na 2 miesiące lub w przypadku wystąpienia nadmiernego stężenia osadu w komorze napowietrzania KN.

UWAGA! Terminy usług mogą ulec zmianie, jednak nie ich krotność wykonywania

Uwarunkowania dla Wykonawcy:

- Serwis, konserwację i czyszczenie urządzeń oczyszczalni prowadzić zgodnie
z normami branżowymi.

- Wszystkie prace wykonywać atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi i środowiska środkami chemicznymi.

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem.

- Materiały serwisowe (śruby, podkładki, wszelkiego rodzaju uszczelnienia, smary  i środki chemiczne) w cenie usługi.