PAKIET 5

| 1 | Komplet doszczelniający Ø 80 | szt | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

Wymagania techniczne kompletów doszczelniających:

- uszczelka wykonana z gumy EPDM lub NBR z wkładką stalową ;

- śruby, nakrętki i podkładki co najmniej  ze stali cynkowanej ogniowo;

- śruby o długości min. 70 mm i zapewniające połączenie kształtek w zależności od ich średnicy;

- każdy komplet spakowany trwale w jedną całość (np. w torebce foliowej), oznakowany trwale np. etykietą informującą o średnicy nominalnej;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH;