Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-26/2023

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Szafka przyłóżkowa – 18 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa do łóżek szpitalnych – 18 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo |
| 2 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość 100 cm (+/-5 cm); głębokość 50 cm (+/-5 cm), szerokość: 50 cm (+/-5cm); regulacja wysokości blatu bocznego nie mniejsza niż 40 cm w zakresie od nie wyżej niż 70 (w minimalnym położeniu) do nie mniej niż 110 cm (w maksymalnym położeniu); wymiary blatu bocznego: jedna krawędź nie mniej niż 35 cm; druga nie mniej niż 60 cm |
| 3 | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie |
| 4 | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia |
| 5 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki |
| 6 | Układ jezdny mobilny wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem |
| 7 | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka; wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki LUB centralna blokada znajdująca się przy kółkach |
| 8 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty laminowanej o wysokiej odporności na wilgoć. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony na wszystkich krawędziach podwyższonym rantem chroniącym przed spadaniem przedmiotów z blatu; blat górny oraz jego elementy o łagodnych krawędziach zapobiegających skaleczeniom; dwa relingi do przetaczania szafki. |
| 9 | Blat boczny zabezpieczony na co najmniej dwóch krawędziach podwyższonym rantem chroniącym przed spadaniem przedmiotów z blatu; całość o łagodnych krawędziach zapobiegających skaleczeniom |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Fotele biurowe – 12 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Fotele biurowe – 12 szt. fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wysoki fotel z podłokietnikami przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku. Wyprofilowane opracie z dodatkową regulacją jego wysokości; regulowane podparcie lędźwi. Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm z możliwością regulacji głębokości siedziska, czy zmiany kąta pochylenia oparcia i funkcja kołysania się; regulowane podłokietniki |
| 2 | Wymiary: wysokość całkowita 115-140 cm; szerokość siedziska 47-52 cm; głębokość siedziska 40-50 cm; wysokość oparcia nie mniej niż 70 cm; szerokość podstawy maksymalna 70 cm |
| 3 | Siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane wysokie oparcie |
| 4 | Oparcie i siedzisko fotela miękkie i tapicerowane |
| 5 | Oparcie w fotelu obustronnie tapicerowane |
| 6 | Wysokie oparcie posiadające regulowane podparcie lędźwi |
| 7 | Konstrukcja oparcia oraz siedziska dostosowująca się do ruchu w fotelu. Plecy na całej wysokości są podparte nie tylko podczas pracy, ale także w trakcie wychylania się czy ruchów skośnych, gdzie ciężar podparcia spoczywa na prawej lub lewej części pleców |
| 8 | Dynamiczny stelaż oparcia oraz siedziska otulony pianką zachowującą swoje parametry także podczas wieloletniej eksploatacji |
| 9 | Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki w min. 3 płaszczyznach (góra - dół, kąt nakładki - na zewnątrz i wewnątrz, wysuwanie nakładki przód-tył) |
| 10 | Regulowana siła oporu oparcia (w zależności od wagi użytkownika) |
| 11 | Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego |
| 12 | Synchroniczny mechanizm ruchowy umożliwiający blokadę fotela w wybranej pozycji |
| 13 | Obszerne, profilowane siedzisko z regulacją głębokości siedziska o 5cm (+/-2cm) |
| 14 | Możliwość swobodnego kołysania się w fotelu jako funkcja relaksu dla kręgosłupa |
| 15 | Solidna i wytrzymała podstawa fotela obrotowego |
| 16 | W standardzie samohamowne kółka do powierzchni twardych (zabezpieczające przed rysowaniem podłoża) |
| 17 | Fotel posiadający atest z dopuszczalnym obciążeniem nie mniej niż 150 kg |
| 18 | Obicie zmywalne typu ekoskóra o najwyższych parametrach użytkowych i jakościowych; posiadająca atest trudnopalności, tkanina zmywalna łatwa do utrzymaniu w czystości. Minimum 5 kolorów do wyboru na etapie realizacji |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Komputer typu All In One – 17 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Komputer typu All In One – 17 szt. fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście https://www.cpubenchmark.net/ wynik min. 12912 punktów (min. 8 rdzenie, 16 wątków, 2.00-4.50 GHz, 16MB cache) |
| 2 | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB |
| 3 | Rodzaj karty graficznej: Zintegrowana |
| 4 | Obudowa typu All in One |
| 5 | Przekątna ekranu min. 23,8" |
| 6 | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) |
| 7 | Kamera internetowa min. 5.0 MP |
| 8 | Pojemność dysku co najmniej 512 GB |
| 9 | Typ dysku: SSD PCIe |
| 10 | Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); LAN 10/100/1000 Mbps; Bluetooth |
| 11 | System operacyjny: Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny* |
| 12 | Napęd optyczny: DVD-RW |
| 13 | Dźwięk: Wbudowane dwa mikrofony; Zintegrowana karta dźwiękowa; Wbudowane głośniki stereo |
| 14 | Złącza - panel tylny |
| a | USB 3.2 Gen. 1 Typu-A – min. 4 szt. |
| b | USB 3.2 Gen. 2 Typu-A – min. 1 szt. |
| c | USB 3.2 Gen. 2 Typu-C – min. 1 szt. |
| d | Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
| E | RJ-45 (LAN) - 1 szt. |
| F | HDMI out - 1 szt. |
| g | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| h | DisplayPort – 1 szt. |
| 15 | Klawiatura USB w układzie polski programisty |
| 16 | Mysz optyczna z kablem USB minimum 1,5m, z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 600dpi |

*	Przez system równoważny do Microsoft  Windows 11 Professional PL (64-bit) Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne:

1.         Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.:

a)            oprogramowania biurowego: MS Office 2013/2016/2019/2021 PL, LibreOffice 7.4,

b)           przeglądarek internetowych: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,

c)            oprogramowania antywirusowego: ESET Protect Enterprise on prem,

2.          Zapewniający pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego:

a)            serwerem Active Directory MS Windows 2022,

b)           serwerem plików MS Windows 2022,

c)            serwerem usług terminalowych MS Windows 2022.

3.          Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów).

4.         Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 16 GB przestrzeni adresowej pamięci   
            RAM.

5.         Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych.

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Urządzenia wielofunkcyjne – 8 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Urządzenia wielofunkcyjne – 8 szt. fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | urządzenie wielofunkcyjne : faks, skaner, drukarka laserowa monochromatyczna |
| 2 | pamięć drukarki minimum 512 MB |
| 3 | automatyczny druk dwustronny |
| 4 | taca papieru minimum 250 arkuszy A4 |
| 5 | podajnik ręczny , możliwość nadruku na kopertach |
| 6 | materiały eksploatacyjne: oddzielnie bęben oddzielnie toner |
| 7 | kolorowy wyświetlacz dotykowy |
| 8 | sieć lan oraz wi-fi |
| 9 | interface USB |
| 10 | skaner z szybą oraz automatycznym podajnikiem ADF (minimum 50 arkuszy) umożliwiający skanowanie dwustronne |
| 11 | skaner z możliwością skanowania w sieci na maila, do pliku, na pendrive oraz do komputera w sieci |
| 12 | skaner z możliwością skanowania obrazu, do emaila, do pliku (w standardzie BMP, TIFF, PNG, PDF, PDF/A, DOCX,PPTX,XPS ), |
| 13 | wbudowany sprzętowy OCR |
| 14 | waga urządzenia poniżej 20kg |
| 15 | zasilanie: Od 220 do 240 V prądu przemiennego 50/60 Hz standard europejski |
| 16 | rozdzielczość: do 1200 x 1200 dpi |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 –Wirówka laboratoryjna - 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna – 3 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Wirówka laboratoryjna do wykonywania rutynowych badań: morfologia, biochemia, koagulogia, mocze, parazytologia, hematologia, diagnostyka nowotworów (CYTO), badanie nasienia i inne. |
| 2 | Wymiary maksymalne H x W x D [mm] :350 x 500 x 550 |
| 3 | nowoczesny wygląd |
| 4 | niski poziom hałasu ≤65 db |
| 5 | bezobsługowy silnik indukcyjny |
| 6 | nowoczesny układ programowania |
| 7 | wyświetlacz graficzny LCD / LED z wygaszaczem ekranu |
| 8 | dwa tryby ekranu (uproszczony I standardowy) |
| 9 | menu w języku polskim |
| 10 | alarmy wizualne I dźwiękowe sygnalizujące stan pracy |
| 11 | minimum 10 charakterystyk rozpędzania I hamowania, |
| 12 | minimum 100 programów użytkownika, |
| 13 | regulacja prędkości I RCF, |
| 14 | zliczanie czasu od startu lub osiągnięcia zadanej prędkości, |
| 15 | zliczanie czasu rosnąco lub malejąco, |
| 16 | tryb pracy ciągłej lub praca w trybie SHORT, |
| 17 | automatyczna identyfikacja wirnika, |
| 18 | automatyczne otwieranie pokrywy, |
| 19 | awaryjne otwieranie pokrywy, |
| 20 | blokada startu przy otwartej pokrywie, |
| 21 | blokada pokrywy podczas wirowania, |
| 22 | efektywny system wentylacji, |
| 23 | blokowanie wybranych funkcji, |
| 24 | komora wirowania ze stali odpornej na korozję, |
| 25 | czujnik braku wyważenia |
| 26 | wirnik horyzontalny RPM nie mniej niż 3500; RCF nie mniej niż 2000xG;kompletny umożliwiający wirowanie probówek we wkładkach redukcyjnych |
| a | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 7 probówek 13 x 75/100 mm – 4 szt. do jednej wirówki |
| b | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 6 probówek 16 x 100 mm – 4 szt. do jednej wirówki |
| c | Wkładka redukcyjna nie mniej niż 5 probówek x 10 ml – 4 szt. do jednej wirówki |

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet  6 – Komory laminarne - 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Komory laminarne 2 klasa bezpieczeństwa – 2 szt. urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023 o parametrach |
| 1 | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa TYP A2 seria BIO ; |
| 2 | pionowy laminarny przepływ powietrza |
| 3 | filtry HEPE o skuteczności min. 99,9% dla MPPS |
| 4 | system sterowania z wbudowanym panelem dotykowym min. 7” |
| 5 | automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca bezpieczną pracę, |
| 6 | godzinowy licznik czasu pracy komory I lamp UV, |
| 7 | okno frontowe wykonane z hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 7-9°, elektrycznie podnoszone I opuszczane z możliwością zamknięcia obszaru roboczego, |
| 8 | wnętrze obszaru roboczego oraz blat roboczy ze stali nierdzewnej dzielony lub pełny, zapewniający łatwe czyszczenie, |
| 9 | lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, |
| 10 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |
| 11 | minimum dwa gniazda do prądu i zawór gazu, |
| 12 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 13 | Komora posiadająca certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, |
| 14 | Komora posiadająca certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego, |
| 15 | Komora posiada certyfikat badania następujących parametrów: |
| a | -prędkości przepływu powietrza w przestrzeni roboczej I barierze, |
| b | -zawartość liczby cząsteczek, |
| c | -odchylenia strugi powietrza laminarnego, |
| d | -szczelności mocowania filtra, jednorodności materiału filtrującego. |
|  | Wymagania szczegółowe: |
| A | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa – 1 szt. |
| 16 | Wymiary zewnętrzne 1600-1650/780-800/2060-2070 wymiary wewn. 1560-1565/640-650/650-660 mm, |
| 17 | 5 płyt w blacie, |
| 18 | max. podniesienie szyby podczas pracy 160-250 mm |
| 19 | całkowite podniesienie szyby 540 mm (+/-10%) |
| 20 | regulowany przepływ powietrza w m/s 0,25-0,50 |
| 21 | filtr HEPA główny I wylotowy, |
| 22 | skuteczność filtrów HEPA >99,9 % dla MPPS |
| 23 | cicha praca <60 db, oświetlenie >1600 lux , lampa UV 30 wat, |
| 24 | cztery gniazda elektryczne, |
| 25 | zawór gazu, |
| 26 | panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym w języku polskim |
| 27 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 28 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |
| B | Komora laminarna 2 klasa bezpieczeństwa – 1 szt. |
| 29 | Wymiary zewn. 1035-1045/780-800/2065-2070 mm; wymiary wewn. 945-955/640-650/655-665 mm |
| 30 | 3 płyty w blacie, |
| 31 | max. podniesienie szyby podczas pracy 160-250 mm |
| 32 | całkowite podniesienie szyby 540 mm (+/-10%) |
| 33 | regulowany przepływ powietrza w m/s 0,25-0,50 |
| 34 | filtr HEPA główny I wylotowy, |
| 35 | skuteczność filtrów HEPA >99,9 % dla MPPS |
| 36 | cicha praca <50 db, oświetlenie >1400 lux , lampa UV 15 wat |
| 37 | dwa gniazda elektryczne, |
| 38 | dedykowany stelaż oraz demontowany podłokietnik, |
| 39 | boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi, |

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Pakiet  7 – Zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania - 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania – 2 szt. urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji 2022/2023; |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |
| 4 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m3 w zależności od wybranej procedury dezynfekcji |
| 5 | Waga maksymalnie 8 kg |
| 6 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego |
| 7 | Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru |
| 8 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach |
| 9 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm |
| 10 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% |
| 11 | Urządzenie z turbiną o prędkości nie mniejszej niż 20000 RPM |
| 12 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min 75m/s |
| 13 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie |
| 14 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka |
| 15 | Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z odpowiednimi normami regulującymi ich stosowanie |
| 16 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi |
| 17 | Złącze USB do komunikacji z komputerem lub bezprzewodowa komunikacja z komputerem |
| 18 | Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania |
| 19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia |
| 20 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych |

Załącznik nr 2.8 do SWZ

Pakiet  8 – Fartuchy barierowe – 5 500 sztuk

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Fartuchy barierowe niesterylne – 5 500 szt. |
| 1. | Fartuchy barierowe niesterylne przeznaczone do użytku profesjonalnego, spełniające wymogi Unii Europejskiej dotyczące odzieży ochronnej, klasyfikujące go w klasie I; zapewniające bezpieczeństwo pracownikom medycznym podczas operacji, czy inwazyjnych zabiegów oraz w laboratoriach. Fartuch sklasyfikowany jako wyrób medyczny (klasa I). Norma techniczna EN 13795-2019. Wykonany z włókniny poliestrowej lub poliestrowo-celulozowej z frontem wzmocnionym; wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu. Fartuch z tyłu zapinany na rzep lub/i troki, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie, przenikanie cieczy i penetrację mikrobiologiczną. Produkt oznaczony certyfikatem CE. |