Opis przedmiotu zamówienia

| Dostawa dwutłokowego, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego ( 1 szt.+ Pakiet startowy ) wraz z jednorazowymi sterylnymi wkładami (150 szt.) |
| --- |
| Lp. | Wymagane parametry wstrzykiwacza |  | Wypełnia oferent |
|  | Możliwość współpracy ze skanerem rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T | TAK |  |
|  | Generowane ciśnienie 325 PSI | TAK |  |
|  | Zestaw 2 wkładów o różnych pojemnościach: większa pojemność wkładu do soli fizjologicznej – 115ml, pozwalająca wydłużyć czas KVO i wielokrotnie przepłukiwać solą fizjologiczna, dla środka kontrastowego 65 ml | TAK |  |
|  | Wkłady wyposażone we wskaźniki pomocne w wykrywaniu obecności powietrza we wkładzie | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego lub automatycznego napełniania wkładów” | TAK |  |
|  | Iniekcje wielofazowe – możliwość zaprogramowania do 6 faz | TAK |  |
|  | Funkcja pauzy (do 20 minut) / funkcja wstrzymania | TAK |  |
|  | Osobna funkcja iniekcji próbnej z zastosowaniem soli fizjologicznej na podstawie parametrów zdefiniowanych przez operatora | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (ang. Keep Vein Open): -umożliwia iniekcje 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych - zapewnia stała drożność naczyń - zapobiega powstawaniu skrzeplin - szczególnie istotna w badaniach np. pacjentów onkologicznych | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia przypomnień w trakcie lub po zakończeniu iniekcji (5 ustawień) | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia 60 protokołów iniekcji | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator współczynnika eGFR w oparciu o 5 formuł: - MDRD - Cockroft-Gault -Zmodyfikowany Cockroft-Gault - CKD-EPI - Bedside Schwartz (dla pacjentów pediatrycznych) | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator dawki środka kontrastowego w zależności od masy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wykresu ciśnienia wstrzykiwania w czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego wstrzykiwacza | TAK |  |
|  | Opcjonalnie: moduł Automatycznej Dokumentacji wraz z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

| Lp. | Wymogi | Wypełnia Oferent |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok. Produkcji nie wcześniej niż 2021 r. | TAK |  |
| 2. | Upoważnienie do dystrybucji i serwisu na terenie RP, posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji dostarczonego sprzętu. | TAK |  |
| 3. | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min 24 miesięcy na wstrzykiwacz, 18 miesięcy na jednorazowe sterylne wkłady. | TAK |  |
| 5. | Wymóg załączenia do oferty oryginalnych katalogu Producenta potwierdzającego spełnianie wymaganych parametrów i przetłumaczonego na język polski jeśli zachodzi taka potrzeba. | TAK |  |

Nie spełnianie jednego lub więcej z wymogów z tabeli powoduje odrzucenie oferty!

…………………………………….

(Podpis Wykonawcy)