# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku nr 5

w kompleksie wojskowym m. Słupsk.

Inwestor:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lędowo - Osiedle 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Użytkownik   :              6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lędowo - Osiedle 1N,

76-271 Ustka

Ustka -  kwiecień - 2021 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym m. Słupsk.

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakres prac  obejmuje:

- remont cząstkowy zdegradowanej podbudowy placu postojowego z asfaltobetonu i brukowca kamiennego.

- regulację (przestawienie)  krawężników kamiennych wokół placu postojowego.

- regulację wysokościową włazów stalowych studni kanalizacyjnych ,oraz skrzynek zasuw wodociągowych.

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z brukowca.

- skropienie oczyszczonej powierzchni bitumem.

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej.

Szczegółowy zakres, technologie  i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

## Nie występują roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.4.     Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą na terenie placu usytuowanego za budynkiem nr 5 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Bohaterów Westerplatte w m. Słupsk. Plac będzie częściowo użytkowany podczas wykonywania prac remontowych. Należy zapewnić dojazd pojazdów zaopatrzenia do zaplecza budynku. Strefy niebezpieczne oraz strefy prowadzenia robót wykonawca oznakuje i w razie potrzeby wygrodzi ogrodzeniem tymczasowym.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanej mu  do remontu  części obiektu do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże  protokólarnie plac budowy.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie  prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. Nie palić  papierów i śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP i  ppoż.  dla danego rodzaju robót.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Przed  przystąpieniem do robót udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wyposażyć pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Zaplecze, jeżeli zaistnieje potrzeba jego zastosowania, wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na koszt własny.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Woda i ścieki do celów socjalnych i technologicznych – na podstawie urządzenia pomiarowego wykonawcy ,jeżeli wykonawca będzie korzystał z wody pobieranej z instalacji  zamawiającego.

- Zamawiający udostępni wykonawcy energię elektryczną niezbędną do wykonania robót, rozliczaną ryczałtowo na podstawie czasu pracy i mocy urządzeń o napędzie elektrycznym.

- Sposób rozliczenia mediów będzie zapisany w protokole przekazania placu budowy.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków organizacji ruchu drogowego. Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby budowy wystarczająca  będzie  istniejąca droga dojazdowa .

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie. Strefy niebezpieczne oraz strefy prowadzenia robót wykonawca oznakuje i w razie potrzeby wygrodzi ogrodzeniem tymczasowym.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45233200-1 |  | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
| 45233223-8 |  |  | Wymiana nawierzchni drogowej |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  ze wskazaniami producenta.

Miejsce  czasowego składowania materiałów - w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót . Zastosowanie materiałów zamiennych tylko za zgodą Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych.

Środki transportu wykorzystywane  do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie  z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie  na  bieżąco
            upoważniony przedstawiciel zamawiającego  wskazany  w  umowie.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Obmiar wykonywanych    robót

prowadzony będzie w kartach obmiaru  robót, które będą potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzone obmiary będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   	inwestorowi o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego. W komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika i wykonawcy.

Materiały zdemontowane wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W dniu zgłoszenia  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

- oświadczenie kierownika budowy.

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodność                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.

Opracował:

-------------------------

Dariusz Kulczyk