ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na :

Dostawa serwera  NAS dla Instytutu Telekomunikacji

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/31/11.5.1/ZP/2024/1036

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serwer NAS | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

Serwer NAS – 6 tygodni od dnia podpisania umowy

- Warunki gwarancji :

Serwer NAS  – 36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Serwer NAS

Liczba sztuk – 1

| Liczba sztuk: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis techniczny: Serwera NAS | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| 1. | Opis ogólny serwera | Serwer plików NAS, wyposażony w co najmniej 8 dysków HDD hot-swap 3,5 cala | TAK / NIE* ............................................................... Podać producenta i model serwera** |
| 2. | Obudowa | Przystosowana do zamontowania w szafie rack 19 cali i wyposażona w szyny montażowe Zawierająca co najmniej 8 kieszeni hot-swap na dyski 3,5 cala O wysokości co najmniej 2U | TAK / NIE* |
| 3. | Procesor | Ilość rdzeni min. 4 Taktowanie procesora min. 2,4 GHz | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ procesora** |
| 4. | Pamięć RAM | Co najmniej 16GB | TAK / NIE* |
| 5. | Dyski HDD SATA - 8 sztuk | Pojedynczy dysk HDD SATA: Pojemność min. 22 TB (raw) Przeznaczenie (wg producenta): Data Center lub Enterprise lub NAS Interfejs SATA 6 Gb/s Typ dysku: magnetyczny, obrotowy, min. 7200 rpm, obudowa 3,5 cala Pamięć podręczna cache min. 512 MB Niezawodność MTBF min. 2 500 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy | TAK / NIE* ............................................................... Podać typ dysków HDD SATA** |
| 6. | Tryby RAID | 0, JBOD, Basic, 1, 10, 5, 6 | TAK / NIE* |
| 7. | Obsługa sieci LAN | Co najmniej 2 porty 1 Gb RJ-45 Co najmniej 2 porty 10 Gb SFP+ Dodatkowe wyposażenie: 4 kable RJ-45 kat 6e długości 3m 4 kable typu DAC o następujących parametrach: Pojedynczy kabel o długości 3m Pojedynczy kabel dwustronnie wyposażony w złącza kompatybilne ze standardami SFP+ Pojedynczy kabel pozwalający na działanie w szybkością co najmniej 10 Gb/s | TAK / NIE* |
| 8. | Funkcjonalność | System operacyjny bazujący na jądrze Linux, umożliwiający zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS i SSH Sprzętowe wsparcie szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-NI Udostępnianie danych w protokołach: NTFS, FTP, SMB | TAK / NIE* |
| 9. | Gwarancja | Czas trwania 36 miesięcy (dla dysków HDD i SSD: 60 miesięcy) Czas reakcji 2 dni robocze (rejestracja zgłoszenia) Czas skutecznej naprawy/wymiany 21 dni | TAK / NIE* |
| 10. | Termin wykonania: 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 11. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 12. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 13. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 14. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 15. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, Zakład Cyberbezpieczeństwa, pok. 473 | TAK / NIE* |

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

*   Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..

___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)