Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 1

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej przeznaczony do leczenia depresji, stanów lekowych, bezsenności i bólu |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |
| 2. | Natężenie prądu w min. zakresie 0 do 600 mikroamperów (μA), skok co 50 (μA) |
| 3. | Częstotliwość min.: 0,5, 1,5 lub 100 Hz (w impulsach na sekundę) w połączeniu ze stałą wartością 0,4 Hz |
| 4. | Średnia częstotliwość powtarzania impulsów min.: 0,8 Hz przy najczęściej stosowanym ustawieniu 0,5 Hz |
| 5. | Rozpiętość/szerokość impulsu: w min. zakresie 0,25, 0,5, 0,75 i 1 sekunda przy wartości 0,5 Hz |
| 6. | Ładunek impulsu: Przy wartościach 600 μA i 0,5 Hz ładunek impulsu może wynosić 150, 300, 450 i 600 mikrokulombów (μC). W odstępach 10-sekundowych całkowity ładunek wynosi 1,5 milikulombów (mC) w każdym kierunku. |
| 7. | Zasilanie bateryjne. Baterie jednorazowe: 2 szt. AA 1,5 V |
|  | Kształt fali: Zakres impedancji, w obrębie którego parametry kształtu fali pozostają ważne wynosi od 100 Ω do 10 KΩ. Kształt fali składa się z bipolarnych asymetrycznych prostokątnych fal przy 50% cyklu pracy, który jest powtarzany cyklicznie. Przy wartości 0,5 Hz powtarzany w odstępach 10-sekundowych. |
| 8. | Wyposażenie: zestaw elektrod z klipsami na uszy, 2 zestawy przewodów zasilających do 4 elektrod, 2 elektrody „inteligentne sondy”, |
| 9. | Płyn zwiększający przewodnictwo, podkłady filcowe do klipsów na uszy min. 250 szt., podkłady do sond przeciwbólowych min. 100 szt., elektrody samoprzylepne min. 4 szt. pas ściągający, futerał oraz 2 baterie AA |
| 10. | Długość aparatu: 11,0 cm +/- 10% Szerokość aparatu: 7,2 cm +/- 10% Masa max 160 g z bateriami |
| 11. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 2 Alkomat

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Alkomat, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 2 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 2

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Alkomat z bezprzewodową termiczną drukarką. |
|  | Tryby pomiaru: automatyczny i manualny |
|  | Jednostki mierzące: alkomat wyświetla wynik w mg/L, opcja: ‰, µg/100mL, %, g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/210L lub inne |
|  | Min. zakres pomiarowy: 0,000 - 6,300 ‰ (0,000 - 3,000 mg/L) |
|  | Platynowy, dwuwylotowy sensor elektrochemiczny |
|  | 32 bitowy mikrokontroler |
|  | Rozdzielczość wskazań (dokładność wyświetlania): 0,001 |
|  | Dokładność pomiaru: ±5%, |
|  | Zasilanie alkomatu: bateria wielokrotnego ładowania min. 2000 mAh 7,4V |
|  | Możliwość wykonania testu przy użyciu nasadki lejkowej wielorazowego użytku (pomiar bezustnikowy) |
|  | Mocowanie ustników z możliwością obrotu o 360° |
|  | Licznik oraz pamięć pomiarów. Pamięć min. 20 000 pomiarów z możliwością zgrania na komputer |
|  | Obsługa alkomatu w języku polskim |
|  | Funkcja wprowadzania danych osoby badanej |
|  | Ekran: kolorowy, 4 cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podświetlany, dotykowy, o przekątnej min. 2,8" |
|  | System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem. Sygnalizacja dźwiękowa: sygnalizacja rozładowania baterii |
|  | Układ kontroli wdmuchiwania powietrza i pobierania próbki. Funkcja automatycznego sprawdzania zawartości alkoholu w czujniku po ostatnim teście. |
|  | Alkomat posiada świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat CE - dopuszczający do sprzedaży urządzeń na rynku UE. |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania po określonym czasie bezczynności |
|  | Data oraz zegar czasu rzeczywistego |
|  | Karta gwarancyjna zawierająca: dokument potwierdzający kalibrację urządzenia, parametry adiustacji |
|  | Wyposażenie : nasadki lejkowe min 2 szt., ustniki jednorazowe min. 30 szt. każdy pakowany osobno, ładowarka, kabel do połączenia alkomatu z komputerem, ładowarka sieciowa do alkomatu i do drukarki |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Drukarka termiczna bezprzewodowa. Drukarka posiada wbudowany moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowy wydruk wyniku pomiaru. Zasilanie drukarki: bateria wielokrotnego ładowania. Protokół wydruku w języku polskim. , karta gwarancyjna do drukarki. |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 3 Ssaki elektryczne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Ssaki elektryczne, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 3 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 3

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |
| 3. | Ssak na podstawie jezdnej z minimum 4 kółkami, minimum 2 kółka wyposażone w blokadę |
| 4. | Regulacja siły (podciśnienia) ssania |
| 5. | Wskaźnik ciśnienia pracy |
| 6. | Wyposażony w dwie nietłukące butle na wydzielinę o pojemności 2 litry |
| 7. | Możliwość sterylizowania butli |
| 8. | Zbiornik bezpieczeństwa |
| 9. | Max wydajność: 38 l/min |
| 10. | Max podciśnienie: 90 kPa |
| 11. | Poziom hałasu max 39,4 dB |
| 12. | Max waga 21 kg |
| 13. | Wyposażony w zbiornik bezpieczeństwa |
| 14. | Wyposażony przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie min. 1,5 m |
| 15. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 4 Wózek do transportu pacjenta leżącego

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wózek do transportu pacjenta leżącego, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 4

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | TAK |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) | TAK |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 130 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka 2170mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm | TAK |  |
|  | Min. 5 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 94.6 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(. | TAK |  |
|  | Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (16( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, o grubości min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
|  | Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, min. 2 haki. Max. obciążenie do 6 kg | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wózek |  |  |
| 30. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |
| 31. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 32. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 33. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |
| 34. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |  |  |

Część nr 5 Zestaw komputerowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw komputerowy, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………1
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 5

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy |
| 2. | Przeznaczenie: biurowy |
| 3. | Procesor o wydajności mierzonej w PASSMARK’u (dane ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 8.02.2021 ) nie mniejszej niż 6500 punktów, |
| 4. | Pamięć RAM: 8GB, |
| 5. | Dysk twardy 1: 240GB SSD m.2 |
| 6. | Dysk twardy 2: 1000GB HDD |
| 7. | System operacyjny: kompatybilny z używanym w Powiatowym Szpitalu w Iławie oprogramowaniem (SimpleERP firmy Simple, CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, Lab3000 firmy Infopublishing), umożliwiający pracę w domenie Active Directory i zaawansowaną obsługę użytkowników , posiadający wsparcie producenta (aktualizacje). |
|  | Monitor |
| 8. | Rozdzielczość: min. FHD |
| 9. | Przekątna: min. 27” |
| 10. | Złącza: kompatybilne z oferowanym komputerem |
| 11. | Rodzaj matrycy: IPS |
| 12. | Gwarancja min 24 miesięcy |

Część nr 6 Urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 6

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe |
| 2. | Funkcje: drukarka, skaner, fax, |
| 3. | Interfejsy: USB, LAN, |
| 4. | Szybkość druku: 35 str./min, |
| 5. | Duplex: tak, |
| 6. | ADF: tak, |
| 7. | podajnik papieru: min. 350 arkuszy, |
| 8. | wydajność min. 75000 str/miesięcznie, |
| 9. | Obsługiwane formaty nośników: A4,A5, A6, B5(JIS), DL (koperta), koperty B5, koperty C5 |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące, |
| 11. | Sterowniki: Windows 7/8/8.1/10/Linux (Centos 6/7). |

Część nr 7 Telewizor

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Telewizor, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 7

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Telewizor LED fabrycznie nowy |
| 2. | Ekran: min. 50 cali / 126 cm, 16:9 |
| 3. | Rozdzielczość min. Full HD, 1920 x 1080 |
| 4. | Tuner DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-T/T2 - cyfrowy naziemny, DVB-S/S2 - cyfrowy satelitarny, analogowy |
| 5. | Min. Moc głośników 2 x 8 W |
| 6. | Funkcje sieciowe i multimedialne: Smart TV, HDR, Wi-Fi, DLNA, przeglądarka internetowa, nagrywanie na USB |
| 7. | Procesor 4-rdzeniowy |
| 8. | Informacje dodatkowe: menu w języku polskim |
| 9. | Wejścia /wyjścia: Liczba złączy HDMI min.2, Liczba złączy USB min.2, Złącze Ethernet (LAN), wejście komponentowe, cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe. |
| 10. | Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz |