Znak sprawy: ZP.271.20.2024	Załącznik nr 3 do SWZ

#### Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup koparko-ładowarki”

L.p.	Podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia

1.1	rok produkcji 2024, pojemność mini 3,5 cm3, emisja spalin zgodna z normą Stage V, Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej min 90 do 120 KM przy 2200 rpm mini, chłodzony wodą.
1.2	moment obrotowy 430 Nm przy 1500 rpm
1.3	szerokość całkowita ze standardową łyżką ładowarkową nie większa niż 2,60m,
1.4	długość całkowita maszyny do 6,10m,
1.5	masa robocza ze standardowym osprzętem: 9200 kg do 9500 kg,
1.6	przednia oś skrętna,
1.7	skrzynia biegów automatyczna, 6 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu, (Przekładnia do pracy w ciężkich warunkach)
1.8	układ kierowniczy ze wspomaganiem
1.9	elektrycznie sterowany wybór napędu na 2 lub 4 koła, w tym koła przednie z oponami o roz. 20”, tylne o roz. 28”
1.10	Mosty przystosowane do dużych obciążeń, całkowita oscylacja 16° na przedniej osi, przednia oś różnicowa z proporcjonalnym momentem obrotowym, mechanizm różnicowy tylnej osi typu LSD (ograniczony poślizg)
1.11	Wydajna klimatyzacja, kabina ROPS / FOPS, wyświetlacze 4,3’’, wyprowadzenie hydrauliki na młot i łyżkę skarpową, mechaniczne sterowanie dźwignią, joysticki zintegrowane z fotelem operatora, Automatycznie regulowana kierownica, włącznik funkcji jazdy (FNR), włącznik funkcji powrót do kopania (RTD), system stabilizacji łyżki (MSS), automatycznie regulowana kierownica, składane stopnie boczne, oświetlenie wewnętrzne, blokada ramienia ładowarki, ręczny hamulec postojowy, radio Mp3.
1.12	światła robocze fabrycznie montowane na kabinie, światło ostrzegawcze ”kogut”
1.13	Układ hydrauliczny typu zamkniętego z pompą tłokową o zmiennej wydajności , odnawialnym podziałem przepływu i zaworami z regeneracją. / Pompa główna - min.162 l/min / Ciśnienie 255 bar
układ ładowarkowy
2.1	mechaniczne sterowanie dźwignią, joysticki zintegrowane z fotelem operatora
2.2	Łyżka 6 w1, ładowarkowa wielofunkcyjna dzielona z zębami i odchylanymi widłami o pojemności min. 1,1m3, ,
2.3	udźwig przy maks. wys. łyżki ładowarkowej nie mniejszy niż 3600 kg
2.4	System stabilizacji łyżki (MSS)
układ koparkowy:
3.1	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora
3.2	ramię koparkowe o zmiennej długości, wysuwane teleskopowo,
3.3	szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
3.4	łyżka koparkowa z zębami o szerokości 600 mm ± 20mm,
3.5	łyżka skarpowa sztywna 1600 mm ± 20mm,
3.6	mechaniczny przesuw boczny wysięgnika koparki,
3.7	stabilizatory tylne
5. Pozostałe wymagania
5.1	Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy lub 1200 h (co wystąpi pierwsze)
5.3	Dostawca musi posiadać serwis wykwalifikowanych mechaników zaopatrzonych w oryginalne części zamienne, czas reakcji serwisu 24 godzin. Dojazd serwisu mobilnego z najbliższego punktu, mieszczącego się nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.
5.4	Dostawca przeszkoli co najmniej dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi i wymagań serwisowych koparko ładowarki.
5.5	Dostawca jest podmiotem, który posiada wiedzę, doświadczenie oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i serwisu maszynami budowlanymi
5.6	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, certyfikat CE, komplet kluczy w liczbie 2 sztuk, książka serwisowa w języku polskim

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry i wymagania określone przez zamawiającego