Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 50 Z TP 22

Załącznik nr 1-8 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET VIII

## Przedmiot zamówienia: Profesjonalna bieżnia medyczna  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Bieżnia medyczna do rehabilitacji. | Tak | - | - | - |
| 2 | Wymiary maksymalne 220 x 90 cm | Tak | - | - | - |
| 3 | Wymiary maksymalne pasa bieżni: 154,5 x 54 cm. | Tak | - | - | - |
| 4 | Maksymalna wysokość wejścia na pas 25 cm | Tak | - | Poniżej 25 cm – 10 pkt 25 cm – 0 pkt |  |
| 5 | Pas wykonany z materiału antypoślizgowego. | Tak | - | - | - |
| 6 | Maksymalna waga pacjenta 200 kg. | Tak | - | - | - |
| 7 | Prędkość w zakresie minimum: 0 – 16 km/h | Tak | - | Zakres większy niż 0-16 km/h – 10 pkt Zakres 0 – 16 km/h – 0 pkt |  |
| 8 | Moc silnika bieżni minimum 2 kW | Tak | - | - | - |
| 9 | Regulacja kąta nachylenia w zakresie minimum 0-18% | Tak | - | Zakres większy niż 0-18 % – 10 pkt Zakres 0 – 18% – 0 pkt |  |
| 10 | Zasilanie 230 V, 16A | Tak | - | - | - |
| 11 | Panel sterujący wyświetlający minimum: prędkość, nachylenie, czas, dystans, energię, moc, tętno. | Tak | - | - | - |
| 12 | Minimum 30 programów treningowych | Tak | - | - | - |
| 13 | Minimum 5 programów ćwiczeniowych | Tak | - | - | - |
| 14 | Bieżnia wyposażona w poręcze wydłużone przez całą długość pasa transmisyjnego. | Tak | - | - | - |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 15 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - | - |