OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

W związku z złym stanem technicznym ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych  rozgraniczającego teren Komisariatu Policji  w Buku  od sąsiedniej posesji przy ul Wagnera nr 14 do wykonania  jest jego likwidacja i wymiana na ogrodzenie systemowe panelowe wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki

Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego ogrodzenia  w załączeniu

Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych

Ze względu na usytuowanie obiektu  i zagrożenia, jakie mogą  wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych i wyburzeniowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wydzielenia  miejsca prowadzonych prac ustawienia    ogrodzenia a następnie przystąpić do ręcznej rozbiórki na bieżąco składować w miejsce wydzielonego tymczasowego składowania, oddzielić części metalowe od gruzu. Gruz betonowy następnie wywieźć i zutylizować. Resztę materiałów wywieźć zgodnie z przeznaczeniem.

Kolejność  wykonywania  robót  rozbiórkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki

2. Rozbiórka  ogrodzenia ok. 10mb

3. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.

4. Wyrównanie terenu rozbiórki ( do poziomu terenu)

5.  Utylizacja gruzu i uprzątnięcie terenu rozbiórki .

Zakres robót rozbiórkowych

- demontaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej oraz furtki

-  rozebranie konstrukcji stalowych (demontaż istniejącego fragmentu ogrodzenia ok10 mb

-  wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,

- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach.

- poziom terenu wokół wyburzanych  elementów wyrównać i zasypać

Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być      wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli obszar na którym są  prowadzone  prace rozbiórkowe i montażowe

Montaż nowego ogrodzenia  brama furtka

- montaż bramy wjazdowej na teren jednostki zasuwana, z napędem

elektrycznym  wykonana z profili panelowych kratowych o wysokości 1,7m i

długości 4,5m

brama ,furtka ,panel ogrodzenia ocynkowany i malowany proszkowo kolor

antracyt

-  doprowadzenie zasilania do bramy wjazdowej  wraz  zabezpieczeniem

bezpiecznikowym

-  wyposażenie bramy w 10 pilotów do otwierania

- instalacja zgłoszeniowa do dyżurki jednostki  domofon bezprzewodowy

- montaż furtki wejściowej  panelowej w ciągu nowego ogrodzenia i bramy  wys

170 cm,

wyposażona w zamek i komplet 3 kluczy wypełnienie tak jak brama

ogrodzenie panelowe kratowe systemowe (średnica druty 4 mm) panel na

słupkach   stalowych dwuteowych przęsła  2,5 m na prefabrykowanej

podmurówce wsuwanej (deska betonowa) ok. 10 mb

- fundamenty słupków ogrodzenia prefabrykowane systemowe z betonu C16/20

(B20).

Przykładowe rozwiązanie schemat montażu panelu ogrodzeniowego

Wszystkie elementy ogrodzenia kompatybilne ze sobą

Uwagi 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. Wszystkie materiały budowlane użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałów.

Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę 
o pracę.

W przypadku gdy oferta zostanie złożona w innej formie niż określona przez Zamawiającego lub  gdy do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty  to dana oferta nie będzie podlegać ocenie.

Maksymalny termin wykonania robót - dwa miesiące od daty podpisania zlecenia.

Orientacyjny zakres prac przedstawiono w załączonym przedmiarze