| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7a do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1: Aparat do laseroterapii z akcesoriami dodatkowymi (2 szt.)

Urządzenie z możliwością zapisywania programów terapeutycznych i bazą gotowych diagnoz. Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych.

Sonda punktowa parametry zabiegowe:

Sonda laserowa punktowa IR o mocy 400 mW i długości fali min. 830nm, tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz o współczynnik wypełnienia  10 – 90 %.

Możliwość regulacji dawki od 0,1 do 99,0 J/cm2

Aparat powinien być wyposażony w 2 sztuki okularów ochronnych dla terapeuty i pacjenta oraz stolik ułatwiający użytkowanie.

Sonda prysznicowa parametry zabiegowe:

IR+R 4x50mW/685nm, 4x200mW/830 nm,13x16 mW/moc lasera 1000 mW

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 2: Tonometr

Tonometr bezkontaktowy to nowoczesne urządzenie diagnostyczne które pozwala na szybki, precyzyjny oraz komfortowy dla pacjenta pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki temu, że pomiar jest w pełni automatyczny obsługa urządzenia jest łatwa, a wyniki pomiaru dokładne.

Opis produktu (optymalne cechy tonometru):

- bezdotykowy (pomiar podmuchem) - brak potrzeby wymiennych końcówek, bez potrzeby znieczulenia ani wybarwienia oka pacjenta.

- zakres pomiaru od 5 - 50 mmHg,

- automatyczny lub manualny start pomiaru,

-  wbudowana drukarka termiczna,

- bez potrzeby dodatkowego stolika ze względu na mały wymiar i obsługi manualnej,

- mała waga , czyli poręczny sprzęt.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 3: Optyka artroskopowa (2 szt.)

Narzędzia i osprzęt do artroskopii kompatybilne z wieżą artroskopowi ARTREX:

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Optyka | Średnica 4,0 mm, kąt 30°, dł. 140 mm |
| 2 | Kaniula artroskopowa | Średnica 5,8 mm, 2 zawory obrotowe |
| 3 | Obturator | Obturator ołówkowy do kaniuli 5,8 mm |
| 4 | Kleszcze Conquest | Średnica 3,4 mm 0° |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 4: Lampa Bioptrom:

Urządzenie medyczne do terapii światłem spolaryzowanym. Lampa w zestawie z filtrem fulerenowym oraz statywem podłogowym do naświetlań ran, owrzodzeń, odleżyn o średnicy okularu około 5 cm, wyświetlaczem cyfrowym umożliwiającym ustawienia czasu terapii.

Parametry zabiegowe:

Moc (źródła światła) 20 W

Długość fali 480 - 3400 nm

Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 5: Aparat do terapii falą uderzeniową

Aparat do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową z wbudowanymi programami zabiegowymi, o następujących parametrach zabiegowych:

- Ciśnienie max do 4 barów

- Częstotliwość max do 15 Hz

- Wyświetlacz LED ułatwiający sterowanie aparatem

- Kompresor powietrzny wbudowany w aparat, bezolejowy – bezobsługowy

- Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń

- Przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 6: Rotor kończyn dolnych i górnych

Urządzenie elektryczne do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych. Możliwość treningu pasywnego, aktywnego, wspomagającego. Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i tył. Możliwość treningu pasywnego, aktywnego, wspomagającego z kontrolą spastyczności, regulacją wysokości pedałów oraz uchwytów na kończyny górne. Wyposażony w pasy stabilizujące.

System ciągłej kontroli nadzorujący opór urządzenia, przy jednoczesnym monitorowaniu siły użytkownika w trybie aktywnym. W trybie wspomaganym system ten pozwala uniknąć przeciążeń mięśniowych, umożliwiając właściwy przebieg terapii, redukujący spastyczność oraz wzmacniający siłę mięśniową. System ten szczególnie korzystny dla pacjentów neurologicznych.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................

Pakiet 7: Aparat EKG ze stojakiem

| L.p. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2022 | Podać |  |
|  | Wysokiej jakości wydruk na taśmie termo czułej szerokości 210mm i 112 mm oraz możliwość wydruku na drukarce na papierze A4 | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji zapisu w formacie .pdf | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania poziomów częstotliwości próbkowania sygnału EKG aż do 32 000 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywaniaminimum50 000 badań | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowego - Wi-Fi i Bluetooth do przesyłania danych EKG | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania badań między innymi na: serwer placówki medycznej, chmurę oraz e-mail; w wielu formatach (np. pdf, xml, scp, csv, DICOM). | TAK |  |
|  | Zintegrowanie z systemem AMMS Asseco z możliwością wysyłania i przyjmowania zleceń | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu do analizy i interpretacji EKG, czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia funkcji zdalnej diagnostyki i konfiguracji aparatu po nawiązaniu połączenia z serwisem producenta | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji i gromadzenia badań i danych osobowych pacjentów- wyposażenie aparatu w pełne szyfrowanie bazy danych i wszystkich badań EKG, zabezpieczenie hasłem dostępu do danych, najnowsze dostępne szyfrowane protokoły komunikacyjne, automatyczna aktualizacja funkcji bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Stolik do transportu aparatu EKG wyposażony w szufladę, minimum 4 koła z hamulcami kompatybilny z aparatem | TAK |  |
|  | Elektrody kompatybilne z aparatem w 2 kompletach: - dla dorosłych, - pediatryczne, | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta 10 - odprowadzeń do wykonywania badań EKG. Kompatybilny z aparatem EKG – 2 komplety | TAK |  |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................