Załącznik nr 2a do SWZ

Znak sprawy: ZP.24.2022

Specyfikacja techniczna zmodyfikowana II

Wszystkie oferowane urządzenia winny być wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczeństwa, spełniać aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu BHP oraz innych przepisów, posiadać wszelkie wymagane prawem i innymi przepisami - certyfikaty, badania i homologacje związane z charakterem pracy i przeznaczeniem urządzenia.

Oznakowanie CE jako dowód zgodności z normami UE.

Część 1.

Dostawa obieraczki do ziemniaków do Punktu Żywienia w Lądku Zdroju.

Wymiary WxDxH (mm) 		680 x 540 x 850 (+/-50mm)

Jednorazowy wsad (kg) 		8-10

Masa (kg) 				52-55

Moc znamionowa (kW) 		0,55

Zasilanie (V) 				3 x 400

Wydajność (kg/h) 			250 – 300

Wydajność pompy (m3/h)		8 - 10

Akcesoria:

- separator obierzyn;

- segmenty ścierne do ziemniaków;

- talerz ścierny do ziemniaków;

- segmenty ścierne do marchwi;

- talerz ścierny do marchwi

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 2.

Dostawa i montaż  pieca konwekcyjno – parowego w ilości 2 sztuki  do Punktu  Żywienia  Jan w Lądku Zdroju i do Punktu Żywienia Jubilat w Lądku Zdroju.

Sterowanie: 					elektroniczne

wymiary (mm): 				847x776x1042h(+/-100mm)

pojemność komory : 				10x GN 1/1 / 20x GN 1/2

odległość pomiędzy prowadnicami: 		80

moc (W): 					18500-19000

napięcie (V): 					3 NAC 400

temperatura w stopniach Celsjusza: 		30-300

Nawilżanie: 					TAK

Zasilanie: 					elektryczne

wymagany zmiękczacz: 			NIE

ilość przyłączy do wody: 			1

Opcje specjalne:

- automatyczny system myjący;

- sonda wielopunktowa;

- wentylator z auto rewersem, z nawilżaniem

Rozmiar blach: 				GN 1/1, GN 1/2

Ilość prowadnic: 				6-10

Wytwarzanie pary: 				bojlerowe

Zasilanie: 					400V

Sterowanie: 					elektroniczne

- załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego wsadu w zależności od rodzaju i wielkości załadunku oraz częstotliwości otwierania drzwi. idealny klimat jest ustalany automatycznie w oparciu o produkty kombinowane;

- wysokowydajna, dynamiczna cyrkulacja powietrza oraz doprowadzanie i rozprowadzanie energii w komorze;

- tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: para 30-130°C, gorące powietrze 30-300°c, kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C;

- pomiar wilgotności z procentową dokładnością, 5-stopniowe ustawienia i regulacja;

- przyrządzanie potraw umożliwiające łagodną obróbkę dużych kawałków mięsa;

- możliwość utworzenia do 9 specjalnych profili użytkownika z możliwością samodzielnej konfiguracji zgodnie z wymogami użytkownika (zdjęcia, tekst, itp.);

- ustawienia eksperckie (np. czyszczenie przymusowe) lub energetyczne (np. oświetlenie komory), ustawienia językowe (56 do wyboru), akustyczne, systemowe itp.;

- kolorowy wyświetlacz dotykowy z prostą obsługą, możliwość odczytu pod kątem do 80°, gwarantujący optymalną jakość wyświetlania w różnych warunkach rozstawienia urządzenia;

- centralne pokrętło ustawień z funkcją „push” umożliwiającą dokonywanie ustawień i potwierdzanie wprowadzonych danych;

- automatyczne rozpoznawanie stanu zabrudzenia i pielęgnacji – wyświetlanie optymalnego stopnia czyszczenia i zalecanej liczby tabletek. wyświetlanie aktualnego etapu czyszczenia i pozostałego czasu;

- automatyczne odkamienianie – bez konieczności zmiękczania wody i ręcznego odkamieniania generatora pary;

- wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny z funkcją odcinania wody i płynną regulacją strumienia;

- system z automatycznym wyświetlaniem powiadomień serwisowych

Wyposażenie:

- sonda z 6-punktowym pomiarem;

- indywidualne ustalanie możliwej min i max temperatury sondy;

- możliwość zaprogramowania 1200 programów (do 12 etapów każdy);

- nawilżanie do programowania 3 etapów od 30°c-260°C w trybie gorące powietrze lub kombinacji szybkie i bezpieczne schładzanie komory urządzenia;

- licznik zużycia energii (wartość dzienna lub po zakończeniu procesu przyrządzania potrawy);

- wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody;

- automatyczne odprowadzanie kondensatu;

- dynamiczna cyrkulacja powietrza z wysokowydajnym kołem obracającymi się w dwa kierunki;

- drzwi urządzenia z potrójną szybą, wentylowaną przestrzenią między szybami i odchylanymi wewnętrznymi szybami (łatwe czyszczenie) z powłoką odbijającą ciepło;

- rynienka na skropliny w drzwiach, ze stałym odpływem również przy otwartych drzwiach – opróżnianie wyłącznie przy zamkniętych drzwiach;

- nadzór czasu otwarcia drzwi przy załadunki oraz podczas przyrządzania potraw, z funkcją alarmową;

- wciskana, łatwa do wymiany uszczelka drzwi;

- pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokrąglonymi narożami;

- złącze USB do transmisji danych HACCP na pamięć USB albo łatwej aktualizacji oprogramowania;

- system informujący o działaniu urządzenia oraz ostrzegawczy, np. w przypadku braku wody;

- ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza.

Dodatkowe wyposażenie do pieca dla 2 pieców:

-        Podstawa pod piec zabudowana po bokach idealnie pasująca do pieca od 12 do 14 par prowadnic;

-        Wymiar pasujący idealnie do oferowanego pieca wysokość 810 +/- 50 mm

- wykonany ze stali nierdzewnej

- regulowane nóżki

Gwarancja min. 24 miesiące

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- Dostawę wraz z montażem nowego urządzenia;

- Obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego zgodnie z umową;

- Obowiązek zapewnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego zgodnie z umową;

- Gwarancję na cały przedmiot zamówienia nie krótsza niż 24 miesiące;

- Obowiązek zorganizowania dla Zamawiającego szkolenia kulinarnego na miejscu z przeszkoleniem personelu przez kucharza certyfikowanego z dostosowaniem trzech indywidualnych koszyków produktów, produkty gotowane, smażone oraz koszyk a’lacarte;

- Obowiązek zorganizowania indywidualnego szkolenia z wykorzystaniem systemu HCCP w piecu i systemu archiwizacji danych;

- Obowiązek zorganizowania indywidualnego szkolenia produktowego plus kulinarnego min. 6 godzin ze stworzeniem panelu obrazkowego, realizowanego przez kucharza certyfikowanego.

Część 3.

Dostawa zmywarki przelotowej do Punktu Żywienia Jan w Lądku Zdroju.

Moc (kW):			9,00-10,00 – z pompą spustową – z  pompa czyszcząca;

Max wysokość wsadu (mm): 	445;

Rozmiar kosza (mm): 		500 x 500;

Cechy:

- cyfrowy panel obsługi;

- z pompą do ługu;

- z pompą czyszczącą;

- elektryczne doprowadzanie nabłyszczacza;

- z pompą spustową;

- 2 ramiona myjące do efektywnego czyszczenia;

- 2 przejrzyste ramiona spłukujące;

- termostaty do kontroli temperatury;

- nogi z regulacją wysokości;

- korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jakości AISI 304;

- element grzewczy ze stali nierdzewnej;

- obrotowe, nieblokujące się ramiona myjące  z polipropylenu;

- stolik startowy ze stali nierdzewnej wysokiej jakości  z rantem;

- stół do karmienia;

- duży zbiornik ze stali nierdzewnej z rantem;

Proces zmywania:

- łatwość użycia: 4 Programy,

- Program płukania I, Czas płukania: 60 s.,  Koszyki/h: 60;

- Program płukania II, Czas płukania: 90 s., Koszyki/h: 40;

- Program płukania III, Czas płukania: Koszyki/h: 30;

- Program płukania IV, Czas płukania: 150 s. Koszyki/h: 24;

- Pompa ługu pompuje brudną wodę przez różnicę wysokości do przyłącza kanalizacyjnego;

- Moc: 9,66 kW, Przyłącze elektryczne: 400V / 3N/PE / 50 Hz;

- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. X wys.): 706 mm x 778 mm x 1.485 mm (+/- );

- W zestawie: Kosz na talerze, kosz szklany, koszyk na sztućce;

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczeństwa.

Oznakowanie CE jako dowód zgodności z normami UE.

Gwarancja min. 24 miesiące.

Część 4.

Dostawa szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej na kółkach do PŻ Jan w Lądku Zdroju.

- Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej na kółkach GN 2/1 1300 l;

- dobra izolację termiczna dzięki ściankom wypełnionym pianką o grubości min. 6 cm;

- automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin;

- wyposażenie w 6 półek z tworzywa;

- elektroniczny termostat i cyfrowy wyświetlacz.

Cechy produktu:

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury;

- filtr przeciwpyłkowy;

- samodomykające drzwi z zamkiem;

- profilowany uchwyt otwierania drzwi;

- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej;

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej;

- wymiary wewnętrzne (W x D x H) ~ 1340x680x1400mm (+/- 50mm);

- dynamiczny układ chłodzenia;

- w standardzie oświetlenie komory;

- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania;

- przednie kółka wyposażone w hamulec

Dane techniczne:

Pojemność: 		do 1500l

Napięcie (V): 		230

Ilość drzwi: 		2 bez szuflad

Wykonanie: 		stal nierdzewna

wymiary w mm: 	1480x830x2010(+/- 50mm)

moc (W): 		440

Przeznaczenie: 	magazynowa

Rodzaj drzwi: 		pełne

Zakres temperatur: 	0-8 ºC

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 5.

Dostawa regału ociekowego ze stali nierdzewnej do Punktu Żywienia Jan w Lądku  Zdroju.

- 4 półki, wymiary:  1200x400x1800 (h);

- wykonany z atestowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej;

- dopuszczony do kontaktu z żywnością;

- stabilna, spawana konstrukcja;

- regulowane stopki +/- 15 mm;

- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m kw.;

- nogi wykonane z profilu 30x30;

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 6.

Dostawa szafy chłodniczej do Punktu Żywienia Jubilat w Lądku Zdroju

- pojemność 1300-1350 litrów;

- pełne drzwi;

- tłoczone ścianki komory;

- wnętrze z austenitycznej stali nierdzewnej;

- 3 czujniki pracy agregatu -całkowita kontrola pracy sprężarki;

- alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi;

- drzwi z możliwością montażu zawiasów po lewej i prawej stronie, z automatycznym zamknięciem i blokadą otwarcia przy 90°;

- wyjmowane półki epoksydowe GN 2/1 w celu łatwego czyszczenia. Na wyposażeniu: 3 półki na jedne duże drzwi;

- elektroniczna i cyfrowa regulacja temperatury i rozmrażania;

- oświetlenie LED;

- regulowane nogi ze stali nierdzewnej;

- tryb ECO nowoczesny;

- czynnik chłodniczy: R-600A;

- temperatura robocza: -2°C do +8°C;

- klasa klimatyczna 4;

- klasa energetyczna C;

- wymiary: 1318x842x2040mm +/- 50 mm;

- moc elektryczna: 206 -250W;

- napięcie(V): 230;

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 7.

Dostawa kocioł warzelny gazowy z pośrednim systemem grzania, 150 l, 21 kW, 900x900x900 mm do Punktu Żywienia Jubilat w Lądku Zdroju

- pojemność: 150 l;

- moc całkowita: 21 kW;

- materiał: stal nierdzewna;

- gatunek stali nierdzewnej:

  - AISI 304

  - AISI 316

- zasilanie: gazowe;

- kolor: inox;

- rodzaj gazu:

  - gaz ziemny

Opis:

- komora grzewcza z grzaniem pośrednim całkowicie niwelująca możliwość przypalenia produktów;

- dno kotła wykonane są z polerowanej stali nierdzewnej 316L;

- kocioł wyposażony w ogranicznik temperatury - zabezpieczenie przed przegrzaniem;

- zawory do bezpośredniego napełniania kotła zimną lub gorącą wodą;

- duży zawór spustowy 1,5 cala umożliwiający bardzo szybkie przelanie produktu do innego naczynia;

- manometr i zawór bezpieczeństwa z zaworem odpowietrzającym czuwa nad ciśnieniem wewnątrz kotła aby było odpowiednie i bezpieczne dla pracowników kuchni;

- płyta górna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm, z przetłoczeniem na wykipiny;

- ergonomiczne i duże pokrętła dla łatwej regulacji wielkości płomienia z pierścieniami uszczelniającymi (zabezpieczenie antybryzgowe), zwiększające higienę;

- konstrukcja zapobiegająca zaciekanie wykipin do wnętrza kuchni;

- pokrywa tłoczona wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304;

- konstrukcja pozwalająca na ustawienie pokrywy w każdym położeniu pod kątem 0° do 90°;

- komora grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 3 mm;

- w osłonie czołowej dwa zawory służące do napełniania przestrzeni między płaszczami;

- przyłącze wody: G 3/8 (woda ciepła lub woda zimna);

- zawory gazowe renomowanej włoskiej firmy z zabezpieczeniem przeciwwypływowym;

- palniki odpalane za pomocą generatora iskier;

- płomień pilotujący;

- płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu;

- przyłącze gazu: R ½;

- regulowane nogi;

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 8.

Dostawa zamrażarki do PŻ Dąbrówka w Długopolu Zdroju

- wymiary (W x S x G) [cm]: 85.4 x 62.5 x 55.9 (+/- 10cm);

- rodzaj zamrażarki: Skrzyniowa;

- zdolność zamrażania [kg/24h]: 13;

- klasa zamrażarki:****;

- bezszronowa (No Frost) Nie;

- pojemność [l] 142;

- roczne zużycie prądu: nie więcej niż 228 kWh = 175.56 zł;

- klasa emisji hałasu: C;

- kolor: Biały;

- klasa klimatyczna: N, SN, ST, T;

- oświetlenie wnętrza: Tak;

- poziom hałasu [dB]nie więcej niż: 38;

- czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 32;

- klasa energetyczna: F;

- funkcje: Bezpieczeństwo użytkowania, Lampki kontrolne;

- regulowany termostat:  Tak;

- szybkie zamrażanie: Nie;

- liczba koszy: 1;

- możliwość zamknięcia na klucz: Tak;

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 9.

Dostawa pieca konwekcyjno – parowego elektrycznego z podstawą oraz wyposażeniem i montażem do PŻ Dąbrówka w Długopolu Zdroju.

Cechy techniczne:

- pojemność: 10 x 1/1 GN;

- wzdłużny układ prowadnic: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN;

- dzienna liczba posiłków: od 70 do 150;

- szerokość: od 840 mm do 850mm;

- głębokość: od 768 mm do 850 mm;

- wysokość: od 1.010 mm do 1.017 mm;

- ciężar: do 136 kg;

- moc przyłączeniowa nie mniejsza niż 19 kW;

- napięcie nie mniejsze niż 3NAC 400V

Cechy wyposażenia:

Rodzaje pracy

- 9 trybów pracy: pieczenie uniwersalne, pieczenie z parowaniem, gotowanie, mięso, drób, ryby, wypieki, dodatki;

- tryb konwekcyjno-parowy z 3 rodzajami pracy: para od 30°C do130°C, gorące powietrze od 30 °C do 300°C, kombinacja pary i gorącego powietrza od 30°C do 300°C;

Funkcje dodatkowe:

- rejestracja temperatury rdzenia z 6-punktowym pomiarem;

- pomiar i regulacja wilgotności;

- nawilżanie przy od 30°C do 260°C w trybie pracy „gorące powietrze” oraz w trybie „kombinacja pary i gorącego powietrza”;

- rozszerzona funkcja parowania z regulowaną wartością wilgotności;

- 5 programowanych prędkości pracy wentylatora;

- pobór 1/2 energii – możliwość redukcji poboru mocy (w wersji elektrycznej);

- dopływ energii sterowany zależnie od potrzeb;

- dane haccp zapisywane w pamięci i transmitowane przez złącze usb;

- szybkie schładzanie komory urządzenia;

- możliwość zaprogramowania do 350 programów po 12 kroków każdy;

- sygnalizacja zakamienienia oraz funkcja automatycznego opróżniania i płukania generatora pary;

- automatyczne odprowadzanie kondensatu;

- automatyczne wyświetlanie komunikatów serwisowych;

- automatyczny system myjący;

- ręczny program mycia;

- indywidualne programowanie czasu funkcji dla każdej półki w komorze urządzenia;

- programowanie startu urządzenia z uwzględnieniem daty i czasu;

- jednostka temperatury do wyboru w °C lub °F;

- ustawiany rodzaj dźwięku brzęczyka;

- regulowany kontrast wyświetlacza;

- ustawienie czasu w godzinach/minutach lub minutach/sekundach;

- funkcja pomocy online;

- programowana funkcja usuwania kamienia

Wyposażenie:

- włącznik/wyłącznik;

- ekran dotykowy z czytelną symboliką (kolorowy);

- przejrzyste napisy dla wszystkich procesów gotowania;

- przyrząd do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia;

- wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody;

- system ostrzegawczy, np. w przypadku braku wody;

- cyfrowe wskaźniki temperatury;

- wskaźniki wartości rzeczywistych i nastawionych;

- cyfrowy, 24 godzinny zegar nastawczy z ustawieniem pracy ciągłej;

- 24 godzinny zegar czasu rzeczywistego;

- ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza;

- wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny z funkcją odcinania wody i płynną regulacją strumienia;

- system rozprowadzenia powietrza w komorze;

- obrotowa osłona rozprowadzania powietrza;

- wbudowany hamulec wirnika;

- odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzanie tłuszczu;

- drzwi urządzenia z wentylowaną przestrzenią wewnętrzną;

- klamka zamykająca z blokadą, obsługiwana jedną ręką, możliwość zamykania poprzez zatrzaśnięcie drzwi;

- dwustopniowy zamek bezpieczeństwa w drzwiach;

- blokada otwartych drzwi przy 120°/180;

- bezdotykowy wyłącznik drzwiowy;

- izolacja cieplna ze wszystkich stron;

- wciskana, łatwa do wymiany uszczelka drzwi;

- urządzenie wykonane ze stali chromoniklowej;

- uniwersalny wzdłużny układ prowadnic 10x2/1, odpowiedni dla pojemników GN 2/1, 1/1;

- halogenowe oświetlenie komory z termoodpornym szkłem;

- złącze usb;

Dodatkowe wyposażenie do pieca:

- Podstawa pod piec zabudowana po bokach i z tyłu idealnie pasująca do pieca od 12 do 14 par prowadnic - 1szt;

- blachy do smażenia i pieczenia aluminiowo-teflonowe nieprzywierające 20 mm- 10 szt.;

- blachy do gotowania perforowane wys. 6,5 cm-5 szt.;

- blachy do gotowania  stalowe wys. 6,5 cm – 5 szt.;

- blacha  do gotowania i pieczenia emaliowana 40 mm – 5 szt.;

- ruszt stalowy – 2 szt.;

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- demontaż starego urządzenia;

- dostawa wraz z montażem nowego urządzenia;

- obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego zgodnie z umową;

- obowiązek zapewnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego zgodnie z umową;

- gwarancja na cały przedmiot zamówienia nie krótsza niż 24 miesiące;

- obowiązek zorganizowania dla Zamawiającego szkolenia kulinarnego na miejscu z przeszkoleniem personelu przez kucharza certyfikowanego z dostosowaniem trzech indywidualnych koszyków produktów, produkty gotowane, smażone oraz koszyk a’lacarte;

- obowiązek zorganizowania indywidualnego szkolenia z wykorzystaniem systemu HCCP w piecu i systemu archiwizacji danych ;

- obowiązek zorganizowania indywidualnego szkolenia produktowego plus kulinarnego min. 6 godzin ze stworzeniem panelu obrazkowego, realizowanego przez kucharza certyfikowanego;

Gwarancja min. 24 miesiące.

Część 10.

Dostawa szafy chłodniczej podwójnej do PŻ Mieszko w Długopolu Zdroju.

Szafa chłodnicza 2-drzwiowa.

- wymiary:	 		1480x830x2010mm +/-50mm;

- pojemność komory:	 1300L;

- przeznaczenie:		 przechowywanie żywności w zakresie temperatur -2~+80ᵒC;

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna -  stal nierdzewna SS201;

- górny agregat chłodniczy o mocy 440-450W;

- czynnik chłodniczy R290;

- zasilanie 220-240V  ~50Hz;

- średnie roczne zużycie energii 1600-1800 kWh;

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury;

- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem oraz funkcja automatycznego odszraniania;

- samozamykające się drzwi wyposażone w zamek oraz wygodny uchwytem do otwierania;

- na każde po 3 półki rusztowe powlekane PVC o nośności max 40kg;

- możliwość przechowywania pojemników GN 2/1;

- oświetlenie komory chłodniczej;

- nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 120~180mm;

Gwarancja min. 24 miesiące.

Część 11.

Dostawa szafy –witryny chłodniczej do PŻ Mieszko w Długopolu Zdroju

- kolor dominujący: biały;

- szerokość produktu: 60 cm;

- wysokość produktu: 170 cm+/-50mm;

- głębokość produktu: 60 cm;

- liczba półek w chłodziarce: 6;

- zakres temperatur: 0-10°C;

- liczba drzwi: 1;

- termometr analogowy;

- sterowanie mechaniczne;

Cechy dodatkowe:

- czynnik chłodniczy: R600a;

- temperatura: 0-10°C;

- wbudowany zamek w drzwiach;

- klasa efektywności energetycznej: D;

- roczne zużycie energii: nie więcej niż 750 kWh;

- poziom hałasu: nie więcej niż 45 dB;

- waga całkowita (kg) 70 (+/- 5 kg);

- napięcie (V) 230;

- częstotliwość (Hz) 50;

- moc (W) 230;

- funkcja rozmrażania automatyczna;

- opcja zamykania drzwi Tak;

- drzwi Szklane;

- liczba drzwi 1;

- regulacja wysokości (nóżki) Tak;

- liczba regulowanych półek w komorze lodówki 6;

- pojemność brutto 320-350;

- pojemność netto 320-350;

- termometr w komorze chłodzącej Tak;

Gwarancja min. 24 miesiące

Część 12.

Dostawa zmywarki do PŻ Zdrój Wojciech w Lądku Zdroju

Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń stołowych.

Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Filtr powierzchniowy w komorze mycia.

Zmywarka winna mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia.

Cechy produktu:

- wykonanie -  stal nierdzewna;

- zastosowanie - profesjonalna z funkcją wyparzania;

- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1;

- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie;

- czas trwania cyklu 90, 120 lub 180 sek.;

- max. wysokość mytych naczyń 320 mm;

- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz kosz do szkła;

- sterowanie elektroniczne;

- wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory;

- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół);

- zużycie wody nie więcej niż: 2,5 l/cykl;

- kosze 500×500;

Napięcie (V): 		400

Zasilanie: 		400V

Sterowanie: 		elektroniczne

wymiary w mm: 	835 x 665 x 565 (+/- 50mm)

moc (W): 		6600-7000

Gwarancja min. 24 miesiące.