Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 166/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  remontu  Sali nr 120 im. Kurta Obitza  w bloku nr 105 budynku  Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 13.

I. W ramach  robot  zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych

W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1 Rozbiórka posadzki z  płytek  PCV

2 Rozbiórka  ścianek i obudów z cegieł

3. Rozbiórka szaf wbudowanych

4. Naprawa  ścian   i sufitów  uzupełnienie tynków na suficie i  ścianach

5.Uzupełnienie tynków ściennych

6 Wykonanie obudowy rur instalacyjnych z płyt G-K

7 Szpachlowanie.  ścian

8 Wymiana drzwi wejściowych do sali.

Drzwi  zamontować wg parametrów technicznych:

Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki  drewna iglastego  Wypełnienie skrzydła stanowi  płyta wiórowa otworowa  Rama wraz z wypełnieniem obłożona  jest dwustronnie płytą oklejoną  wysokiej jakości  okleiną naturalną Ościeżnice  w kolorze skrzydła

9  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną     kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

10. Montaż sufitu podwieszonego konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o polepszonych  właściwościach akustycznych    44db wymiarach 60x60, krawędź  E15  np. typu  Rockfon Sonar

11.Wymiana parapetów okiennych

12.Wykonanie posadzki z wykładziny  PCV

Posadzka  z PCV o parametrach; Wykonanie  posadzek z  z wykładzin z tworzyw  sztucznych  do pomieszczeń laboratoryjnych z wywinięciem na ściany. Należy zastosować wykładzinę  PCV o właściwościach  antybakteryjnych, odpornych  na wskazane czynniki chemiczne

Dane wykładziny

- grubość wykładziny min 2 mm warstwa użytkowa  barwiona w masie  min.1 mm

- antyelektrostatyczność mniejsza niż 2 kV

- antypoślizgowość klasa R10

- grupa ścieralności T

- własność akustyczna min 16 db

- klasa ogniowa klasa Bfl-s1

- zabezpieczenie  powierzchniowe i antygrzybiczne.

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6

- odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C:

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

13. Wywiezienie gruzu

II  w ramach robot elektrycznych  zamówienie obejmuje;

1.Wymiana i uzupełnienie instalacji i osprzętu elektrycznego

2. Wymiana lamp oświetleniowych

3. Pomiary elektryczne

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia, o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli minimum 2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą  i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Sporządził: Jerzy Ossowski