SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC

KOD CPV  45320000-6

1.    WSTĘP.

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z montażem bram w ramach zadania: Remont pomieszczeń i ścian piwnic

bud. nr 9  w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10  w Bydgoszczy.

1.2   Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.

1.3   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu remont pomieszczeń piwnicy. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz

odpowiada za zniszczenia własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim

działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

2.   MATERIAŁY.

2.1. Preparat- Antisulfa,

2.2. Zaprawa mineralna- K11 Schlame,

2.3. Plastifikator- Haftemulsion,

2.4. Tynk-EKOR 44R,

2.5. Szpachlówka EKOR 41R,

2.6. Farba-Remmers  (Sanierputzfarbe),

2.7. Płytki Gres 30x30cm.

3.   SPRZĘT.

Niezbędne narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

4.   WYKONANIE ROBÓT.

Po skuciu tynku i oczyszczeniu powierzchni aplikujemy środek do odsalania ANTISULFAT. Aplikujemy go

metodą natryskową lub pędzlem rozcieńczając z wodą w stosunku 1:1. Po upływie ok 6-8 godzin należy

skrystalizowane sole przetrzeć szczotką ryżową – drucianą. Następnie należy uzupełnić spoiny co

pozwoli łatwiej nanieść szlam czyli K 11 FLEX SCHLAMME GRAU. Dla lepszej plastyczności

i  przyczepności szlamu dodajemy plastyfikator HAFTEMULSION  w ilości 3 l na 25 kg K 11 FLEX

SCHLAMME GRAU dolewając do tego 6 l wody. Szlam nanosimy pędzlem ławkowcem w dwóch cyklach

tworząc łączną warstwę ok 4 mm. Kolejnym etapem systemowym jest nałożenie tynku renowacyjnego

EKOR 44R gr.2cm. Do końcowej warstwy na wykończenie stosujemy szpachlę renowacyjną EKOR 41R.

Nanosimy ją w grubości od 1 do 2 mm. Tak przygotowane ściany malujemy farbą Remmers

(Sanierputzfarbe.). Z pozostałych ścian piwniczych usuwamy farbę olejną, gruntujemy środkiem

wzmacniającym podłoże,  nanosimy szpachlę EKOR 41R i malujemy farbą firmy Remmers.

Cokoliki uzupełniamy płytkami kolorystycznie dopasowanych do już położonych.

Uwaga. Po skuciu tynku należy natychmiast przystąpić do osuszania murów przy użyciu osuszacza

Kondensacyjnego. Materiał z rozbiórki z utylizować.

5.   KONTROLA JAKOŚCI.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru budowlanego) Wykonawca

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, że są one zgodne co do

nazwy, właściwości oraz ilości z określonymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do

sprawdzenia ilości zużytych wyrobów budowlanych.

6.  OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa robót – zgodnie z przedmiarem robót.

7.   ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Wymagania dotyczące odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST  i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli

wszystkie pomiary, badania dadzą pozytywne  wyniki.

7.2.Odbiór końcowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na

piśmie Zamawiającemu. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy

powiadomi Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia odbioru oraz jakie ewentualne warunki muszą

być spełnione aby odbiór mógł być dokonany. W przypadku nie wykonania wyznaczonych

robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin końcowego odbioru robót.

Końcowym  dokumentem  odbioru  robót  jest   „Protokół  odbioru ”  podpisany  przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

7.2.Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

7.3. Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- obmiar robót,

- kosztorys powykonawczy,

- potwierdzone przez Kierownika Budowy (Robót) atesty jakościowe, deklarację zgodności

wbudowanych materiałów,

- oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) wymagane Prawem Budowlanym.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego

w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST

i  „Warunkach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.”

9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych t.1