Załącznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie 1: Mikroskop stereoskopowy 1 szt.

| Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy | Producent/model/ inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące produkt: |
| Obserwacja - w świetle odbitym i przechodzącym | Tak/Nie |
| Głowica – co najmniej binokularowa, z tubusami okularowymi z regulacją dioptryjną | Głowica: rodzaj głowicy: |
| Powiększenia 20x 40x, zmiana powiększenia realizowana przez obrót dolnej części głowicy stereoskopowej | Tak/Nie |
| Okulary – 10x/minimum 20 mm | Parametry: |
| Odległość robocza – minimum 50 mm | Parametry: |
| Pole widzenia – minimum 9 mm ( dla 20x) i minimum 4,5 mm (dla 40x) | Parametry: |
| Regulacja jasności | Tak/Nie |
| Zasilanie AC, akumulator | Tak/Nie |
| Instrukcja -w j. polskim | Tak/Nie |

Zadanie 2: Mikroskop metalograficzny z cyfrową kamerą mikroskopową 1 szt.

| Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym | Producent/model/ inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące produkt: |
| korekcja układu optycznego – do nieskończoności | Tak/Nie |
| powiększenia 40x 100x 200x 400x | Parametry: |
| nasadka trinokularowa - typu Siedentopfa | Tak/Nie |
| okulary 10x/minimum 20mm | Parametry: |
| zakres rozstawu tubusów okularowych – minimum w zakresie 48 mm – 75 mm | zakres rozstawu tubusów okularowych: |
| Regulacja dioptryjna – +/- 5D | Regulacja dioptryjna: |
| miska rewolwerowa – minimum pięciogniazdowa | Tak/Nie |
| obiektywy - planachromatyczne 4x 10x 20x 40x, możliwość rozbudowy o obiektywy 50x i 100x | Tak/Nie |
| zakres ruchu uchwytu preparatu – minimum 120 x 78 mm | zakres ruchu uchwytu preparatu: |
| rozmiar stolika – minimum 239 x 250 mm | rozmiar stolika: |
| oświetlenie - halogenowe o mocy 30W, | Tak/Nie |
| filtry na wsuwkach – matówka, zielony, niebieski, żółty | Tak/Nie |
| zestaw do polaryzacji - do światła odbitego | Tak/Nie |
| drukowana instrukcja w j. polskim | Tak/Nie |
| Cyfrowa kamera mikroskopowa odpowiednia do mikroskopu | Producent/model/ inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące produkt: |
| Sensor: kolorowy | Tak/Nie |
| Przekątna sensora: 1/2,6” | Przekątna sensora: |
| Rozmiar sensora: minimum 5,12 x 3,84 mm | Rozmiar sensora: |
| Rozmiar piksela: minimum 3,2 x 3,2 mikrometrów | Rozmiar piksela: |
| Czułość: minimum 1,0 V | Czułość: |
| Dynamika: minimum 61 dB | Dynamika: |
| Odstęp sygnału od szumu: minimum43 dB | Odstęp sygnału od szumu: |
| Maksymalna rozdzielczość: minimum 1600 x 1200 pikseli | Maksymalna rozdzielczość: |
| Szybkość pracy: minimum 16 FPS @ 1600 x 1200 pikseli 50 FPS @ 800 x 600 pikseli | Szybkość pracy: |
| Binning: 1x1, 2x2 | Tak/Nie |
| Czas ekspozycji: minimum 0,244 – 2000 ms | Czas ekspozycji: |
| Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) | Zakres widmowy: |
| Balans bieli: ROI/manualny | Tak/Nie |
| Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) | Tak/Nie |
| Interfejs: USB 2.0 | Tak/Nie |
| Zasilanie: 5VDC/500 mA (z gniazda USB) | Tak/Nie |
| System operacyjny: Windows Vista, 7, 8, 10, OSX, Linux | Tak/Nie |
| Oprogramowanie: posiada możliwość wykonywania pomiarów, mikropanoramy, możliwość składania obrazu z różnych płaszczyzn ostrości, HDR, regulację jasności, kontrastu, możliwość wstawienia podziałki/ odcinka | Tak/Nie |
| Dodatkowo: szkiełka mikrometryczne 0,1 mm i 0,01 mm. | Tak/Nie |

Proszę podpisać (plik)

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z wyborem wykonawcy