Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 257/2021/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Laboratoryjny miernik przewodności - Uniwersalny miernik do pomiarów przewodności, pH, zasolenia, TDS, oporności i popiołu przez przewodnictwo Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1 Zakres przewodnictwa 0.001 μS/cm do 2000 mS/cm, autoskalowanie 2 Dokładność przewodnictwa, precyzja stężenia jonowego +/- 0.5% 3 Rozdzielczość przewodnictwa od 0,001 do 1 4 Zakres TDS 0.00 mg/L ... 1000g/L, autoskalowanie 5 Zakres zasolenia 0.00 ... 80.00 psu 6 Zakres oporności 0.00 ...100 MOhm*cm, autoskalowanie 7 Zakres pomiaru pH -2 – 20 8 Rozdzielczość pH 0,001; 0,01; 0,1 9 Dokładność pH +/- 0,002 10 Zakres pomiaru stężenia jonowego 1,00E-9 – 9,99E+9 11 Zakres pomiaru mV od -2000,0 do 2000,0 12 Rozdzielczość mV 0,1; 1 13 Precyzja mV +/- 0,1 14 Zakres temperaturowy °C -30.0 do 130.0 15 Rozdzielczość temperatury °C 0.1 16 Dokładność temperaturowa °C +/- 0.1 17 Bufory – Wartość pH 4,01/7,00/9,21 18 Roztwór do czyszczenia elektrod Pepsin-HCl 19 Wyświetlacz Kolorowy TFT, 4.3 cala, możliwość logowania użytkownika hasłem, możliwość wprowadzania ID użytkownika, ID próbki, ID czujnika, nr seryjny czujnika 20 Pamięć danych Min. 20 000 punktów danych, 250 analiz, złącze USB, 21 Zasilanie Zewnętrzny zasilacz 9-12V/10W, Przewód łączący do czujników 22 Kalibracja 13 wstępnie zdefiniowanych i 1 definiowany przez użytkownika 23 Elektroda Szklana, złącze otwarte, pułapka na jony srebra, średnica trzonu 6 mm, końcówka umożliwiająca wbijanie w ciała stałe (mięso, sery) bez uprzedniego przygotowania próbki Wymagania dodatkowe: 1. gwarancja Minimum 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Bemer Horse Set - zestaw terapeutyczny: Produkty w zestawie: Derka Ochraniacze Ładowarka wraz z międzynarodowym adapterem (EU, US, UK, AU) Adapter Y Derka osuszająca Torba Instrukcja użytkowania Specyfikacje techniczne: Derka materiał wierzchni: 100% poliester Derka materiał wewnętrzny: 100% nylon Derka wypełnienie: wata Derka średnia intensywność przepływu: ≈ 35 μT (poziom maks.) Ochraniacze materiał wierzchni: 60% poliester, 40% nylon Ochraniacze materiał wewnętrzny: 100% poliester Ochraniacze średnia intensywność przepływu: ≈ 100 μT (poziom maks.) Urządzenie sterujące VET wymiary (dł. x sz. x wys.): 190 mm x 100 mm x 37 mm Urządzenie sterujące VET materiał wierzchni: TPR75A, PC/GF Urządzenie sterujące VET klasa ochrony: IP54 Akumulator litowo-jonowy: 7,2 V, 2350 mAh 3 programy pracy Ciężar całkowity ok. 7,2 kg Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Obiektyw do mikroskopu CH330RF klasy Universal Plan Fluorite Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1 Powiększenie 60x 2 Odległość robocza 0,12 mm 3 Zmienna apertura numeryczna w zakresie 0.65-1.25 4 Immersja olejowa Wymagana 5 Korekcja na grubość szkiełka o grubości 0.17 mm Wymagana 6 gwarancja Minimum 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Mieszadło magnetyczne Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Zakres regulacji prędkości [obr./min] 0-3000 Max. objętość cieczy (woda) [L] 5 Materiał płyty roboczej stal nierdzewna Max. długość elementu mieszającego [mm] 50 Max. lepkość mieszanego roztworu do 1170 mPa.s Materiał płyty roboczej stal nierdzewna Max. długość elementu mieszającego [mm] 50 Max. lepkość mieszanego roztworu do 1170 mPa.s Materiał płyty roboczej stal nierdzewna Max. długość elementu mieszającego [mm] 50 Max. lepkość mieszanego roztworu do 1170 mPa.s Wymagania dodatkowe: 1. Możliwość stosowania w chłodni lub inkubatorze od+4oC do +40oC 2. Gwarancja min. 24 m-ce |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Mieszadło magnetyczne Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane Zakres kontroli prędkości [obr./min] 250-1250 Max. objętość mieszanego roztworu (woda) [L] 15 Zakres regulacji temperatury płyty [°C] +30 do +330 Jednorodność temperatury na płycie [°C] ±3 Czas nagrzewania płyty do temperatury 330°C [min] 15 Średnica płyty roboczej [mm] 160 Materiał płyty roboczej stop aluminium SR-1, rozmiar dołączonego statywu [mm] Ø8 x 320 Długość elementu mieszającego [mm] 10-50 Max. lepkość mieszanego roztworu do 1170 mPa·s Wskaźnik błędów sygnał dźwiękowy i wyłączenie grzania Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] max. 190 x 270 x 100 Waga [kg] max. 3 Zasilanie [V / Hz] 230 / 50 Zużycie energii w trakcie mieszania / grzania [W] 8,5 / 550 Wymagania dodatkowe: 1. Możliwość stosowania w chłodni lub inkubatorze od+4oC do +40oC 2. Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku przegrzania 3. Gwarancja min. 24 m-ce |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Przenośny miernik 3-kanałowy (multimetr) - 1 sztuka, elektroda jonoselektywna amonowa (NH4+)- 1 sztuka, wlektroda jonoselektywna azotanowa (NO₃⁻) - 1 sztuka, laboratoryjny czujnik INTELLICAL LDO do pomiaru tlenu rozpuszczonego - 1 sztuka, Standardowa walizka polowa do sond laboratoryjnych Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Przenośny multimetr 3 kanałowy Przenośny multimetr do pomiaru pH, przewodności, TDS, zasolenia, rozpuszczonego tlenu (DO), potencjału redukcji utleniania (ORP) oraz ISE, 3 kanałowy 2. Elektroda jonoselektywna amonowa (NH4+) Elektroda jonoselektywna (ISE) Intelical amonowa (NH4+) z zestawem roztworów do kalibracji, kompatybilna z powyższym miernikiem 3. Elektroda jonoselektywna azotanowa (NO₃⁻) Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical azotanowa (NO₃⁻) z zestawem roztworów do kalibracji, kompatybilna z powyższym miernikiem 4. Laboratoryjny czujnik INTELLICAL LDO do pomiaru tlenu rozpuszczonego, kompatybilny z powyższym miernikiem Długość kabla 3 m. Zakres pomiarowy: 0,00 - 20,00mg/l; 0 - 200% Rozdzielczość: 0,01 lub 0,1mg/l; 0,1% nasycenia Dokładność: +/- 1% zakresu pomiaru Kompensacja ciśnienia powietrza: automatyczna 5. Standardowa walizka polowa do sond laboratoryjnych Walizka do transportu i przechowywania powyższych sond Wymagania dodatkowe: 1. Gwarancja min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Przenośny zestaw do pomiaru gęstości Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Typ Przenośny zestaw do pomiaru gęstości Parametry Zmętnienie/Substancje stałe 1030 – 1 mbar ±5mbar Metoda pomiaru Złożona metoda wielostrumieniowego światła zmiennego z systemem diod IR i ogniskowaniem promienia Długość fali 860 nm Pomiar światła rozproszonego 2-kanałowy 90° wg norm DIN EN 27027 / ISO 7027; dodatkowa kontrola wartości pomiarowych za pomocą sześciokanałowego pomiaru wielokątowego Zmodyfikowany pomiar absorpcji sześciokanałowy pomiar wielokątowy Zakres pomiaru 0,001–9999 FNU lub 0,001–400 g/l ±5% Rozdzielczość 0,001 przy 0–0,999 FNU 0,01 przy 1–9,99 FNU 0,1 przy 10–99,9 FNU 1 przy >100 FNU lub 0,001 przy 0–0,999 g/l 0,01 przy 1–9,99 g/l 0,1 przy 10–99,9 g/l 1 przy >100 g/l Dokładność typowa <3 % wartości odczytu przy 1–1.000 FNU lub Typowa <4 % wartości odczytu przy 0,5–20 g/l Powtarzalność Typowa <4 % wartości odczytu lub Typowa <5 % wartości odczytu Kalibracja 1 krzywa kalibracji (skalibrowana fabrycznie) lub 4 krzywe kalibracji Tryb pracy Pomiar pojedynczy, okresowy, ciągły Kompensacja pęcherzyków powietrza: Programowa Temperatura próby 0–60 °C±5%, krótkoterminowo do 80 °C Zakres ciśnienia Maks. 10 bar±5% Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny, 4 linie, w każdej 16 znaków Wprowadzanie 6 przycisków foliowych, menu z szybkim dostępem do ważnych funkcji Zasilanie 7,2 VDC Pobór energii Ok. 60 mA±5% Pamięć danych Do 290 pomiarów Interfejs RS485 RS485 Materiał Sonda: Kabel: stal nierdzewna, szafir 10 m, PUR, ø 8,3 mm; wtyczka S-2000, 6-biegunowa Klasa ochrony IP 65 Wymiary Sonda: Panel obsługi: 290 × 40 mm (wys. × śred.) 110 × 230 × 40 mm (szer. × wys. × głęb.) Masa Sonda: Panel obsługi: 1.600 g±5% 560 g±5% Wymagania dodatkowe: 1. Gwarancja 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 8.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Zestaw do epifluorescencji do mikroskopu odwróconego Delta Optical IB-100 Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Wyposażenie - 4 zestawy blokowe filtrów: "B", "G", "U" i "V" - specjalne obiektywy do epifluorescencji korygowane na nieskończoność, planachromatyczne: FL4x, FL10x, FL20x, FL40x - moduł oświetlający z lampą rtęciową - moduł zasilający z licznikiem czasu pracy - pokrowiec z tkaniny poliestrowej, impregnowanej od wewnętrznej strony na mikroskop z zamocowanym modułem do fluorescencji 2 gwarancja Minimum 12 miesięcy |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 9.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza oraz podstawą Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Wymagane filtry - Prefiltr G3 zgodny z EN779 - Filtr HEPA o wydajności 99.995% zgodny EN1822 metoda MPPS 2. Wyposażenie - Licznik godzin pracy dla wentylatora i dla pracy lampy UV - Alarmy wizualne i akustyczne 3. Rozmiar Nie większa niż 1048Sx798Gx1220H mm 4. Rozmiar podstawy Wysokość 770 mm 5. Prędkość przepływu powietrza 0,36 m/s 6. Zużycie energii Nie większe niż 112W 7. Oświetlenie LED ≥ 1200 lux 8. Wentylator Wentylator z silnikiem EC 9. Gniazdko elektryczne Co najmniej 2 gniazdka elektryczne 230V 10. Waga Minimum140 kg 11. Wykonanie - Przestrzeń robocza ze stali nierdzewnej AISI-304 - Boki ze szkła hartowanego odpornego na promieniowanie UV - Elementy zewnętrzne pokryte powłoką na bazie żywic poliestrowych - Przednie okno przesuwne ze szkła hartowanego 12. Lampa UV Możliwość pracy lampy tylko w przypadku zamkniętej przedniej szyby. Średnia intensywność dezynfekcji w strefie roboczej 200 μW/cm2 z amortyzacją 20% po okresie pracy wynoszącym 8000 godzin. 13. Poziom hałasu Nie większy niż 55 dB (A) zgodny z ISO 11201 14. Stelaż Wykonany z stali, malowany proszkowo farbą epoksydową. Osadzony na nożkach z możliwością poziomowania. Wyposażony w badanie odporności korozyjnej oraz grubości powłoki epoksydowej. 15. Panel sterowanie Wyświetlacz LCD Wymagania dodatkowe: 1. Normy Komora wyprodukowana zgodnie z normą ISO 14644-1 2. Gwarancja min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 10.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Przedmiot zamówienia: Pompa perystaltyczna Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Wydajność Minimalna 1 L/min przy ciśnieniu tłoczenia 1bar 2. Wykonanie Agregat zamontowany na stalowej płycie podstawy ze sprzęgłem elastycznym, ochroną przed dotykiem oraz silnikiem przekładniowym z termistorami do falownika Silnik przekładniowy 0,12±5% kW, 12±5% obr./min, IE1, 400V, 50Hz 3. Medium Medium płynne 8-10% s.m., cząstki 1-2mm, temperatura medium max. 55°C, lepkość 10mPas; 4. Falownik z falownikiem 0,2 kW, 1,4 A, zasilaniem 1x230V, wyjście 3x230 V, klawiaturą, potencjometrem Wymagania dodatkowe: 1. Gwarancja min. 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 11.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | System pomiaru i transmisji danych pomiarowych: Bezprzewodowa stacja meteorologiczna – 2 sztuki Wymagania: urządzenie dedykowane do pomiarów temperatury i wilgotności gleby, a także zwilżenia liścia, komunikacja z konsolą odbiorczą bezprzewodowo (868 MHz) na odległość nie mniejszą niż 270 m w otwartej przestrzeni możliwość wykorzystania dodatkowych wzmacniaczy sygnału do przekazu sygnału do konsoli odbiorczej, możliwość podłączenia nie mniej niż 4 czujników temperatury, 4 czujników wilgotności gleby i 2 czujników zwilżenia liścia zakres mierzonej temperatury nie mniejszy niż -40°C do +65°C, dokładność pomiaru temperatury nie mniejsza niż ±0.5°C antena do wysyłania danych, wymiary urządzenia nie większe niż 160 x 60 x 220 mm bez anteny, waga nie większa niż 0,55 kg zasilanie poprzez panel słoneczny oraz wbudowany akumulator Konsola odbiorcza bezprzewodowa do stacji meteorologicznej – 2 sztuki Wymagania: urządzenie dedykowane do komunikowania się z bezprzewodową stacją meteorologiczną opisaną powyżej podświetlanym ekranem o wymiarach nie mniejszych niż 140 x 80 mm zegar z funkcją budzika i kalendarza i możliwością ustawienia strefy czasowej, wskaźnik fazy księżyca, czas wschodu i zachodu Słońca wg współrzędnych geograficznych, ciśnienie atmosferyczne bezwzględne i względne, wykres słupkowy zmian za ostatnie 25 godz., 25 dni, 25 mies. dla: ciśnienia atm., temp. wew. i zew., wilgotności wew. i zew., temp. punktu rosy, temp. odczuwalnej, prędkości wiatru, opadów dodatkowe parametry pochodne - temperatura punktu rosy, temperatura odczuwalna pamięć wartości maksymalnych i minimalnych dobowych i miesięcznych z czasem wystąpienia dla: temperatury wew. i zew., wilgotności wew. i zew., temp. punktu rosy, temperatura odczuwalna, ciśnienia, pamięć wartości maksymalnych dobowych i miesięcznych z czasem wystąpienia dla: prędkości wiatru, natężenia opadu, sum opadu możliwość ustawienia alarmów górnych i dolnych dla: temp. wew. i zew., wilgotność wew. i zew., temp. punktu rosy, temp. odczuwalnej możliwość ustawienia alarmów górnych dla: natężenia opadu, sumy opadu, prędkości wiatru, zmian ciśnienia atm. zasilanie konsoli: zasilacz sieciowy, baterie możliwość pobierania danych z urządzenia. Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego dalekiego zasięgu – 1 szt. Wymagania: urządzenie dedykowane do wzmacniania sygnału pomiędzy stacją meteorologiczną a odbiornikiem opisanymi powyżej, przedłużenie maksymalnego zasięgu komunikacji bezprzewodowej nawet o 1900 m 8 kanałów transmisji do jednoczesnej obsługi kilku urządzeń, autonomiczny system zasilania: panel solarny + bateria litowo-jonowa, wymiary nie większe niż 160 x 60 x 230 mm waga nie większa niż 0,55 kg. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesięcy |  | komplet | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ