Załącznik Nr 2a  do SIWZ

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
ORAZ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę * niewłaściwe skreślić |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marka | Samochód dostawczy do 3,5 t |  |  |  |
|  | Model |  |  |  |  |
|  | Stan | Fabrycznie nowy | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Rok produkcji | 2021 lub 2020 | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Konstrukcja | ramowa | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Kabina podwójna | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Liczba drzwi | 4 | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Strona ruchu | Ruch prawostronny, (kierowca po lewej stronie pojazdu) | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Moc znamionowa silnika wg normy ECE-R120 | 120-180 KM | Wpisać moc silnika (KM) |  |  |
|  | Pojemność silnika | Minimum 2400 cm3 | Wpisać pojemność silnika |  |  |
|  | Prędkość maksymalna | Minimum 140 km/h | Wpisać maksymalną prędkość |  |  |
|  | Układ napędowy | tylny | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Blokada tylnego mostu | Elektryczna lub elektroniczna | Wpisać typ blokady |  |  |
|  | Koła tylne bliźniacze | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin | EURO VI | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Skrzynia biegów | Minimum 5 biegowa manualna lub automatyczna | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Hamulce | Tarczowe na 4 koła, sterowane hydraulicznie | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Układ kierowniczy | Hydrauliczne lub elektryczne wspomaganie układu kierowniczego | Wpisać typ wspomagania |  |  |
|  | Regulacja ustawienia kolumny kierowniczej | Wymagana | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Felgi (rodzaj) | Stalowe, 16 calowe | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Koło zapasowe | pełnowymiarowe, opona zimowa | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Długość samochodu (mm) | Od 5400 do 5600 | Wpisać długość samochodu |  |  |
|  | Rozstaw osi (mm) | Od 2700 do 3300 | Wpisać rozstaw osi |  |  |
|  | Szerokość kabiny bez lusterek (mm) | Do 2100 | Wpisać szerokość kabiny |  |  |
|  | Lusterka boczne | Ustawiane elektrycznie, na krótkim ramieniu | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, fotel kierowcy regulowany, wyposażona w radio, dywaniki lub wkładki antypoślizgowe | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Kabina z homologacją na 6 osób | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa zamykana na klucz, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, lusterka zewnętrzne teleskopowe | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Belka świetlna LED ostrzegawcza montowana na kabinie, z kloszami koloru żółtego. W polu tekstowym napis „Gmina Zagnańsk” | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  | spełnia/nie spełnia* |
|  | Rodzaj zabudowy | Skrzynia, bez wywrotki | Spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Szerokość skrzyni ładownej | Na szerokość kabiny | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Długość skrzyni ładownej | Wynika z różnicy długości samochodu i kabiny | Wpisz długość skrzyni ładownej |  |  |
|  | Wysokość burt (mm) | 400 | spełnia/nie spełnia* |  | spełnia/nie spełnia* |
|  | Konstrukcja ramy skrzyni | Stalowa, ocynkowana | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Podłoga skrzyni | Blacha stalowa ocynkowana | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Burty, otwierane w osi dolnej | Aluminiowe, anodowane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Zamknięcia burt | Kasetonowe, pionowe | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Stopień wejściowy na skrzynię | Na tylnej burcie | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Nakola | Z tworzywa, z fartuchami przeciwbłotnymi | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Listwy przeciwnajazdowe | aluminiowe | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Osłona kabiny (stała) powyżej przedniej burty, do wysokości kabiny | Z siatki stalowej ocynkowanej | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Nadstawki (demontowane) boczne, do wysokości kabiny | Z siatki stalowej ocynkowanej | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Nadstawki tylne w postaci drzwi dwuskrzydłowych z zamknięciami ryglowanymi. Blokada drzwi w pozycji otwartej (demontowane). | Z siatki stalowej ocynkowanej | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Udokumentowanie danych fabrycznych | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Wszystkie dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Przeszkolenie operatorów z obsługi samochodu w miejscu dostawy | Minimum jeden dzień roboczy | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały samochód | Wymagane 24 miesiące | spełnia/nie spełnia* |  |  |
|  | Odległość autoryzowanego serwisu | Maksymalnie do 30 km | Wpisać adres |  |  |
|  | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk | Wymagane | spełnia/nie spełnia* |  |  |